УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2018 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист в области проектирования сооружений очистки сточных вод

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Предпроектная подготовка технологических решений по очистке сточных вод»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной документации сооружений очистки сточных вод»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов сооружений очистки сточных вод»	12

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство проектной группой сооружений очистки сточных вод»	16

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	20

I. Общие сведения

| Проектирование сооружений очистки сточных вод |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка проектной документации и рабочей документации на основе разработки комплекса технических и технологических решений по очистке сточных вод на основе синтеза проектного, технического и технологического опыта в области очистки сточных вод с использованием инноваций

Группа занятий:

| 2142 | Инженеры по гражданскому строительству | 2143 | Инженеры по охране окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| --- | --- |
| 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Предпроектная подготовка технологических решений по очистке сточных вод | 6 | Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка графической части проекта сооружений очистки сточных вод | A/02.6 | 6 |
| B | Подготовка проектной документации сооружений очистки сточных вод | 6 | Подготовка проектной документации по технологической линии очистки воды сооружений очистки сточных вод | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка проектной документации по технологической линии обработки осадка сооружений очистки сточных вод | B/02.6 | 6 |
| С | Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов сооружений очистки сточных вод | 6 | Проведение расчетов и выбор оборудования и арматуры для проектируемых сооружений очистки сточных вод | С/01.6 | 6 |
|  |  |  | Разработка компоновочных решений сооружений очистки сточных вод | С/02.6 | 6 |
| D | Руководство проектной группой сооружений очистки сточных вод | 7 | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве сооружений очистки сточных вод | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Организация работы проектной группы сооружений очистки сточных вод | D/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Предпроектная подготовка технологических решений по очистке сточных вод | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик Инженер-проектировщик III категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор сведений о существующих (аналогичных, ранее возведенных и эксплуатируемых) и проектируемых сооружениях очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Определение объема необходимых исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод, включая объем необходимых изысканий и обследований |
|  | Сбор и предварительный анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Детализация основных технических и технологических требований к проектируемому сооружению очистки сточных вод |
|  | Поиск и предварительный анализ современных технических и технологических решений возможных к применению на проектируемом сооружении по очистке сточных вод |
|  | Определение номенклатуры оборудования заводского производства и их технических характеристик, возможного для применения при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Поиск и анализ актуальной нормативной документации для проектируемого сооружения очистки сточных вод |
|  | Формирование и подготовка технических отчетов по результатам предпроектной подготовки, сбора и анализа исходных данных |
| Необходимые умения | Применять справочную и нормативную документацию по проектированию сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства и информацию для составления обзоров, отзывов, отчетов, заключений |
|  | Применять информацию по проектированию сооружений очистки сточных вод для определения номенклатуры оборудования заводского производства |
|  | Применять информацию по сооружениям очистки сточных вод с целью анализа современных проектных решений |
|  | Выбирать технические данные для обоснованного принятия решений по проектированию сооружений очистки сточных вод |
|  | Определять объемы и сроки проведения работ по проектированию сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для выполнения работ по проектированию сооружений очистки сточных вод |
| Необходимые знания | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Базовые навыки в области очистки сточных вод, состава и свойств сточных вод, способов и видов очистки сточных вод |
|  | Критерии оценки оборудования очистки сточных вод |
|  | Принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования и технологических схем очистки сточных вод |
|  | Номенклатура оборудования заводского производства и их технические характеристики при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Основные технические и технологические требования к проектируемым сооружениям очистки сточных вод |
|  | Российский и зарубежный опыт разработки очистки сточных вод |
|  | Методы определения основных технико-экономических показателей |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Требования охраны труда |
|  | Принципы проектирования сооружений очистки сточных вод |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка графической части проекта сооружений очистки сточных вод | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Детализация технических и технологических решений, определенных проектной документацией в ходе разработки рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Подготовка соответствующей части рабочей документации на основании проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Привязка типовых решений при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Оформление чертежей объемно-планировочных решений сооружений очистки сточных вод |
|  | Оформление чертежей расположения сооружений очистки сточных вод на генеральном плане сооружений |
|  | Оформление чертежей плана расположения оборудования отдельных элементов сооружений очистки сточных вод |
|  | Подготовка ведомостей объемов работ и оформление спецификаций на основании разработанных решений в соответствующей проектной документации и рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Подготовка к выпуску законченной проектной документации и рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
| Необходимые умения | Применять профессиональные компьютерные программные средства для подготовки рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Определять исходные данные для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для подготовки графической части проектной и рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления компоновочных планов и планов расположения оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления спецификации сооружений очистки сточных вод и ведомости объемов работ |
|  | Разрабатывать варианты размещения и план расположения основного и вспомогательного оборудования сооружений очистки сточных вод на основе разработанного компоновочного плана |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта сооружений очистки сточных вод |
|  | Анализировать отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов по сооружениям очистки сточных вод |
| Необходимые знания | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Базовые навыки в области очистки сточных вод, состав и свойства сточных вод, способов и видов очистки сточных вод |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов |
|  | Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Методика разработки компоновочных планов и планов расположения оборудования |
|  | Средства автоматизированного проектирования |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила оформления текстовых и графических документов, входящих в состав рабочей и проектной документации |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации сооружений очистки сточных вод | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик II категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет в области проектирования сооружений очистки сточных вод |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по технологической линии очистки воды сооружений очистки сточных вод | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обобщение и анализ исходных данных для проектирования технологической линии очистки воды сооружений очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Выявление вариантов возможных технических решений, принципов действий и компоновок линии очистки воды |
|  | Выполнение сравнительной оценки технических решений и вариантов основного оборудования линии очистки воды |
|  | Определение и обоснование схемы прокладки линии очистки воды, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |
|  | Разработка проектных решений, обеспечивающих показатели заданной производительности, надежности, установленные техническим заданием и предшествующими стадиями разработки, в том числе пояснительной записки |
|  | Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с разработчиками смежных систем и конструкций |
|  | Детализация применяемого оборудования при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Расчет сооружений линии очистки воды |
|  | Расчет объемов сточных вод, концентрация их загрязнений |
|  | Определение способов очистки сточных вод технологической линии, применяемых оборудования, реагентов и аппаратуры |
|  | Определение необходимых ресурсов для строительства проектируемой линии очистки воды |
|  | Выполнение необходимых расчетов, подтверждающих показатели, установленные техническим заданием на проектирование сооружений очистки сточных вод |
|  | Подготовка отчетной документации по техническим и технологическим решениям сооружений очистки сточных вод для заказчика |
|  | Подготовка пояснительной записки и чертежей по выбранному проектному решению |
|  | Оформление ведомостей работ и спецификаций оборудования проектируемой линии очистки воды |
|  | Формирование законченной проектной документации по сооружениям очистки сточных вод для согласования с заказчиком и предоставления в надзорные органы |
|  | Определение технических требований и оформление технического задания к смежным системам (архитектурным решениям, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, автоматизации, отоплении, вентиляции и кондиционирования воздуха) и разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочей документации |
| Необходимые умения | Разрабатывать концептуальные документы по проектированию линии очистки воды сооружений очистки сточных вод |
|  | Анализировать преимущества и недостатки вариантов проектных решений, оценивать риски, связанные с реализацией проекта сооружений очистки сточных вод |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту, выступать публично |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе программное обеспечение, необходимое для проектирования линии очистки воды сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для расчета необходимых показателей сооружений очистки сточных вод, установленные техническим заданием по проектированию сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для разработки проектной документации по сооружениям очистки сточных вод |
|  | Определять исходные данные для проектирования линии очистки воды |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для оформления ведомостей работ и спецификаций оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов по сооружениям очистки сточных вод |
|  | Использовать знания водного и земельного законодательства и правила охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании и обустройстве природной среды |
|  | Использовать современное научное и техническое оборудование и приборы, в том числе средства автоматизации при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Принимать профессиональные решения на основе знания технологических процессов водопользования в строительстве и эксплуатации объектов |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Методики испытаний сооружений очистки сточных вод |
|  | Технические требования к смежным системам |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочей документации |
|  | Современные технические и технологические решения создания сооружений очистки сточных вод |
|  | Современное оборудование и технологические решения сооружений очистки сточных вод |
|  | Навыки в области очистки сточных вод, свойств и состава сточных вод, способы и виды очистки сточных вод |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов |
|  | Требования охраны труда |
|  | Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по технологической линии обработки осадка сооружений очистки сточных вод | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обобщение и анализ исходных данных для проектирования технологической линии обработки осадка |
| --- | --- |
|  | Выявление вариантов возможных решений, принципов действий и компоновок линии обработки осадка на основании технического решения по очистке сточных вод |
|  | Выполнение сравнительной оценки технических решений и вариантов основного оборудования проектируемой технологической линии обработки осадка |
|  | Определение и обоснование схемы прокладки технологической линии обработки осадка, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |
|  | Разработка проектных решений, обеспечивающих показатели заданной производительности, надежности, установленные техническим заданием и предшествующими стадиями разработки, в том числе пояснительной записки |
|  | Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с разработчиками смежных систем и конструкций |
|  | Детализация применяемого оборудования при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Расчет сооружений технологической линии обработки осадка |
|  | Выявление и определение порядка сбора, утилизации и захоронения отходов |
|  | Определение способов очистки сточных вод технологической линии, применяемых оборудования, реагентов и аппаратуры |
|  | Определение необходимых ресурсов для строительства проектируемой линии обработки осадка |
|  | Выполнение необходимых расчетов, подтверждающих показатели, установленные техническим заданием |
|  | Подготовка отчетной документации по техническим и технологическим решениям для заказчика |
|  | Подготовка пояснительной записки и чертежей по выбранному проектному решению |
|  | Оформление ведомостей работ и спецификаций оборудования проектируемой линии обработки осадка |
|  | Формирование законченной проектной документации для согласования с Заказчиком и предоставления в надзорные органы |
|  | Определение технических требований и оформление технического задания к смежным системам (архитектурным решениям, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, автоматизации, отоплении, вентиляции и кондиционирования воздуха) и разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочей документации |
| Необходимые умения | Разрабатывать концептуальные документы по проектированию технологической линии обработки осадка сооружений очистки сточных вод |
|  | Выявлять и анализировать преимущества и недостатки вариантов проектных решений, оценивать риски, связанные с реализацией проекта |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту, выступать публично |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе программное обеспечение, необходимое для проектирования технологической линии обработки осадка сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для расчета сооружений технологической линии обработки осадка |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для разработки проектной документации по сооружениям очистки сточных вод |
|  | Определять исходные данные для проектирования линии обработки осадка |
|  | Оформлять ведомости работ и спецификации оборудования |
|  | Анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов по очистке сточных вод |
|  | Использовать знания водного и земельного законодательства и правила охраны водных и земельных ресурсов для проверки их соблюдения при водопользовании и обустройстве природной среды |
|  | Использовать современное научное и техническое оборудование и приборы, в том числе средства автоматизации при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Принимать профессиональные решения на основе знания технологических процессов водопользования в строительстве и эксплуатации объектов |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Методики испытаний сооружений очистки сточных вод |
|  | Технические требования к смежным системам сооружений очистки сточных вод |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Современные технические и технологические решения создания сооружений очистки сточных вод |
|  | Современное оборудование и технологические решения сооружений очистки сточных вод |
|  | Навыки в области очистки сточных вод, свойств и состава сточных вод, способы и виды очистки сточных вод |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов |
|  | Требования охраны труда |
|  | Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений и специальных расчетов сооружений очистки сточных вод | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик I категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Высшее образование (непрофильное) - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет в области проектирования сооружений очистки сточных вод |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение расчетов и выбор оборудования и арматуры для проектируемых сооружений очистки сточных вод | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование технических и технологических требований к проектируемому сооружению очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Определение основных технико-экономических показателей проектируемых сооружений очистки сточных вод |
|  | Расчет и определение основных параметров сооружений очистки сточных вод |
|  | Определение и утверждение основных технических и технологических решений, включая тип применяемого основного оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Выбор и согласование с заказчиком оптимального варианта технических и технологических решений проектируемых сооружений очистки сточных вод |
|  | Выполнение расчетов, анализ вариантов и определение основного и вспомогательного оборудования, необходимого для проектируемых сооружений очистки сточных вод |
| Необходимые умения | Составлять спецификации оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для формирования технологических и технических решений линии очистки воды |
|  | Применять профессиональные компьютерные программные средства для расчета технологических и технических решений линии обработки осадка |
|  | Определять необходимое основное и вспомогательное техническое и технологическое оборудование сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки проектной документации и рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач проектирования |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту сооружений очистки сточных вод |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Технические и технологические требования к проектируемым сооружениям очистки сточных вод |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Методы определения основных технико-экономических показателей |
|  | Требования охраны труда |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка компоновочных решений сооружений очистки сточных вод | Код | С/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение технологических и технических решений линии очистки воды, включая конструктивные и компоновочные решения |
| --- | --- |
|  | Определение технологических и технических решений линии обработки осадка, включая конструктивные и компоновочные решения |
|  | Определение основных конструктивных и компоновочных решений сооружений очистки сточных вод |
|  | Оформление пояснительной записки проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Определение затрат по созданию сооружений очистки сточных вод |
|  | Подготовка проектно-сметной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Определение технических требований к смежным системам (архитектурным решениям, конструктивным и объемно-планировочным решениям, системам электроснабжения, автоматизации, отоплении, вентиляции и кондиционирования воздуха) и разработчикам смежных разделов проектной документации и рабочей документации, «взаимоувязывание» решений по проектированию сооружений очистки сточных вод |
|  | Определение состава и плана проведения работ, необходимых для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов |
|  | Обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод |
|  | Выбор и определение объемно-планировочных решений сооружений очистки сточных вод |
|  | Выбор и согласование с заказчиком оптимального варианта компоновочных решений проектируемых сооружений очистки сточных вод |
| Необходимые умения | Выполнять компоновочные решения сооружений очистки сточных вод |
|  | Определять систему сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентрацию их загрязнений, способы предварительной очистки, применяемые реагентов, оборудование и аппаратуру |
|  | Определять порядок сбора, утилизации и захоронения отходов |
|  | Обосновывать принятые проектные решения сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки проектной и рабочей документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Составлять спецификации оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Определять методику испытаний сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для составления технических требований к смежным системам сооружений очиски сточных вод |
|  | Использовать современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе специализированное программное обеспечение для решения задач проектирования |
|  | Разрабатывать и представлять презентационные материалы по проекту сооружений очистки сточных вод |
|  | Выбирать основные конструктивные и объемно-планировочные параметры сооружений очистки сточных вод |
|  | Принимать профессиональные решения на основе знания технологических процессов водопользования в строительстве и эксплуатации объектов |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Правила оформления ведомостей и спецификаций оборудования |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Методики испытаний сооружений очистки сточных вод |
|  | Методы определения объемов и способов утилизации и захоронения отходов |
|  | Технические требования к смежным системам сооружений очистки сточных вод |
|  | Правила оформления проектной документации и рабочей документации |
|  | Современные технические и технологические решения создания сооружений очистки сточных вод |
|  | Современное оборудование и технологические решения сооружений очистки сточных вод |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений и их конструктивных элементов |
|  | Методы инженерных расчетов, необходимые для проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Перспективы технического развития отрасли водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
|  | Требования охраны труда |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство проектной группой сооружений очистки сточных вод | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектной группы Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура И дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет Высшее образование (непрофильное) – магистратура, специалитет и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональное переподготовки по профилю деятельности И дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести лет работы в области проектирования сооружений очистки сточных вод |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | Для получения должности «главного инженера проекта (специалиста по организации архитектурно-строительного проектирования) не менее десяти лет по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства и не менее трех лет в организациях, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на инженерных должностях |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Главный инженер проекта |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.08.00.00 | Техника и технологии строительства |
|  | 2.20.03.02 | Природообустройство и водопользование |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений при строительстве сооружений очистки сточных вод | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации проектируемых сооружений очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Определение объема и состава работ, организация и управление в ходе работ по обследованию сооружений очистки сточных вод |
|  | Ведение журнала авторского надзора сооружений очистки сточных вод, составление актов освидетельствования и иной необходимой документации |
|  | Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора |
|  | Внесение изменений в проектную документацию сооружений очистки сточных вод при изменении технических решений и оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Освидетельствование и принятие решений об эксплуатации сооружений очистки сточных вод в составе комиссии по приемке |
| Необходимые умения | Организовывать и проводить работу по авторскому надзору за строительством сооружений очистки сточных вод |
|  | Анализировать соответствие выполненных работ утвержденными проектными решениями по сооружениям очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для подготовки проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Принимать результаты работ по подготовке проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для утверждения результатов проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять процедуры и методики системы менеджмента качества при проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Формировать необходимую документацию об осуществлении авторского надзора сооружений очистки сточных вод |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Требования охраны труда |
|  | Организационно-методические документы, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию сооружений очистки сточных вод |
|  | Требования к подготовке заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства |
|  | Критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Требования к приемке работ по подготовке проектной документации |
|  | Методики и процедуры системы менеджмента качества |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы проектной группы сооружений очистки сточных вод | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Координация работы проектного подразделения, группы проектировщиков по сооружениям очистки сточных вод |
| --- | --- |
|  | Утверждение проектных решений сооружений очистки сточных вод |
|  | Согласование проектной документации сооружений очистки сточных вод с заказчиком и надзорными органами, проведение авторского надзора |
|  | Определение составляющих элементов проектирования сооружений очистки сточных вод и выдача заданий на разработку элементов внутри проектного подразделения |
|  | Составление планового задания, определяющего календарные сроки начала и окончания проектирования элементов сооружений очистки сточных вод и проекта в целом |
|  | Подготовка заданий специалистам проектного подразделения на разработку специальных инженерных и строительных частей проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Руководить специалистами по формированию исходных требований на проектирование нестандартного оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Контроль сроков и качества разработки проектных решений сооружений очистки сточных вод |
|  | Контроль обеспечения проектного подразделения сооружений очистки сточных вод квалифицированными кадрами |
|  | Подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации сооружений очистки сточных вод и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Утверждение результатов проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Анализ эффективности проектного подразделения сооружений очистки сточных вод с учетом количества и сложности выполняемых проектов |
| Необходимые умения | Проверять соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
|  | Выполнять технико-экономический анализ целесообразности выполнения проектных работ по созданию сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для подготовки технических заданий на разработку проектных решений сооружений очистки сточных вод |
|  | Осуществлять контроль сроков и качества разработки проектных решений сооружений очистки сточных вод |
|  | Осуществлять координацию проектных решений сооружений очистки сточных вод между разработчиками внутри проектного подразделения |
|  | Планировать работу проектного подразделения сооружений очистки сточных вод и фонда оплаты труда |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки задания и исходных требований на изготовление нестандартного оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять профессиональные компьютерные средства для разработки технических заданий на разработку специальных частей проектной документации сооружений очистки сточных вод |
|  | Применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов об эффективности проектного подразделения сооружений очистки сточных вод |
|  | Руководить разработкой проектов по проектированию сооружений очистки сточных вод |
|  | Устанавливать критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации сооружений очистки сточных вод и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
| Необходимые знания | Нормативная документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативная документация в проектировании и строительстве |
|  | Природоохранное законодательство Российской Федерации |
|  | Правила и способы организации проектирования сооружений очистки сточных вод |
|  | Правила оформления исходных требований на изготовление нестандартного оборудования сооружений очистки сточных вод |
|  | Требования рациональной и безопасной организации трудового процесса |
|  | Современные тенденции в проектировании сооружений очистки сточных вод |
|  | Требования к подготовке заданий на подготовку проектной документации объекта капитального строительства |
|  | Критерии отбора участников работ по подготовке проектной документации и отбору исполнителей таких работ, а также по координации деятельности исполнителей таких работ |
|  | Требования к приемке результатов работ по подготовке проектной документации |
|  | Методики и процедуры системы менеджмента качества |
|  | Требования охраны труда |
|  | Методика планирования деятельности проектных подразделений |
|  | Основы управления подчиненным персоналом |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Председатель Совета Ишин Александр Васильевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | АО «Промэнерго», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию