ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник внутридомового газового оборудования (3 уровень)»

2022

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 6 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 15 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 22 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 23 |

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник внутридомового газового оборудования (3 уровень квалификации)

2.Номер квалификации: 16.13500.02

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов», 16.135 (утв. Приказом Минтруда России от 19 июля 2017 года №587н).

4. Вид профессиональной деятельности:

Выполнение работ по монтажу внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К ТФ 3.2.1. Монтаж наружных фасадных газопроводов и установка арматуры, заглушек, опорных конструкций на газопроводах | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 30 заданий | №1-4, 15, 21,22,24-27,32,36,37,39 Все вопросы с выбором ответа |
| 2. К ТФ 3.2.2. Монтаж внутренних газопроводов, установка газоиспользующего оборудования и его подключение к газопроводам, установка арматуры, приборов и средств безопасности, газовых счетчиков, заглушек и опор |  | №5-14, 16-20,23,28-31,33-35,38,40 Все вопросы с выбором ответа |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа:40;

Количество заданий с открытым ответом:0;

Количество заданий на установление соответствия: 0;

Количество заданий на установление последовательности:0;

Время выполнения теоретического этапа профессионального экзамена: 60 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.2. Монтаж внутренних газопроводов, установка газоиспользующего оборудования и его подключение к газопроводам, установка арматуры, приборов и средств безопасности, газовых счетчиков, заглушек и опор | В соответствии с критериями, указанными в заданиях | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1-2 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

компьютер, программное обеспечение, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: согласно пункту 12 оценочного средства.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и газопроводов

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3.Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): проведение инструктажа на рабочем месте

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Какие из ниже перечисленных материалов допускается применять при строительстве ВДГО? Выберите все правильные варианты ответов.

- Стальные эдектросварные трубы

- Медные трубы

- Многослойные металлополимерные трубы

- Трубы из полимерных материалов

- Не регламентируется

- Какому значению равна минимально допустимая толщина стальной трубы? Выберите правильный ответ

- Минимально допустимая толщина трубы должна определяться прочностным расчетом

- 0,8мм

- 1,0мм

- 1,5мм

- 2,0мм

- Какому значению равна минимально допустимая толщина медной трубы? Выберите правильный ответ

- Минимально допустимая толщина трубы должна определяться прочностным расчетом

- 0,8мм

- 1,0мм

- 1,5мм

- 2,0мм

- Какому значению равна минимально допустимая толщина металлополимерной трубы? Выберите правильный ответ

- Минимально допустимая олщина трубы должна определяться прочностным расчетом

- 0,8мм

- 1,0мм

- 1,5мм

- Толщину стенок металлополимерных труб принимают в соответствии с сортаментом, приведенным в технических условиях.

- Допускается ли присоединение газоиспользующего оборудования к газопроводу при помощи гибких изделий? Если «Да», то из какого материала они должны быть изготовлены? Выберите правильный ответ.

- Не допускается

- Допускается если изготовлены из васлостойкой резины

- Допускается, если они изготовлены из нержавеющей стали

- Допускается, если это предусмотрено проектом с применением заложенных в проекте материалов

- Допускается, если они изготовлены из резины, нержавеющей стали и других материалов и имеют разрешение на применение для природного газа

- Чему равна максимально допустимая длина газового шланга для присоединения газоиспользующего оборудования? Выберите правильный ответ.

- 0,5м

- 1,0м

- 1,5м

- 2,0м

- 3,0м

- Допускается ли размещение запорной арматуры и других технических устройств  на участке газопровода из металлополимерных труб? Выберите правильный ответ.

- Допускается

- Не допускается

- Допускается, при условии обеспечения прочности и устойчивости трубы.

- Допускается с помощью устройства креплений

- Допускается, при условии обеспечения прочности и устойчивости трубы. с помощью устройства специальных креплений,  исключающих передачу нагрузки на металлополимерные трубы

- Какой минимальный объем должна иметь кухня, что бы установить в ней 4-х  комфорочную газовую плиту? Выберите правильный ответ

1.не менее 8,5м2

2. не менее 9,0 м2

3. не менее 10,0 м2

4. не менее 12,0 м2

5. не менее 15,0 м2

- Что из ниже перечисленного не требуется для помещения с газовой плитой? Выберите все правильные варианты ответов.

- Окно

- Вытяжной вентиляционный канал

- Пол из негорючего материала

- Устройство для защиты от задувания ветром

- Зазор определенной площади под дверью в кухню

- Допустима ли установка газового водонагревателя в цокольном этаже в ванной комнате? Выберите правильный ответ.

1.Допустима

2. Не допустима

3. Допустима, если производительность водонагревателя не более 2,0 л/с

4. Допустима только для проточного водонагревателя

5. Допустима только для емкостного водонагревателя

- Какие из перечисленных котлов допустимо ставить в цокольном этаже многоквартирного жилого дома? Выберите правильный ответ.

- Конденсационные котлы

- Котлы с открытой камерой сгорания

- Котлы с закрытой камерой сгорания

- Тип котлов не регламентируется

- Установка котлов в цокольном этаже многоквартирного дома запрещена.

- Чему равно расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования? Выберите все правильные варианты ответов.

- Расстояние следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя

- Настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой, если иное не оговорено инструкцией завода изготовителя

- Настенное и напольное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено  на расстоянии не менее 10 см от стены, в том числе боковой, если иное не оговорено инструкцией завода изготовителя

- Расстояние принимается в соответствии с проектной документацией.

- Расстояние не нормируется

- Какое расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть?

Выберите правильный ответ.

- не менее 10 см;

- Не менее 2 см.

- Не менее 5 см.

- 4 не менее 20 см.

- Не нормируется

- Какие требования предъявляются при установке газоиспользующего оборудования на пол с деревянным покрытием? Выберите все правильные варианты ответов.

- Пол необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости которых не менее 90 мин.

- Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 10 см.

- Пол необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости которых не менее 45 мин.

- Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 5,0 см.

- Не нормируется

- Какое техническое устройство должны быть установлено при давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием? Выберите правильный ответ.

- Регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.

- Газовый клапан, прекращающий подачу газа при загазованности помещения

- Газовый счетчик

- Газовый фильтр

- Газовый клапан

- Какого типа котлы – теплогенераторы следует применять при строительстве новых и реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения?

1. Котлы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.

2.  Котлы с открытой камерой сгорания

3. Одноконтурные котлы

4. Двухконтурные

5. Не регламентируется

- Допускаются ли разъемные соединения внутренних газопроводов? Выберите правильный ответ.

- Допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств.

- Допускаются в местах соединения трубопроводов

- Допускаются, кроме мест пересечения перекрытий и стен

- Не допускаются

- Не регламентируется

- Допускается ли прокладка внутренних газопроводов в помещениях подвалов и цокольных этажей при установке в них газоиспользующего оборудования.

- Допускается в многоквартирных жилых домах

- Допускается только в общественных зданиях

- Допускается только в одноквартирных и блокированных жилых домах

- Допускается в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях при условии установки в них систем контроля загазованности

- Не допускается

- Допускается ли скрытая прокладка газопроводов в домах с деревянными строительными конструкциями? Выберите все правильные варианты ответов.

- Не допускается

- Допускается

- Допускается только для  металлополимерных труб

- Допускается только для стальных труб

- Допускается только для медных труб

- Можно ли проложить транзитно через ванную комнату (душевую), уборную (совмещенный санитарный узел)? Выберите все правильные варианты ответов.

- Транзитная прокладка газопровода через ванную комнату (душевую), уборную (совмещенный санитарный узел) должна быть предусмотрена открытой при условии обеспечения доступа для его осмотра и отсутствии на газопроводе разъемных соединений.

- Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (душевую), уборную (совмещенный санитарный узел)допускается выполнять  из медных или многослойных металлополимерных труб.

- Транзитная прокладка через ванную комнату (душевую), уборную (совмещенный санитарный узел) должна быть скрытой из стальной трубы

- Допускается, если газоиспользующее оборудование рапсполагается в соседнем помещении

- Не нормируется для сблокированных домов.

- Допускается ли соединение медных труб со стальными трубами или техническими устройствами? Выберите правильный ответ.

- Не допускается

- Допускается через диэлектрическую прокладку.

- Допускается с использованием фитингов из медных сплавов (латунных или бронзовых) по ГОСТ Р 52949 и ГОСТ 32585.

- Допускается только с использованием фланцев и диэлектрической прокладки

- Не регламентируется

- Как следует прокладывать газопроводы при пересечении строительных конструкций зданий и помещений (стены, перегородки, полы и т.д.)? Выберите все правильные варианты ответов.

- При пересечении строительных конструкций зданий и помещений из любых материалов газопроводы следует заключать в футляры из неметаллических или стальных труб, соответствующих требованиям к прочности и долговечности.

- При прокладке газопровода в футляре футляры и стальные трубы в них должны быть окрашены.

- При пересечении строительных конструкций зданий и помещений из горючих материалов газопроводы следует заключать в футляры из стальных труб.

- При пересечении строительных конструкций зданий и помещений из любых материалов газопроводы следует заключать в футляры только из стальных труб,

- Не регламентируется

- Должен ли выступать футляр над полом при прокладке в нем газопровода и если да, то на сколько? Выберите правильный ответ.

- Да, заподлицо

- Да на 20.0мм

- Да на 30.0мм

- Нет

- Не регламентируется

- Допускается ли неразъемное соединение газопровода в футляре, если нет, то на каком расстоянии от конца футляра может быть такое соединение? Выберите правильный ответ.

- Допускается.

- Не допускается. Расстояние от концов футляра до неразъемного или разъемного соединения газопровода принимают не менее 20.0 мм.

- Не допускается. Расстояние от концов футляра до неразъемного или разъемного соединения газопровода принимают не менее 30.0 мм.

- Не допускается. Расстояние от концов футляра до неразъемного или разъемного соединения газопровода принимают не менее 50.0 мм.

- Не регламентируется.

- Чему равна величина кольцевого зазора между газопроводом из медной трубы Ø18,0мм  и футляром? Выберите правильный ответ.

- не менее 5 мм

- не менее 10 мм

- не менее 15 мм

- не менее 20 мм

- Не регламентируется.

- Чему равна величина кольцевого зазора между газопроводом из стальной трубы Ø38,0мм  и футляром? Выберите правильный ответ.

- не менее 5 мм

- не менее 10 мм

- не менее 15 мм

- не менее 20 мм

- Не регламентируется.

- Чему равно расстояние от края опоры, крепления до сварного соединения газопровода? Выберите правильный ответ.

- Не менее 50 мм.

- Не менее 100 мм

- Не менее 150мм

- Не менее 200мм

- Не регламентируется.

- Чему равно расстояние по горизонтали от внутреннего газопровода до трубопроводов системы отопления, водопровода? Выберите правильный ответ.

- Не менее 100мм

- Не менее 150мм

- Не менее 200мм

- Не менее 300 мм

- Не регламентируется

- Чему равно расстояние по горизонтали от внутреннего газопровода до электрической сети? Выберите правильный ответ.

- Не менее 200мм

- Не менее 250мм

- Не менее 300мм

- Не менее 400 мм

- Не регламентируется

- Чему равно расстояние по вертикали от внутреннего газопровода до трубопроводов системы отопления, водопровода? Выберите правильный ответ.

1.   Не менее 100мм

2.   Не менее 150мм

- Не менее 200мм

- Не менее 300 мм

- Не регламентируется

- Чему равно расстояние по горизонтали от внутреннего газопровода до электрической сети? Выберите правильный ответ.

- Не менее 100мм

- Не менее 150мм

- Не менее 300мм

- Не менее 400 мм

- Не регламентируется

- Чему равно расстояние от газопровода до конструкций дымохода при открытой прокладке? Выберите правильный ответ.

- Не менее 100 мм.

- Не менее 200мм

- Не менее 300мм

- Не менее 400мм

- Не регламентируется

- Чему равно расстояние от места установки газового счетчика до 4-х конфорочной газовой плиты на кухне многоквартирного дома? Выберите правильный ответ.

- Не менее 0,5м

- Не менее 0,8м

- Не менее 1,0м

- Не менее 1,1м

- Не менее 1,6 м

- Чему равно расстояние от пола до газового счетчика в многоквартирном жилом доме? Выберите правильный ответ.

- Не более 0,8м

- Не более 1,0м

- От 0,8 до 1,1м

- От 1,1 до 1,6м

- Не регламентируется

- В каких случаях допустима установка газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания? Выберите правильный ответ.

- В одноквартирных и блокированных жилых домах высотой не более 3 этажей

- В одноквартирных и блокированных жилых домах высотой не более 4 этажей

- В одноквартирных и блокированных жилых домах высотой не более 2 этажей

- В много квартирных жилых домах высотой не более 5 этажей

- В много квартирных жилых домах высотой не более 2 этажей

- Нужно ли заделывать пространство между газопроводом и футляром, и если да, то как и каким материалом? Выберите правильный вариант ответа.

1. Не заделывается

2. Заделывается в концах футляра бетонной смесью, цементным раствором

3. Заделывается в концах футляра эластичным материалом

4.Заделывается по всей длине футляра эластичным материалом

5.Заделывается по всей длине футляра бетонной смесью, цементным раствором

37.  Какое из указанных обозначений относится к газопроводу низкого давления? Выберите правильный вариант ответа.

- Г1

- Г2

- Г3

- Г4

- Г5

38. Какое расстояние должно быть между кольцевым швом газопровода и швом ввариваемых штуцеров диаметром до 50мм на внутренних газопроводах?  Выберите правильный вариант ответа.

1.	Не менее 20 мм

2.	Не менее 40 мм

3.	Не менее 50 мм

4.	Не менее 100 мм

5.  Не менее 200 мм

39.  Каким образом устанавливаются краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Ось пробки крана параллельна стене

2.	Ось пробки перпендикулярна стене

3.	Ось пробки не более чем под углом 45

4.	Обеспечение удобства обслуживания

5. Не лимитируется

40. Какое расстояние должно быть между концом футляра и сварным швом на внутренних газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Не менее 20 мм

2.	Не менее 40 мм

3.	Не менее 50 мм

4.	Не менее 100 мм

5.  Не менее 200 мм

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес и баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 1 |
| 3 |  | 1 |
| 4 |  | 1 |
| 5 |  | 1 |
| 6 |  | 1 |
| 7 |  | 1 |
| 8 |  | 1 |
| 9 |  | 1 |
| 10 |  | 1 |
| 11 |  | 1 |
| 12 |  | 1 |
| 13 |  | 1 |
| 14 |  | 1 |
| 15 |  | 1 |
| 16 |  | 1 |
| 17 |  | 1 |
| 18 |  | 1 |
| 19 |  | 1 |
| 20 |  | 1 |
| 21 |  | 1 |
| 22 |  | 1 |
| 23 |  | 1 |
| 24 |  | 1 |
| 25 |  | 1 |
| 26 |  | 1 |
| 27 |  | 1 |
| 28 |  | 1 |
| 29 |  | 1 |
| 30 |  | 1 |
| 31 |  | 1 |
| 32 |  | 1 |
| 33 |  | 1 |
| 34 |  | 1 |
| 35 |  | 1 |
| 36 |  | 1 |
| 37 |  | 1 |
| 38 |  | 1 |
| 39 |  | 1 |
| 40 |  | 1 |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего ___ заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 30.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:3.2.2: Монтаж внутренних газопроводов, установка газоиспользующего оборудования и его подключение к газопроводам, установка арматуры, приборов и средств безопасности, газовых счетчиков, заглушек и опор

Задание№1 : Сборка горизонтального участка газопровода из водо-газопроводной трубы ГОСТ 3262 Ø28х2,8мм на резьбе.

Необходимо выполнить сборку двух горизонтальных участков газопровода с установкой между ними муфтового пробкового крана выполнив все необходимые операции, включая подготовку рабочего места и комплектующих и нарезку резьбы.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе/компьютере и выполняет его самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы, инструмент и оборудование:

Оборудование:

- стол-верстак металлический

- слесарные тиски;

- пневматическая или электрическая зачистная машина с металлическими щётками для обработки контактных поверхностей соединяемых элементов

Инструменты:

- инструмент для нарезания резьбы (ручной или электрический

- набор разводных или накидных сантехнических ключей

-     молоток;

- оправка монтажная;

-  пассатижи;

- штангенциркуль

- металлический угольник (90̊)

Расходные материалы:

- неэтилированный бензин

- и минеральное масло по ГОСТ Р 51634;

- ветошь;

- мыло.

- уплотнительный материал

Комплектующие:

- патрубок из трубы Ø 28х2,8мм длиной 0,5м  (2шт)

-Муфта стальная ГОСТ8966-75 Dn25 (1шт), контргайка стальная ГОСТ8968-75 Дn25 (1шт)

- уплотнительный материал для газопроводов

Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

-  обувь;

-  очки;

- перчатки.

Вспомогательные средства:

-  корзина для мусора;

-  швабра;

- совок.

Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Место выполнения задания: специально оборудованная площадка

Максимальное время выполнения задания:  2аса

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки

Правила обработки результатов практической части экзамена

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего __ заданий. Вариант соискателя содержит 2 задания.

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки, времени  выполнения задания

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник внутридомового газового оборудования (3 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»

СП 48.13330.2019 Организация строительства.