ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Машинист комбинированной дорожной машины для содержания автомобильных дорог, оснащенной двумя силовыми установками (4-й уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2018 год

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации……………………………………………………..3

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………7

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий………..…10

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….…..10

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий……….....12

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….…….12

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального  экзамена……………………………………………………………………….…….23

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………25

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации………………………………………………………………….……37

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……37

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Машинист комбинированной дорожной машины для содержания автомобильных дорог, оснащенной двумя силовыми установками (4-й уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:16.11500.03.

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Профессиональный стандарт

«Машинист комбинированной дорожной машины» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01марта 2017 г. № 206н)

Код: 16.115

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных работ с применением комбинированной дорожной машины

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ТФ 3.4.1(уровень 4) З: Правила производственной и технической эксплуатации дорожной комбинированной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 1-10 |
| 2. ТФ 3.4.1(уровень 4) З: Устройство и технические характеристики комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, поливомоечного и вакуумного подметально-уборочного оборудования для содержания автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и инженерных сооружений | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 11 |
|  | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 12, 13 |
| 3. ТФ 3.4.1(уровень 4) З: Правила нанесения разметки и установки знаков безопасности на комбинированную дорожную машину, оснащенную двумя силовыми установками | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 14-16 |
| 4. ТФ 3.4.1(уровень 4) З: Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии при осуществлении работ на комбинированной дорожной машине, оснащенной двумя силовыми установками | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 17-20 |
| 5. ТФ 3.4.1 (уровень 4) З: Способы аварийного прекращения работы на комбинированной дорожной машине, оснащенной двумя силовыми установками | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 21, 22 |
| 6. ТФ 3.4.2(уровень 4) З: Свойства марок, нормы расхода, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 23-31 |
| 7. ТФ 3.4.2(уровень 4) З: Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 32-33 |
| 8. ТФ 3.4.2 (уровень 4) З: Порядок подготовки комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, к работе и перечень операций и технология ежесменного технического обслуживания | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности №34 |
|  |  | Задание с выбором ответа № 35-37 |
| 9. ТФ 3.4.2 (уровень 4) З: Правила хранения комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками и комплекс мероприятий, направленных на защиту ее агрегатов и отдельных частей от факторов, вызывающих старение | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 38-43 |
| 10. ТФ 3.4.2 (уровень 4) З: Основные виды, типы и назначение инструментов и технологического оборудования, используемого при обслуживании комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 44,45 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 43;

- количество заданий на установление последовательности: 1;

- количество заданий на установление соответствия 1;

- количество заданий с открытым ответом 0;

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 0,75 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ 3.4.1: Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками ТД: Очистка автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с применением поливомоечного и вакуумного подметального оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполненных поливомоечных работ с применением комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками требованиям: - технологического плана потока поливки и мойки проезжей части автомобильной дороги. - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; - ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. - рекомендаций по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации. -ТОИ Р -2018-26-94 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 |
| ТФ 3.4.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания подготовка к ежесменному хранению, краткосрочной и долгосрочной консервации комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками ТД: Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполненных контрольно-регулировочных работ требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №2 |
| ТФ 3.4.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания подготовка к ежесменному хранению, краткосрочной и долгосрочной консервации комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками ТД: Выполнение и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполненных работ по устранению незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |
| ТФ 3.4.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания подготовка к ежесменному хранению, краткосрочной и долгосрочной консервации комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками ТД: Проверка заправки и дозаправка комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями | Соответствие выполненных работ по проверке и дозаправке систем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; - карте смазки; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия - ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение - ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером (системные требования: операционная система: Microsoft Windows 10 (только 64-разрядная версия; рекомендуется версия 1607 или более поздняя), тип центрального процессора 64-разрядная версия: 64-разрядный процессор (x64) с тактовой частотой 1 ГГц или выше, 64-разрядная версия: 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ), разрешение экрана: 1360 x 768 (рекомендуется 1920 x 1080) с полноцветным режимом True Color, видеоадаптер Windows с поддержкой разрешения 1360 x 768, полноцветного режима True Color и DirectX® 9.¹ Рекомендуется использовать видеокарту с поддержкой DirectX 11, место на диске 4 Гб, память не менее 4 ГБ ОЗУ,  проигрыватель анимизированных подсказок Adobe Flash Player 10 или более поздней версии, .NET Framework версии 4.6., интернет браузер Chrome-Google), принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: Комбинированная дорожная машина,оснащенная двумя силовыми установками и оборудована автополивомоечным рабочим оборудованием, с цистерной, заправленной водой технической. Участок автомобильной дороги, протяженностью 1 км, шириной до 15м, загрязнение которой выше 400 г/м2. Процесс выполнения практических заданий фиксируется при помощи видеосъмки. Ремонтный участок базы механизации, оснащенный контрольно-измерительными и регулировочными приборами и инструментами согласно ведомости запасных частей, инструмента и  приспособлений (ЗИП), горюче-смазочные и технические жидкости в объеме достаточном для дозаправки систем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, марок, соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации к конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области дорожного строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по производству дорожно-строительных работне менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки  квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Устанавливаются в соответствии с ТОИ Р -2018-26-94 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машиныи ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. На какую величину очищенная полоса должна перекрывать следующие (очищаемые) полосы при содержании цементобетонных покрытий автомобильных дорог и движении комбинированных дорожных машин уступом? (выберите 1 правильный ответ)

1. 0,05-0,25м

2. 0,25-0,5м

3. 0,5-0,75м

4.0,75-1,0м

5.1,0-1,25м

2. С каким интервалом должны следовать друг за другом комбинированные дорожные машины при организации поливомоечных и подметально-уборочных работ уступом? (выберите 1 правильный ответ)

1. 1-10м

2. 10-20м

3. 20-30м

4. 30-40м

5.40-50м

3. В каком направлении должна начинать уборку первая комбинированная дорожная машина при организации поливомоечных и подметально-уборочных работ уступом? (выберите 1 правильный ответ)

1. в направлении от левой по ходу движения кромки

2. в направлении от левой против движения кромки

3. в направлении оси проезжей части

4. в направлении от правой по ходу движения кромки

5. в направлении от правой против движения кромки

4. В каком направлении должна начинаться уборка проезжей части с разделительной полосой комбинированной дорожной машиной? (выберите 1 правильный ответ)

1. в направлении от левой по ходу движения кромки

2. в направлении от левой против движения кромки

3. в направлении оси проезжей части

4. в направлении от правой по ходу движения кромки

5. в направлении от правой против движения кромки

5. В течение какого периода после освобождения дороги от основной массы снега и льда производят очистку дорожного покрытия? (выберите 1 правильный ответ)

1. в течение 3-5 дней

2. в течение 5-7 дней

3. в течение 7-9 дней

4. в течение 9-11 дней

5. в течение 11-13 дней

6. Какой ориентировочный расход технической воды назначается при выполнении обеспыливания гравийного покрытия? (выберите 1 правильный ответ)

1. 1,0-2,0л

2. 2,0-3,0л

3. 3,0-4,0л

4. 4,0-5,0л

5. 5,0-6,0л

7. В каком положении необходимо оставить рабочее поливочное оборудование комбинированной дорожной машины по окончании выполнения работ? (выберите 1 правильный ответ)

1. в опущенном на грунт или специальные подставки

2. в максимально поднятом положении

3. в рабочем положении

4. в поднятом на 10-20мм над уровнем грунта

5. в поднятом на 40-50мм над уровнем грунта

8.  На каких режимах рекомендуется производить поливочно-моечные работы при степени засорения дороги около 100-150 г/м2? (выберите 1 правильный ответ)

1. со скоростью 8-10 км/ч на I или II передаче

2. со скоростью 10-15 км/ч на II или III передаче

3. со скоростью 15-30 км/ч на III передаче

4. со скоростью 30-40 км/ч наIII илиIV передаче

5. со скоростью 40-60 км/ч на IV передаче

9. Какие действия необходимо предпринять в случае, если при выполнении поливочно-моечных работ наблюдается растекание загрязнений в левую от машины сторону? (выберите 1 правильный ответ)

1. увеличить угол струи левого насадка в сторону растекания загрязнений

2.  использовать струю насадка, осуществляющего мойку прилотковой полосы для усиления струи левого насадка

3. использовать струю левого насадка для удержания струи насадка, осуществляющего мойку прилотковой полосы

4. уменьшить угол между левым насадком и насадком, осуществляющим мойку прилотковой полосы

5. уменьшить  угол струи насадка, осуществляющего мойку прилотковой полосы

10. С какой скоростью рекомендуется выполнять подметание прилотковой полосы, загрязненность которой менее 80г/м2?(выберите 1 правильный ответ)

1. 5-6 км/ч

2. 7-8 км/ч

3. 8-9 км/ч

4.9-10 км/ч

5. 10-11 км/ч

11. Установите соответствие изображения дорожной машины для содержания автомобильных дорог с ее описанием. Ответ запишите в виде «Порядковый номер изображения – буквенное обозначение описания». Каждое буквенное обозначение описания может быть использовано только один раз или не использовано вообще.

| № | Изображение |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | а) | Уборочная машина, оснащенная пневматической системой загрузки мусора |
| 2 |  | б) | Уборочная машина с механической системой загрузки мусора, с цилиндрической горизонтальной щеткой или щеткой-транспортером |
| 3 |  | в) | Резервуар с водой, смонтированный на автотранспортном средстве с распыляющими воду соплами высокого давления и шланга всасывания, расположенного в центральной части шасси |
| 4 |  | г) | Самоходная машина или смонтированное на автомобильном шасси оборудование, предназначенное для чистки участков дороги при движении машины в направлении движения потока |
|  |  | д) | Самоходная машина, предназначенная для очистки дорожного покрытия от земли/щебня и мусора с помощью струи воды и цилиндрической горизонтальной щетки |

12. Какой коэффициент эффективности мойки дорожной поверхности должен быть обеспечен конструкцией комбинированной дорожной машины при начальной загрязненности 80±5 г/м2? (выберите 1 правильный ответ)

1. не менее 0,6

2. не менее 0,7

3. не менее 0,8

4. не менее 0,9

5. не менее 1,0

13. Какое рабочее давление воды должно быть обеспечено конструкцией комбинированной дорожной машины в зависимости от типа шасси? (выберите 1 правильный ответ)

1. не менее 0,5-0,8 МПа

2. не менее 0,8-1,0 МПа

3. не менее 1,0-1,2 МПа

4. не менее 1,2-1,4 МПа

5. не менее 1,4-1,6 МПа

14. Какой ширины должны быть нанесены чередующиеся полосы из световозвращающей пленки на задних сторонах кузовной части комбинированной дорожной машины? (выберите 1 правильный ответ)

1. серебристой 50мм, карминной красной 50мм

2. серебристой 100мм, карминной красной 50мм

3. серебристой 50мм, карминной красной 100мм

4. серебристой 100мм, карминной красной 100мм

5. серебристой 100мм, карминной красной 150мм

6. серебристой 150мм, карминной красной 100мм

15. Каких контрастирующих цветов должны быть сигнально-предупредительные полосы при обозначении опасных при эксплуатации элементов рабочих органов? (выберите 2 правильных ответа)

1. красного и белого

2. желтого и синего

3. желтого и черного

4. красного и зеленого

5. желтого и коричневого

6. красного и желтого

16. Какое соотношение ширины полос, нанесенных на передних сторонах дорожных машин серебряного и карминного красного цветов должно соблюдаться? (выберите 1 правильный ответ)

1. 1:1

2. 1:2

3. 2:1

4. 1:3

5. 3:1

17. Какого значения на рабочем месте оператора НЕ должен превышать уровень звука, производимый машинами, работающими в одном технологическом режиме в течение 8-часового рабочего дня? (выберите 1 правильный ответ)

1.  не должен превышать 85дБА

2.  не должен превышать 95 дБА

3.  не должен превышать 105дБА

4.  не должен превышать 115 дБА

5. не должен превышать 120 дБА

18. С помощью каких приспособлений могут блокироваться органы управления при покидании кабины машинистом? (выберите 3 правильных ответа)

1.  с помощью ограждений

2.  с помощью электронной блокировки

3.  с помощью механической блокировки

4.  с помощью блокировки замковых выключателей

5. с помощью принудительной гидроблокировки

6. с помощью автоматической блокировки

19. Какие средства объемного пожаротушения применяются при возгорании топлива? (выберите 1 правильный ответ)

1. составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

2. углекислый газ, перегретый пар, пену, распыленную воду

3. углекислый газ, перегретый пар, распыленную воду

4. углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

5. углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар

20. В течении какого количества смен в зависимости от стажа, опыта и характера работы машинист выполняет работу под наблюдением бригадира или мастера после первичного инструктажа? (выберите 1 правильный ответ)

1.  в течение 1-3 смен

2.  в течение 1-4 смен

3.  в течение 2-4 смен

4.  в течение 2-5 смен

5.  в течение 3-5 смен

21. На какое расстояние позади автомобиля необходимо выставить знак аварийной остановкипри вынужденной остановке машины на обочине или проезжей части дороги для проведения ремонтных работ? (выберите 1 правильный ответ)

1. на расстоянии 1-5 м

2. на расстоянии 5-10 м

3. на расстоянии 10-15 м

4. на расстоянии 15-20 м

5. на расстоянии 20-25 м

6. на расстоянии 25-30 м

22. Какие действия необходимо предпринять в случае  утечки газа через вентиль, предохранительный клапан или соединения газобаллонного автомобиля? (выберите 1 правильный ответ)

1. необходимо эвакуировать автомобиль в безопасное место вдали от людей и источников огня, где выпустить газ в атмосферу

2. необходимо эвакуировать автомобиль в безопасное место вдали от людей и источников огня и ожидать прибытия ремонтной бригады

3. прекратить движение и выпустить газ в атмосферу

4. прекратить движение и ожидать прибытия ремонтной бригады

5.необходимо эвакуировать автомобиль в безопасное место вдали от людей и источников огня и попытаться устранить неисправность

23. Какой состав гидравлических масел рекомендуется применять для гидросистем с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 МПа и температуре масла в объеме более 80° С? (выберите 1 правильный ответ)

1. минеральные масла без присадок

2. минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. минеральные масла с антикоррозионными и противоизносными присадками

4. минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

5. минеральные масла с антиокислительными присадками

24. Какие параметры НЕ учитываются при нормировании расхода топлива? (выберите 3 правильных ответа)

1. затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

2. затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

3. затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

4. расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

5. расход топлива на выполнение испытаний машины

6. расход топлива на выполнение обкатки машины

25. Какой параметр расхода топлива нормируется отдельно? (выберите 1 правильный ответ)

1.  расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

2.  затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

3.  затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

4. затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

5. затраты топлива, вызванные выполнением обкатки машины

26. Сколько рабочих смен составляет общая продолжительность испытания одной машины при проверке норм расхода топлива? (выберите 1 правильный ответ)

1. не менее двух рабочих смен

2. не менее трех рабочих смен

3. не менее четырех рабочих смен

4. не менее пяти рабочих смен

5. не менее шести рабочих смен

27. Какая область применения для моторных масел группы В2? (выберите 1 правильный ответ)

1. среднефорсированные бензиновые двигатели

2. высокофорсированные бензиновые двигатели

3. малофорсированные бензиновые двигатели

4. среднефорсированные дизели

5. высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом

6.  малофорсированные дизели

28. Какую группу трансмиссионных масел рекомендуется применять для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130°С? (выберите 1 правильный ответ)

1. по области применения 1

2. по области применения 2

3. по области применения 3

4. по области применения 4

5. по области применения 5

29. Какой состав трансмиссионного масла соответствует 3 группе по области применения? (выберите 1 правильный ответ)

1. трансмиссионные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности

2. трансмиссионные масла без присадок

3. трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла

4. трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности

5. трансмиссионные масла с противоизносными присадками

30. Какой состав гидравлического масла соответствует группе Б по эксплуатационным свойствам? (выберите 1 правильный ответ)

1. минеральные масла без присадок

2. минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. минеральные масла с антиокислительными,антикоррозионными и противоизносными присадками

4. минеральные масла с антиокислительными и противоизносными присадками

5. минеральные масла с антиокислительными присадками

31.Каким образом следует хранить пластичные смазки в картонных навивных барабанах? (выберите 1 правильный ответ)

1. на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков крышками вверх не более чем в четыре яруса

2. на стеллажах, поддонах или в штабелях крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

3. в поддонах крышками вверх не более чем в три яруса в крытых складских помещениях

4. в поддонах крышками вверх не более чем в два яруса в крытых складских помещениях

5. на спланированной площадке или в штабелях крышками вверх не более чем в три яруса

32. По каким параметрам диагностируют гидросистему в целом при ежесменном техническом обслуживании? (выберите 3 правильных ответа)

1.продолжительность рабочего цикла

2.величина отклонения рабочего органа под действием силы тяжести или контрольной нагрузки

3.интенсивность снижения уровня рабочей жидкости в баке

4.усилие перемещения элементов управления

5.виброакустические параметры

6. внешние утечки рабочей жидкости через уплотнения и соединения

33. На основании показаний каких средств диагностики проводится ежесменное диагностирование машины? (выберите 1 правильный ответ)

1. встроенных средств технической диагностики

2. встроенных и внешних средств диагностики

3. внешних средств диагностики

4. встраиваемых средств диагностики

5. встраиваемых и внешних средств диагностики

34. Укажите последовательность действий при вводе машины в эксплуатацию. Ответ запишите в виде «Порядковый номер операции – буквенное обозначение операции»

| № |  | Наименование операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | а) | Расконсервация |
| 2 | б) | Обкатка и контроль технического состояния машины |
| 3 | в) | Приемка машины |
| 4 | г) | Испытания систем |
|  | д) | Монтаж, пуск и регулирование систем |

35. В каком случае машиниста комбинированной дорожной машины включают в комиссию по приему машины предприятием с завода –изготовителя? (выберите 1 правильный ответ)

1. в случае, если машина после приема поступает на длительное хранение

2. в случае, если машина является поднадзорной в органах Госпроматомнадзора России

3. в случае, если машина немедленно поступает в эксплуатацию

4. в случае, если машину необходимо поставить на учет в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения

5. в случае, если машинист привлекается к выполнению технического обслуживания и текущего ремонта машины

36. В какой период необходимо выполнять ежесменное техническое обслуживание? (выберите 4 правильных ответа)

1. в течение смены

2. внесменное время

3. перед началом смены

4. в перерывах в работе машин, возникающих по организационным причинам

5. в перерывах в работе машин, возникающих по техническим причинам

6. по окончании работ

7. перед долгосрочным хранением машины

8. после долгосрочного хранения машины

37. Каким способом разрешается ежесменная заправка (дозаправка) машины топливо-смазочными материалами? (выберите 2 правильных ответа)

1. закрытым способом с помощью топливо-маслозаправщиков (на месте использования машин)

2. открытым способом с помощью воронок, исключающих проливание    топливо-смазочных материалов на силовые агрегаты и кузовные элементы машины

3. открытым способом с помощью шланга, исключающих проливание    топливо-смазочных материалов на силовые агрегаты и кузовные элементы машины

4. закрытым способом с помощью раздаточных колонок (на заправочных пунктах)

5. закрытым способом с помощью компрессора

38. Какие действия необходимо осуществить при межсменном хранении машины на пневмоколесном ходу? (выберите 1 правильный ответ)

1. установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам

2. повысить давление в шинах сверх номинального

3. установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам и других узлов и снизить давление в шинах до 70-80% номинального

4. снизить давление в шинах до 70-80% номинального

5. установить машину на подставки (или подкладки) и снизить давление в шинах до 50 - 60 % номинального

6. установить машину на ровную площадку с уклоном 2-3°и снизить давление в шинах до 70 - 80 % номинального

39. Какое должно быть время выдержки при нанесении восковых составов окунанием при консервации изделий машиностроения? (выберите 1 правильный ответ)

1. не менее 1 мин

2. не менее 5 мин

3. не менее 10 мин

4. не менее 15 мин

5. не менее 20 мин

40. До какой температуры нагревают консервационные и рабоче-консервационные масла при их нанесении на поверхности изделий, подлежащих консервации? (выберите 1 правильный ответ)

1. 40°С

2. 50(С

3. 60(С

4. 70(С

5. 80(С

41. Какие действия необходимо осуществить при кратковременном и длительном хранении машины на пневмоколесном ходу? (выберите 2 правильных ответа)

  - повысить давление в шинах сверх номинального

  - снизить давление в шинах до 70-80% номинального

  - установить машину на подставки (или подкладки)

  - снять пневматические  колеса и хранить в сухом отапливаемом месте

  - установить машину на ровную площадку с уклоном 2-3°

  - установить машину на ровную площадку с уклоном 5-6°

7. снизить давление в шинах до 50 - 60 % номинального

42. Каким документом (документами) устанавливаются требования к подготовке и постановке машины на хранение? (выберите 1 правильный ответ)

    - ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

    - ГОСТ 27252

    - Инструкция по эксплуатации

    - ГОСТ 7751

    - Инструкция по эксплуатации, ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

43. Какой уклон должны иметь площадки для хранения машин? (выберите 1 правильный ответ)

1. 1-2(

2. 2-3(

3. 3-4(

4. 5-6(

5. 6-7(

44. Какое назначение имеют быстроразъемные переходники, относящиеся к вспомогательным средствам диагностики гидропривода дорожно-строительных машин? (выберите 1 правильный ответ)

1. уменьшение времени и трудоемкости подсоединения встраиваемых средств диагностирования и снижение утечек жидкости из гидросистемы

2.  распределение потоков рабочей жидкости

3.  соединение средств диагностирования

4.  герметизация соединений

5. обработка информации, получаемой в процессе диагностирования

45. Каким прибором определяют вязкость рабочей жидкости? (выберите 1 правильный ответ)

1 гидротестер

2. тахометр

3. манометр

4. вискозиметр

5. ультразвуковой течеискатель

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

- Ключ к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл |
| 2. |  | 1 балл |
| 3. |  | 1 балл |
| 4. |  | 1 балл |
| 5. |  | 1 балл |
| 6. |  | 1 балл |
| 7. |  | 1 балл |
| 8 |  | 1 балл |
| 9 |  | 1 балл |
| 10 |  | 1 балл |
| 11 |  | 1 балл |
| 12 |  | 1 балл |
| 13 |  | 1 балл |
| 14 |  | 1 балл |
| 15 |  | 1 балл |
| 16 |  | 1 балл |
| 17 |  | 1 балл |
| 18 |  | 1 балл |
| 19 |  | 1 балл |
| 20 |  | 1 балл |
| 21 |  | 1 балл |
| 22 |  | 1 балл |
| 23 |  | 1 балл |
| 24 |  | 1 балл |
| 25 |  | 1 балл |
| 26 |  | 1 балл |
| 27 |  | 1 балл |
| 28 |  | 1 балл |
| 29 |  | 1 балл |
| 30 |  | 1 балл |
| 31 |  | 1 балл |
| 32 |  | 1 балл |
| 33 |  | 1 балл |
| 34 |  | 1 балл |
| 35 |  | 1 балл |
| 36 |  | 1 балл |
| 37 |  | 1 балл |
| 38 |  | 1 балл |
| 39 |  | 1 балл |
| 40 |  | 1 балл |
| 41 |  | 1 балл |
| 42 |  | 1 балл |
| 43 |  | 1 балл |
| 44 |  | 1 балл |
| 45 |  | 1 балл |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 45 заданий, охватывающих все предметы оценивания, и считается выполненным при правильном выполнении экзаменуемым 38 заданий.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

трудовая функция: 3.4.1: Выполнение поливомоечных и подметально-уборочных работ на автомобильных дорогах, городских улицах и инженерных сооружениях с применением комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками.

трудовое действие (действия): Очистка автомобильных дорог, городских улиц и инженерных сооружений с применением поливомоечного и вакуумного подметального оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками.

Задание№1: Выполнить мойку с предшествующей поливкой проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1км шириной до 15м при скоплении загрязнений выше 400 г/м2. Мойка осуществляется одной машиной с передним расположением насадков за два прохода (рис. 1).

Машина перед началом работы находится в полностью исправном состоянии, уровни всех смазок, охлаждающей жидкости и топлива находятся в номинальном диапазоне, стояночный тормоз включен, а рычаг хода находится в нейтральном положении.

Рисунок 1 – План потока и расстановка машин на захватках.

Рисунок 2- Вакуумная подметально-уборочная машина, оснащенная поливомоечным оборудованием

Дорожное покрытие поливают при помощи двух моечных насадков, установленных спереди машины симметрично относительно ее продольной оси.

При выполнении мойки дорожного покрытия положение насадков на машине должно соответствовать схеме (рис. 3-5)

Рисунок 3 – Схема мойки двумя насадками, расположенными впереди.

Рисунок 4 – Требуемая ориентация щелевых насадков: а) мойка; б) полив

Рисунок 5 – Требуемая ориентация фронтальной поворотной гребенки при выполнении мойки

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной поливомоечным оборудованием и двумя силовыми установками;

- Ознакомьтесь с технологическим планом потока полива и мойки.

3.  Выполните технологическую настройку рабочего оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками для выполнения операции полива.

4.  Определите рабочие режимы полива и выполните полив проезжей части автомобильной дороги

5.  Выполните технологическую настройку рабочего оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками для выполнения операции мойки.

6.  Определите рабочие режимы мойки и выполните мойку проезжей части автомобильной дороги

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации.

Место выполнения задания: Проезжая часть автомобильной дороги шириной до 15м

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 1) Способность выполнять технологическую настройку рабочего оборудования для выполнения полива покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками и определять режимы полива | Технологическая настройка рабочего оборудования для выполнения полива покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками, выбор режимов полива | Выполнение технологической настройки рабочего оборудования для выполнения полива покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками, выбор режимов полива в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, рекомендациями по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, ТОИ Р -2018-26-94 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины – установлены положения выходных отверстий насадков и их углы в плане, ширина полива, ориентация щелевых насадков, выбраны скорость и режим полива. |
| 2) Способность выполнять полив покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками | Процесс выполнения полива покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками | Выполнение процесса полива покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками, в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, рекомендациями по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, ТОИ Р -218-26-94 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины, ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – выполнен пуск и торможение машины, полив дорожного покрытия с установленными скоростью и режимами на заданную ширину. |
| 3) Способность выполнять технологическую настройку рабочего оборудования для выполнения мойки покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками и определять режимы мойки | Технологическая настройка рабочего оборудования для выполнения мойки покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками, выбор режимов мойки | Выполнение технологической настройки рабочего оборудования для выполнения мойки покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками, выбор режимов полива в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, рекомендациями по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, ТОИ Р -218-26-94 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины - установлено положение насадков, обеспечен наклон выходной щели насадка, выбраны скорость и режим мойки дорожного покрытия |
| Способность выполнять мойку покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками | Процесс выполнения мойки покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками | Выполнение процесса мойки покрытия дорожной комбинированной машиной, оснащенной двумя силовыми установками, в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, рекомендациями по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, ТОИ Р -218-26-94 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины, ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – выполнены пуск и торможение машины - мойка дорожного покрытия с установленными скоростью и режимами на заданную ширину. |

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №2):

трудовая функция: 3.4.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания подготовка к ежесменному хранению, краткосрочной и долгосрочной консервации комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками.

трудовое действие (действия):

-  Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;
	- Выявление и устранение незначительных неисправностей в работе комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;

- Проверка заправки и дозаправка комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками, топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями

Задание№2:  Выполнить контрольно-регулировочные операции при ежесменном техническом обслуживании комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками.

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками.

- Ознакомиться с картой смазки комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;

- Выполните работы по проверке и регулировке  гидросистемы комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками

- Выполните работы по смазыванию трущихся пар сопряжений, проверке и  доливу топлива, масел, охлаждающей и технических жидкостей комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;

- Выполните работы по проверке и регулировке  водяной  системы комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;

- Выполните работы по проверке работоспособности навесного оборудования путем комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;

- Выполните работы по проверке и регулировке  креплений элементов конструкции и оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;

- Выполните работы по проверке состояния щеток и замене дисков щетки комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками;

- Выполните работы по проверки работоспособности дополнительных фар, габаритных фонарей и маячков комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (слесарем- ремонтником).

Место выполнения задания: База механизации

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность смазать элементы сопряжения согласно таблице смазки. Проверить уровень топлива в баках, масла в картерах, охлаждающей и рабочей жидкости в системах. Долить при необходимости | Технология работ по смазыванию трущихся пар сопряжений, проверке и доливу топлива, масел, охлаждающей и технических жидкостей комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполнения технологии работ по смазке элементов сопряжения, проверке уровня топлива, масла, охлаждающей и рабочей жидкостей, доливу смазочных и рабочих жидкостей комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; - Карте смазки; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия - ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение - ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение - ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить герметичность гидросистемы. Устранить утечки гидравлического масла при их выявлении | Технология работ по проверке и регулировке гидросистемы комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполнения технологии работ по проверке и регулировке гидросистемы комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить герметичность водяной системы. Устранить утечки воды при их выявлении | Технология работ по проверке и регулировке водяной системы комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполнения технологии работ по проверке и регулировке водяной системы комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить работу навесного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Технология выполнения проверки работы навесного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполнения технологии проверки работы навесного оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить крепления поливомоечного оборудования к машине, водяного насоса к кронштейну, коллектора к раме. Подтянуть крепления при необходимости | Технология работ по проверке и регулировке креплений элементов конструкции и оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполнения технологии работ по проверке и регулировке креплений элементов конструкции и оборудования комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить состояние и «заглубление» ворса щеток комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками. Заменить диски с ворсом при необходимости | Технология работ по проверке состояния щеток и замене дисков щетки комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Соответствие выполненных работ по проверке состояния щеток комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками и замене дисков щетки требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность проверить действие приборов освещения и световой сигнализации комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками | Технология проверки работоспособности дополнительных фар, габаритных фонарей и маячков комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками. | Соответствие выполнения работ по проверке работоспособности дополнительных фар, габаритных фонарей и маячков комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками требованиям: - инструкции по эксплуатации конкретной модели комбинированной дорожной машины, оснащенной двумя силовыми установками; -ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практический этап экзамена включает 2 задания и считается пройденным при выполнении экзаменуемым обоих заданий. Задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Машинист комбинированной дорожной машины для содержания автомобильных дорог, оснащенной двумя силовыми установками (4-й уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

1. ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог

2. ОДМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

3.ТОИ Р-218-26-94 Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивочной машины

4. ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

5. Рекомендации по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств механизации

6. ГОСТ ISO 22242-2016 Машины и оборудование для дорожного строительства и обслуживания дорог. Основные виды. Идентификация и описание

7. ГОСТ 27478-87 Машины для уборки городов. Общие технические требования

8. ОСТ 218.011-99 Машины дорожные. Цветографические схемы, лакокрасочные и цветовозвращающие покрытия опознавательные знаки и надписи. Общие требования

9. ГОСТ 31544-2012 Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности

10.ГОСТ EN 13524-2012  Машины для содержания автомобильных дорог. Требования безопасности

11. ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия

12. ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение

13.МДС12-38.2007 – Нормирование расхода топлива для строительных машин

14. ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение

15.ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение

16.ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

17.МДС 12-20.2004 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Диагностирование гидроприводов

18.СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие требования

19. ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. Общие требования

20. ВСН 36-90 Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин

21.ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

22.ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

23. ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности;

24.ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров