# МАКЕТ

# КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 3 уровень»

МОСКВА

2016

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Паспорт комплекта оценочных средств | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Область применения | 3 |
|  | 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена | 3 |
|  | 1.3. Инструменты для практического этапа экзамена | 5 |
|  | 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 2 | Оценочные средства для профессионального экзамена | 10 |
|  | 2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
|  | 2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена | 19 |
|  | Приложение 1: Примерный перечень оборудования для разработки вариантов заданий практического этапа профессионального экзамена | 21 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций, 3 уровень»

Профессиональный стандарт «Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций»

(Приказ Минтруда №1074н от 21.12.2015).

Уровень квалификации 3

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | № № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т | Количество баллов более 32 Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) | №2, №8, №11, №13 |
| 2.Комплектность оборудования для монтажа |  | №1 |
| 3.Правила строповки и перемещения грузов |  | №22-33, №42-47, №52 |
| 4.Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу технологического оборудования |  | №3, №12, №15 |
| 5.Способы разметки, установки и перенесения монтажных осей и мест установки оборудования |  | №53-55 |
| 6.Способы выверки оборудования по горизонтали и вертикали |  | №4, №10, №14, №48 |
| 7.Правила проверки и принятия под монтаж фундаментов и опорных строительных конструкций |  | №5-7, №9, №13, №16, №17-21 |
| 8.Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |  | №34 |
| 9.Правила работы на высоте |  | №35-41, №49-51 |
| 10.Правила монтажа технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе свыше 40,0 т и более |  | №2, №8, №11, №13 |

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:

Количество заданий с выбором ответа: 41

Количество заданий с открытым ответом: 14

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена

| Предмет оценки | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Трудовые функции: Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций Трудовые действия: Строповка, перемещение, установка и расстроповка технологического оборудования и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, массой до 40,0 т с использованием универсальных средств такелажа и подъемных кранов, перемещение оборудования гидравлическими домкратами, электролебедками Разметка, установка и перенесение монтажных осей под оборудование в соответствии с проектами Маркировка деталей монтируемого оборудования и конструкций, регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях Проверка и сборка всех видов узлов оборудования при монтаже Монтаж технологического оборудования и отдельных элементов массой до 40,0 т Выверка оборудования по горизонтали и вертикали Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок, ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.д. Оказание помощи в монтаже оборудования массой свыше 40,0 т Необходимые умения: Пользоваться такелажными средствами Использовать слесарный инструмент и специальные приспособления, необходимых при монтаже Применять требования нормативных документов по монтажу технологического оборудования, и связанных с ним конструкций, поступающего в сборе, узлами или блоками, при общей массе от 20,0 т до 40,0 т Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей Выполнять выверку различными способами Читать рабочую документацию, сборочные чертежи Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ, в том числе на высоте | Учет скорости выполнения задания: Время выполнения не более 5 часов. Соответствие процесса и результата монтажной схеме, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011 | Практическое задание №1 |

## 1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

Помещение для проведения теоретического экзамена, компьютеры, программное обеспечение.

Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема, технологическое оборудование (Приложение 1), арматура,  приборы контроля, опорные конструкции, ключи гаечные, трещоточные ключи, трубные ключи, электрические гайковерты, электрические шлифовальные машинки, пневматические гайковерты, такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы, молоток слесарный, зубило слесарное, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы

# 2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена

1.Задания с выбором одного варианта ответа

Какой из ниже перечисленных документов НЕ требуется при проверке комплектности поставленного оборудования?

1. паспорт

2. инструкция по эксплуатации

3. акт

4. сертификат соответствия

5. инструкция по монтажу

2.Как необходимо вести монтаж технологического оборудования вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода)?

1. в присутствии электрика с осторожностью

2. при снятом напряжении

3. при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами

3.После оформления каких документов можно приступать к монтажу технологического оборудования на подготовленные фундаменты?

1. после получения наряд-допуска

2. после оформления журнала инструктажа

3. после оформления актов готовности фундаментов под монтаж

4.Каким образом осуществляется юстировка (выверка) технологического оборудования в плане?

1. с помощью грузоподъемных механизмов, домкратов и монтажных приспособлений в пределах зазоров между стенками отверстий базовой детали оборудования и стержнями предварительно установленных фундаментных болтов

2. с помощью грузоподъемных механизмов, домкратов и монтажных приспособлений в пределах строительной площадки путем установки промежуточных подкладок и вставок

3. с помощью специальных «ваг» в пределах зазоров колодцев под закрепляемые при подливке оборудования фундаментные болты

5.Какие различают опорные элементы в зависимости от технологии установки и конструктивных особенностей соединений "оборудование-фундамент"?

1. деревянные опорные элементы

2. металлические опорные элементы

3. временные опорные элементы

4. постоянные опорные элементы

6.Какие опорные элементы должны применяться в качестве постоянных при установке технологического оборудования на месте эксплуатации?

1. пакеты плоских или клиновых металлических подкладок

2. жесткие опоры (бетонные подушки)

2. установочные гайки фундаментных болтов

3. винтовые опорные устройства (винтовые подкладки)

4. опорные башмаки

7.Что из ниже перечисленного не используется в качестве временных опорных конструкций?

1. отжимные винты

2. пакеты плоских металлических подкладок

3. установочные гайки фундаментных болтов

8.В каком положении должны быть регулировочные винты при установке технологического оборудования без вспомогательных опор?

1. в исходном положении, при этом они должны выступать ниже опорной поверхности оборудования на одинаковую величину, но не более чем на 20 мм

2. в рабочем положении и должны выступать ниже опорной поверхности оборудования на одинаковую величину

3. в транспортном положении

9.Что размещают на фундаменте перед установкой технологического оборудования?

1. специальную разметку

2. постоянные опоры

3. вспомогательные опоры

10.Чему равно допустимое отклонение от горизонтали выставляемого технологического оборудования?

1. не более чем 10 мм на 1м

2. не более чем 15 мм на 1м

3. не более чем 20 мм на 1м

11.Что нужно делать с регулировочными винтами перед окончательным закреплением технологического оборудования?

1. Отвернуть винты на 2 - 3 оборота

2. Вынуть винты

3. Оставить винты  на месте

12.В соответствии с какими документами должны производиться работы по монтажу технологического  оборудования?

- утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией,

- проектом производства работ (ППР)

- документацией предприятий-изготовителей

- утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ (ППР) и документацией предприятий-изготовителей

13.На сколько высотные отметки фундамента для установки технологического оборудования, требующего подливки, должны быть ниже указанной в рабочих чертежах отметки опорной поверхности оборудования?

- на 50-60 мм

- на 20-30 мм

- на 10-20 мм

- на 70-80 мм

14.При использовании для выверки монтируемого технологического оборудования временных опорных элементов в целях предотвращения смещения оборудования при подливке следует производить предварительную затяжку гаек. Окончательная затяжка в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя осуществляется после достижения материалом подливки прочности не менее:

1. 60% проектной

2. 70% проектной

3. 20% проектной

4. 70% проектной

15.В течении какого времени должна быть выполнена подливка технологического оборудования строительной организацией после письменного извещения монтажной организации в присутствии ее представителя?

1. не позднее 12 ч

2. не позднее 48 ч

3. не позднее 72 ч

4. не позднее 24 ч

16.Когда закрепляют неподвижные опоры к опорным конструкциям?

- до соединения трубопроводов с оборудованием

- после соединения трубопроводов с оборудованием

- не регламентировано

17.Перед подливкой резьбовую часть регулировочных винтов следует предохранить от соприкосновения с бетоном посредством:

1. посредством нанесения специальной краски

2. не регламентировано

3. обертывания плотной бумагой или нанесения консистентной смазки

18.Ниже какой температуры наружного воздуха не допускается производить подливку технологического оборудования без выполнения специальных мероприятий?

1. ниже 0°С

2. ниже +5°С

3. ниже +7°С

19.Какие мероприятия нужно делать при подливке технологического оборудования, если температура наружного ниже + 5°С?

1. укрыть зону подливки от атмосферных осадков

2. выполнить подогрев укладываемой смеси

3. прекратить работы

20.Как необходимо подавать бетонную смесь или раствор при выполнении подливки технологического оборудования?

1. через отверстие в опорной части или с одной стороны подливаемой детали до тех пор, пока с противоположной стороны смесь или раствор не достигнут уровня, на 20 - 30 мм превышающего высоту основной части подливки

2. непрерывно через отверстие в опорной части или с одной стороны подливаемой детали до тех пор, пока с противоположной стороны смесь или раствор не достигнут уровня, на 20 - 30 мм превышающего высоту основной части подливки

3. через отверстие в опорной части или с одной стороны подливаемой детали до тех пор, пока с противоположной стороны смесь или раствор не достигнут уровня, на 10 - 20 мм превышающего высоту основной части подливки

21.Когда необходимо заканчивать подливку технологического оборудования?

1. когда смесь или раствор достигнут уровня, на 20 - 30 мм превышающего высоту основной части подливки, а уровень смеси раствора со стороны подачи будет превышать уровень подливаемой поверхности оборудования не менее чем на 100мм

2. когда уровень смеси раствора со стороны подачи будет превышать уровень подливаемой поверхности оборудования не менее чем на 100мм

3. когда смесь или раствор достигнут уровня, на 20 - 30 мм превышающего высоту основной части подливки

22.Что означает движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения?

1. направление перемещения поднятого груза

2. сигнал, означающий остановку при перемещении поднятого груза

3. сигнал «Конец работы»

23.Что означает движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки?

1. направление передвижения тележки с грузом

2. тележка находится под грузом, можно опускать

3. тележка прибыла на место установки груза

24.Что означает движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта?

1. поднять стрелу подъемного средства

2. опустить стрелу подъемного средства

3. подъем закончен

25.Что означает движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта?

1. поднять стрелу подъемного средства

2. опустить стрелу подъемного средства

3. подъем закончен

26.В каких случаях не допускается использовать при монтаже цепной строп?

1. при удлинении звена цепи более 3 процентов от первоначального размера и при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10 процентов 
2.  при наличии коррозии на 30% звеньев

3.  при уменьшении диаметра сечения звена больше 15%

27.Допускается ли к работе текстильная стропа на полимерной основе, у которой имеются продольные порезы или разрывы ленты?

1. допускаются, если суммарная длина порезов не превышает 10 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной не более 50 мм

2. допускаются, если суммарная длина порезов не превышает 15 процентов длины ленты ветви стропа, а также единичные порезы или разрывы длиной не более 50 мм

3. не допускается

28.Допускается ли к работе текстильная стропа на полимерной основе, у которой имеются местные расслоения лент стропа?

1. не допускается

2. допускается, если суммарная длина расслоения не превышает 0,5 метра на одном крайнем шве, при этом количество разрывов строчек шва менее 5-и

3. допускается, если суммарная длина расслоения не превышает 0,5 метра на одном крайнем шве или на двух и более внутренних швах, при этом количество разрывов строчек шва менее 3-х

29.Допускается ли к работе текстильная стропа на полимерной основе, у которой имеются сквозные отверстия?

1. допускается, если количество сквозных отверстий по длине стропы не более 3-х

2. допускается, если диаметр сквозных отверстий не превышает 10% от ширины ленты

3. не допускается

30.Допускается ли к работе текстильная стропа на полимерной основе, у которой имеются загрязнения нефтепродуктами?

1. допускается, если процент загрязнений не превышает 55%
2. допускается, если процент загрязнений не превышает 50%

3. допускается, если процент загрязнений не превышает 0%

31.Допускается ли эксплуатация троса с подобными дефектом и как называется данный дефект?

1. местное увеличение диаметра каната, эксплуатация не допустима

2. утолщение каната, эксплуатация допустима

3. свивка троса, эксплуатация допустима, если число таких повреждений не более 2-х

32.Допускается ли эксплуатация троса с таким дефектом, как называется данный дефект троса?

1. раздавливание троса, эксплуатация допустима, если количество повреждений не более 2-х

2. раздавливание троса, эксплуатация не допустима

3. сдавливание троса, эксплуатация не допустима

33.Чему равен допустимый поверхностный износ диаметра каната, троса, выше которого эксплуатация запрещена?

1. 7%

2. 10%

3. 13%

34.На каком максимальном удалении от стройплощадки должны быть бытовые помещения для отдыха и приема пищи монтажников?

1. не далее 75 м

2. не далее 100 м

3. не далее 150 м

35.Допускается ли использовать строительные конструкции здания для монтажа на них временных грузоподъемных механизмов для подъема технологического оборудования и трубопроводов?

1. допускается только при согласовании с проектной организацией, выполнившей рабочие чертежи конструкций

2. допускается без ограничений

3. не допускается

36.Допускается ли пребывание монтажников на элементах конструкций и технологического оборудования во время их подъема и перемещения?

1. допускается, если это предусмотрено проектом производства работ

2. допускается

3. не допускается.

37.Когда необходимо устанавливать навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые работникам для работы на высоте на монтируемых конструкциях?

1. до их подъема

2. во время их подъема

3. после их подъема

38.Допускается ли переход с одной конструкции на другую по деревянному настилу шириной 40см?

1. допускается, при условии устройства специального ограждения высотой не менее 1,1 м

2. допускается, при условии устройства специального ограждения высотой не менее 0,9м

3. не допускается

39.Как следует поднимать монтируемое технологическое  оборудование?

1. монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения

2. поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 3. монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем

40.При какой скорости ветра в открытых местах допускается выполнять монтажные работы на высоте?

1. до 10 м/с

2. до 15 м/с

3. до 20 м/с

41.Когда нельзя выполнять монтажные работы на высоте?

1. При ярком солнце.

2. При дожде

3. При гололеде

42.Задания с открытым ответом

Ответьте на вопрос, запишите ответ.

Допускается ли к работе текстильная стропа на полимерной основе, у которой отсутствует клеймо (бирка) или не читаются сведения о стропе, которые содержат информацию об изготовителе, грузоподъемности?

______________________________________________________________

43.Какой допустимый процент поверхностного повреждения нитей у текстильной стропы на полимерной основе позволяет продолжить ее эксплуатацию?

44.Допускается ли к работе канат с таким повреждением?

45.Допускается ли к работе перекрученный канат?

46.Допускается ли к работе канат с заломом?

47.Допускается ли к работе канат с перегибом?

48.Допускается ли выполнять подтаскивание груза с использованием подъемных средств с отклонением от вертикали?

49.До какой массы допустим ручной подъем груза на высоту более 2,0м?

50.С какой отметки считается, что работы выполняются на высоте?

51.Считается ли подъем на высоту более 5 м или спуск с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°, работой на высоте?

52.Освобождение технологического оборудования от стропов следует производить  до или после их закрепления или установки в устойчивое положение?

53.При помощи чего выполняется вынесение при необходимости дополнительных (рабочих) осей и отметок для установки технологического оборудования?

54.Допустимо ли использовать регулировочные (отжимные) винты в качестве постоянных опорных элементов при установке технологического оборудования на месте эксплуатации?

55.Необходимо  ли после завершения выверки технологического  оборудования положение регулировочных винтов фиксировать стопорными гайками?

Ключ к тесту

| №№ задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки |
| --- | --- |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: общая оценка за выполнение всех заданий более 32 баллов. Достаточно 60 % правильных ответы, вопросы одного уровня сложности, неправильные ответы не компенсируются верными ответами. Каждое задание теоретического этапа экзамена будет оценено дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 минут

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций Типовое задание 1: Выполнить монтаж технологического оборудования и связанных с ним конструкций Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания реальное (модельное) рабочее место 2. Максимальное время выполнения задания: 5 часов. 3. Вы можете воспользоваться: Реальное (модельное) рабочее место, монтажная схема размещения технологического оборудования, технологическое оборудование (Приложение 1),, арматура, приборы контроля, опорные конструкции, ключи гаечные, трещоточные ключи, трубные ключи, электрические гайковерты, электрические шлифовальные машинки, пневматические гайковерты, такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы, молоток слесарный, зубило слесарное, отвертка, плоскогубцы комбинированные, уровень строительный, метр складной металлический, отвесы 1.СП 75.13330.2011 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 2.Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения” 3.Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" 4.Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" 5.ВСН 361-85 Установка технологического оборудования на фундаментах 6.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 7.СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. __________________________________________________________________

Критерии оценки Учет скорости выполнения задания: время выполнения не более 5 часов Соответствие процесса и результата монтажной схеме, СП 75.13330.2011, СП 48.13330.2011 Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Выполнение функций средней сложности по монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций при выполнении теоретического этапа (более 32 баллов) и при выполнении практического этапа (1 задание) профессионального экзамена при соответствии выполненного задания установленным критериям оценки.

Приложение 1

Примерный перечень оборудования для разработки вариантов заданий

практического этапа  профессионального экзамена

Компрессоры, насосы и вентиляторы

1. Отделительные узлы и детали компрессоров, насосов и вентиляторов массой до 10 т.

2. Трубопроводы газа и воды диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 кгс/см2), поставляемые с оборудованием

Оборудование котельных установок

1. Котлы, состоящие из одного блока.

2. Металлические листы прямолинейной обшивки.

3. Обвязочные каркасные конструкции.

4. Прямые участки пыле-, газо- и воздухопроводов (с установкой заслонок и мигалок).