# ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

# ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ

# ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (3 уровень квалификации)»

МОСКВА

2017

# СОСТАВ ПРИМЕРА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

| Единица структуры оценочного средства в соответствии с Приложением к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016г. №601н | Номер страницы |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 6 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных средств | 6 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 14 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 16 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 16 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 17 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: _____________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности» 40.175 (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 марта 2017г. №224н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж технических средств охраны и безопасности объектов капитального строительства

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| К ТФ 3.2.1 Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности З: Правил по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ З: Условные обозначения применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации З: Правил монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования З: Правил пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба У: Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводной продукции У: Пользоваться ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам и укладки в короба У: Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим У: Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ | Теоретический этап экзамена включает 42 задания, охватывающие в равной доле все предметы оценивания и считается сданным при условии правильного выполнения 70% заданий | Задания №1-42 Из них: - с выбором ответа: №37 -с открытым ответом:№38-42 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 37;

количество заданий с открытым ответом: 5:

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности: нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

45 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. ТФ 3.2.1 Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности трудовое действие (действия): Монтаж кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи согласно схеме размещения Монтаж соединительных устройств и кабельных трасс согласно схеме размещения Подключение кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам, согласно схеме электрических соединений | Оценивается соответствие инструкции предприятия-изготовителя и Пособию к руководящему документу «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, правила производства и приемки работ», РД 78.145-93, МВД России (Приложение 1) | 1. Выполнить монтаж слаботочной линий связи систем охраны и безопасности по (бетонной, кирпичной, деревянной) стене объектов капитального строительства 2. Осуществить поворот слаботочной линий связи систем охраны и безопасности, проход через внешний и внутренний угол, подключение к коммутационному устройству |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Для выполнения задания используются:

оборудование: реальное (модельное) рабочее место, рабочий стол (верстак), стенд или участок стены для выполнения практического задания, электрические провода, отвертки, электрический инструмент, коммутирующие устройства для слаботочного электрооборудования и руководство по эксплуатации и монтажу завода изготовителя слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности

индивидуальные средства защиты: рабочая одежда, обувь, очки, перчатки;

вспомогательные средства: корзина для мусора, швабра, совок.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа слаботочных систем

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий:

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

# 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Какую подготовительную работу должен произвести рабочий по монтажу слаботочных систем охраны и безопасности монтажно-наладочной организации перед началом производства работ?

1. Произвести подготовительный осмотр и подготовку объекта к монтажу

2. Подготовить и согласовать монтажную документацию

3. Произвести подготовку места монтажа и завезти на объект материалы, подлежащие монтажу, в количестве и номенклатуре, предусмотренных проектом

4. Принять и изучить проектно-сметная документацию, получить от заказчика (генподрядчика) материалы, подлежащие монтажу, в количестве и номенклатуре, предусмотренных проектом, принять строительную часть объекта и проверить наличие электрического освещения в зоне монтажа

- Какие разделы проектно-сметной документации слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности проверяет рабочий по монтажу слаботочных систем охраны и безопасности при её приеме и изучении?

1. Наличие в проектно-сметной документации схемы монтажа слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности

2. Наличие в проектно-сметной документации схемы подключения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности к системам централизованного наблюдения и источнику питания

3. Комплектность проектно-сметной документации слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, а также наличие в ней штампа "Разрешено к производству", дату и утверждающую подпись ответственного представителя заказчика, заверенную печатью

4. Комплектность проектно-сметной документации слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, а также наличие в ней дополнительно схемы установки коммутирующих узлов и монтажа линий связи

- Каким требованиям должны отвечать условия хранения слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности на складах?

1. Приведенным в технической документации предприятий-изготовителей

2. Правил пожарной безопасности

3. Инструкциям по хранению монтажно-наладочной организации и заказчика

4. Приведенным в технической документации предприятий-изготовителей и правил пожарной безопасности

- Какое действие выполняет монтажно-наладочная организация при приеме слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности у заказчика?

1. Входной контроль

2. Проверку внешнего вида и даты выпуска

3. Проверку комплектности

4. Анализ условиям хранения

- Какие действия выполняет рабочий по монтажу слаботочных систем охраны и безопасности монтажно-наладочной организации перед началом работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности?

1. Распаковывает слаботочное электрооборудование систем охраны и безопасности

2. Изучает руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности

3. Расконсервирует слаботочное электрооборудование систем охраны и безопасности

4. Разбирает слаботочное электрооборудование систем охраны и безопасности

- Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняющий работы в электроустановках до 1000 В?

1. Не ниже второй группы

2. Н ниже третьей группы

3. Не ниже четвертой группы

4. Достаточно первичного инструктажа по охране труда

- Сколько существует групп допуска по электробезопасности в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей?

1. Две

2. Три

3. Четыре

4. Пять

- Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняющий работы в электроустановках свыше 1000 В?

1. Вторую

2. Третью

3. Четвертую

4. Пятую

- Какое изделие называется электрозащитным средством?

1. Средство, предназначенное для обеспечения электробезопасности

2. Средство для передачи электроэнергии

3. Средство для распределения электроэнергии

4. Средство, предназначенное для накопления электроэнергии

- Какие средства защиты относится к дополнительным при работе с электрическими установками до 1000В?

1. Диэлектрические боты, ковры, изолирующие подставки и накладки, колпаки, штанги для переноса и выравнивания потенциала

2. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

3. Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, накладки, колпаки, штанги, электроизмерительные клещи, указатели напряжения и изолирующий инструмент

4. Специальная изолирующая лента, специальный изолирующий электроинструмент, запрещающие таблички

- Какие из перечисленных плакатов относятся к запрещающим?

1. «Не включать работают люди», «не включать работа на линии», «не открывать работают люди», «опасное электрическое поле – без средств защиты проход запрещен», «работа под напряжением – повторно не включать»

2. «Стой напряжение», «испытание – опасно для жизни», «не влезай убьет»

3. «Работать здесь»

4. «Внимание, опасна зона»

- Какое напряжение в трехфазных системах электроснабжения?

1. Постоянное

2. Переменное

3. Индуктивное

4. Смешанное

- В каких целях проводится заземление токоведущих частей?.

1. Для нормальной работы электроустановки

2. Для защиты от поражения электрическим током

3. Для технологических процессов

4. Для безотказной работы электроустановки

- Какие средства электрозащиты относятся к основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В?

1. Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки, накладки, колпаки, штанги, электроизмерительные клещи, указатели напряжения и изолирующий инструмент

2. Диэлектрические боты, ковры, изолирующие подставки и накладки, колпаки, штанги для переноса и выравнивания потенциала

3. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

4. Специальная изолирующая лента, специальный изолирующий электроинструмент, запрещающие таблички

- Какой документ является подтверждением соответствия слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности требованиям Технического регламента?

1. Паспорт

2. Инструкция по эксплуатации

3. Инструкция по монтажу

4. Сертификат

- Кто из монтажников на стройплощадке имеет право подавать сигнал «СТОП» при возникновении аварийной ситуации?

1. Ответственный за подъем груза

2. Бригадир

3. Любой монтажник, увидевший аварийную ситуацию

4. Никто

- В каких случаях при монтаже электропроводок необходимо учитывать температуру и влажность окружающей среды?

1. Во всех случаях

2. Учитывать не надо

3. В случае монтажа электропроводок для сети напряжением более 220 В

4. В случае монтажа электропроводок для сети напряжением более 1000 В

- Кто должен предоставить работнику средства индивидуальной защиты и спецодежду?

1. Работодатель

2. Профсоюзная организация

3. Заказчик работ

4. Приобретает самостоятельно

- Каким образом кабеля различной емкости располагаются при пересечении на строительных конструкциях?

1. Кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху

2. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах

3. Допустимо применение любого из указанных выше способов

4. Не допустимо применение ни одного из указанных выше способов

- Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования?

1. Не более 3 Ом.

2. Не более 4 Ом.

3. Не более 5 Ом.

4. Не более 20 Ом.

- Кто осуществляет технический надзор за производством работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности?

1. Ответственными представителями заказчика

2. Ответственными представителями монтажной организации

3. Ответственными представителями предприятий изготовителей

4. Непосредственно бригадиром монтажников, производящих работы

- К какой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ следует относить слаботочное электрооборудование систем охраны и безопасности?

1. К 1-й категории

2. Ко 2-й категории

3. К 3-й категории

4. К 4-ой категории

- Каким образом  должно быть осуществлено подключение электроснабжения слаботочного электрооборудование систем охраны и безопасности?

1. От двух независимых источников переменного тока

2. От одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей

3. Любым из перечисленных выше способов

4. От одного источника переменного тока

- На какой срок должна обеспечиваться работа слаботочного электрооборудования системы охраны и безопасности на резервном питании в режиме тревога?

1. Десять минут

2. Три часа

3. Двенадцать часов

4. Сутки

- Какое из перечисленных изделий является источником электрической энергии постоянного тока?

1. Аккумулятор

2. Конденсатор

3. Резистор

4. Диод

- Каким типом извещателей можно заблокировать металлический шкаф или сейф?

1. Ударно-контактным

2. Ёмкостным

3. Пьезоэлектрическим

4. Комбинированным

- В каких случаях применяется акустический извещатель?

1. Для блокировки стекол

2. Для охраны открытых площадок

3. Для блокировки некапитальных строительных конструкций

4. Для блокировки сейфа

- Какие извещатели используют для контроля открытия-закрытия дверей-окон?

1. Магнитоконтактные

2. Ударно-контактные

3. Акустические

4. Пьезоэлектрические

- Какие извещатели используют для контроля целостности остекленных строительных конструкций?

1. Магнитоконтактные

2. Акустические

3. Емкостные

4. Ударно-контактные

- Какие извещатели используют для контроля целостности пола, потолка, стен, сейфов?

1. Магнитоконтактные

2. Акустические

3. Пьезоэлектрические вибрационные

4. Емкостные

- Какие извещатели не используют для контроля объема помещений?

1. Оптико-электронные

2. Ультразвуковые

3. Емкостные

4. Радиоволновые

- Для чего предназначен объектовый охранно-пожарный приемно-контрольный прибор и концентраторы?

1. для приема извещений от извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-контрольных приборов и передачи их на СЦН

2. для контроля прибытия нарядов в случае приема тревожных извещений

3. для приема извещений от извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-контрольных приборов и контроля поступления команд с СЦН

4. для контроля охраняемых параметров объекта

- Какой из перечисленных терминов обозначает термин «Брак»?

1. Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов

2. Продукция, которая подлежит замене в ходе гарантийного срока эксплуатации

3. Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за несоответствия её внешних показателей требованиям потребителя

4. Продукция, требующая проведения текущего ремонта

- В какой срок комиссия должна приступить к работе по приемке слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности со дня уведомления монтажно-наладочной организацией о готовности их к сдаче?

1. В течение одного рабочего дня

2. Не позднее трех суток (не считая общевыходных и праздничных дней)

3. В течение календарной недели

4. В течение календарного месяца

- На какой срок монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу установленного слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности?

1. В течение десяти дней со дня приемки в эксплуатацию

2. В течение 6 месяцев со дня приемки в эксплуатацию

3. В течение года со дня приемки в эксплуатацию

4. В течение всего срокак эксплуатации электрооборудования, установленного заводом изготовителем

- За какой срок монтажно-наладочная организация обязана устранить дефекты, возникшие по её вине, установленного слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, указанные в акте о выявленных дефектах?

1. В течение одного рабочего дня

2. В течение календарной недели

3. Не позднее 10 дней

4. Не позднее календарного месяца

- За какие неисправности, установленного слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности монтажно-наладочная организация не несет ответственность?

1. За неисправности в монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, выявленные после завершения гарантийных обязательств монтажно-наладочной организации

2. За неисправности в монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, выявленные после приемки их в эксплуатацию

3. За неисправности, возникшие в слаботочном электрооборудовании систем охраны и безопасности из-за несоблюдения правил их эксплуатации и за дефекты, возникшие в процессе эксплуатации слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности по вине предприятий-изготовителей

4. За дефекты, выявленные в работе самого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности

Задания с открытым ответом

- При отсутствии на объекте щита дежурного освещения или свободной группы на нем, заказчик ______ ______ самостоятельный щит электропитания на соответствующее количество групп слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности.

- Щит электропитания для слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, располагаемого вне охраняемого помещения __________ устанавливать в запираемом металлическом ящике, ______________ на открывание?

- В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности _________ быть защищены от них трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

- Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте более 2,5 м или через помещения, которые подлежат защите слаботочным электрооборудованием систем охраны и безопасности _________ выполняется скрытым способом или в металлических трубах.

- Корпуса слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности с двойной изоляцией, а также подключаемые к сети через разделительный трансформатор заземлению ____________.

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Теоретический этап профессионального экзамена включает 42 задания и считается пройденным при правильных ответах на 32 задания.

В этом случае соискатель может быть допущен к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

### трудовая функция:

### ТФ 3.2.1 Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности

### трудовое действие (действия):

Монтаж кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи согласно схеме размещения

Монтаж соединительных устройств и кабельных трасс согласно схеме размещения

Подключение кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам, согласно схеме электрических соединений

### Задание:  1. Выполнить монтаж слаботочной линий связи систем охраны и безопасности по (бетонной, кирпичной, деревянной) стене объектов капитального строительства

2. Осуществить поворот слаботочной линий связи систем охраны и безопасности, проход через внешний и внутренний угол, подключение к коммутационному устройству

### Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания: реальное (модельное) рабочее место

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут

3. Вы можете воспользоваться: рабочим столом (верстаком), стендом, участком специально приготовленной свободной стены для выполнения практического задания, электрическими проводами, соединительными коробками, отвертками, молотком и другим специально приготовленным инструментом, электроинструментом.

Критерии оценки: см. Приложение 1

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «Монтаж слаботочных линий связи, слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности объектов капитального строительства»  при выполнении теоретического этапа (более 26 баллов) и при выполнении практического задания (оценка 45 баллов и более) профессионального экзамена.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. ГОСТ Р 51558-2008 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

2. РД 78.36.002-2010 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.

3.ГОСТ 12.1030-81 Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

4.СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

5.Р 78.36.005-2011 Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации.

6.РД78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

7. ПУЭ, 7-е издание. Правила устройства электроустановок.

8.ФЗ №123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.