ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень)»

2021

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 9 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 46 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 51 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 72 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 72 |

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень квалификации)

2.Номер квалификации: 40.16600.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов», 40.166 (утв. Приказом Минтруда России от 09 февраля 2017 года №153н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. К ТФ 3.2.1. Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий |  |
| Правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений |  | 100 |
| Правила монтажа промышленного газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50мм |  | 2,4,13,14,24,27,28,29,31,32,93,94,98,99, 104, 105,110,111 задание с выбором ответа 156-160 задание с открытым ответом |
| Средства и правила крепления промышленных газопроводов низкого давления диаметром более 50мм |  | 1,21,22,23 задание с выбором ответа |
| Правила строповки и перемещения грузов |  | 8,26 задание с выбором ответа |
| Правила применения средств индивидуальной защиты |  | 25 задание с выбором ответа |
| Знаки и сигналы производственной сигнализации |  | 135-140 задание с выбором ответа |
| Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50мм |  | 3,5,6,7,11,12,15,16,17,40,46,90,91,92,106,107, 108,109 задание с выбором ответа |
| Требования охраны труда при работе на высоте |  | 9,10,19, 20,26,33,34,35,36,54,152-155 задание с выбором ответа |
| Свойства различных уплотнительных материалов, применяемых при герметизации резьбовых соединений |  | 30,95 задание с выбором ответа |
| Устройство газового оборудования |  | 38 задание с выбором ответа |
| Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |  | 18,148 задание с выбором ответа |
| Читать рабочую документацию по газификации промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |  | 75 задание с выбором ответа |
| 2. К ТФ 3.2.2. Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |  |  |
| Правила установки газовых счетчиков |  | 57 задание с выбором ответа |
| Правила и технология сборки резьбовых и фланцевых соединений |  | 141,142,143,144 задание с выбором ответа |
| Правила монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |  | 52,53,55,56,58,59,60,66,67,68,70,71,72,73,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,101,102,103,112,113,114,117-134,145,146,149-151 задание с выбором ответа |
| Средства и правила крепления промышленных газопроводов среднего и высокого давления |  | 44 задание с выбором ответа |
| Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого давления |  | 41,42,43,45,47,48,49,50,51,115,116 задание с выбором ответа |
| Свойства различных уплотнительных материалов, применяемых при герметизации резьбовых соединений |  | 39,96,97 задание с выбором ответа |
| Правила применения средств индивидуальной защиты |  | 147 задание с выбором ответа |
| У. Читать рабочую документацию по газификации промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |  | 61,62,63,64,65,69,74,76,77,78,79 задание с выбором ответа |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 155;

Количество заданий с открытым ответом:5;

Количество заданий на установление соответствия: 0;

Количество заданий на установление последовательности:0;

Время выполнения теоретического этапа профессионального экзамена: 60 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.1. Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления диаметром более 50 мм Строповка, перемещение и раскладка газопроводов, материалов и арматуры, с использованием специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза. Разметка трасс для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого, среднего и высокого давления Установка опор для монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого, среднего и высокого давления Сборка газопроводов низкого, среднего и высокого давления при помощи муфт и фланцев Установка газовых счетчиков и газовой арматуры на газопроводы низкого, среднего и высокого давления Установка приборов и средств безопасности на газопроводы среднего и высокого давления Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам низкого, среднего и высокого давления Монтаж газопроводов низкого, среднего и высокого давления Подключение к газоиспользующему оборудованию к газопроводам низкого, среднего и высокого | В соответствии с критериями, указанными в заданиях | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1-8 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

компьютер, программное обеспечение, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: согласно пункту 12 оценочного средства.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3.Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): проведение инструктажа на рабочем месте

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Какое утверждение из перечисленных ниже не верно? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного натяжения;

2.	Неподвижные опоры закрепляют к опорным конструкциям после соединения трубопроводов оборудованием;

3. 	Трубопроводы допускается присоединять к незакрепленному на опорах оборудованию;

4.	Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах фланцевых соединений должны быть закручены и сварные стыки заварены.

5. Соединение газопроводов с оборудованием производят после выполнения гидравлического испытания

2.  На каком расстоянии от поверхности пола должны быть края футляров газопроводов при пересечении поверхности пола? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Не менее чем на 20 мм

2.	Не менее чем на 30 мм

3.	Не менее чем на 50 мм

4.	Не менее чем на 60 мм

5.  Не менее чем на 80 мм

3. Как следует поднимать монтируемое оборудование и трубопроводы? Выберите правильный вариант ответа.

1. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем

2. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 3см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем

3. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения

4. Монтируемые элементы следует поднимать быстро в три приема

5. Оборудование и трубопроводы при монтаже необходимо поднимать при контроле с земли не менее чем 2-я работниками

4. В каком случае нельзя выполнять в открытых местах монтажные работы по установке газоиспользующего оборудования и трубопроводов на высоте? Выберите правильный вариант ответа.

1. При ярком солнце

2. При дожде

3. При гололеде

4. При снеге

5. При скорости ветра выше 15 м/с

5. Каким образом устанавливаются краны на горизонтальных и вертикальных газопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

1.	Ось пробки крана параллельна стене

2.	Ось пробки перпендикулярна стене

3.	Ось пробки не более чем под углом 45°

4.	Обеспечение удобства обслуживания

5.  Ось пробки не более чем под углом 30°

6.В каком случае необходимо устанавливать навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые работникам для работы на высоте на монтируемых конструкциях? Выберите правильный вариант ответа.

1. До их подъема

2. Во время их подъема

3. После их подъема

4. После 20 минут с момента подъема

5. Не позже одного часа с момента подъема

7.Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1. наклонная врезка без укрепления

2. наклонная врезка с укреплением штуцером и накладкой

3. крестообразное

4. укрепленное накладкой

5. с помощью тройника

8. На каком расстоянии от поверхности потолка должны быть края футляров газопроводов при  пересечении им перекрытий? Выберите правильный вариант ответа.

1.	не менее чем на 20 мм

2.	не менее чем на 30 мм

3.	не менее чем на 50 мм

4.	заподлицо

5. не менее чем на 60 мм

9.На каком расстоянии располагают опоры и подвески от сварных швов? Выберите правильный вариант ответа.

1. не менее 20 мм

2. не менее 50 мм

3. не менее 80 мм

4. не менее 100 мм

5. не менее 120 мм

10. Какой узел применяется для организации самоспасения при зависании, а также для закрепления каната в одной точке? Выберите правильный вариант ответа.

1.Баттерфляй.

2.Стремя.

3.Гарда.

4.Стопорный узел.

5.UIAA.

11.Какой документ/штамп из ниже перечисленных не требуется при проведении входного контроля на газоиспользующем оборудовании? Выберите правильный вариант ответа.

1.Сертификат соответствия

2. Паспорт на оборудование

3. Штамп отдела технического контроля

4. Комплектовочная ведомость

5. Проектная документация

12. Какая минимально допустимая толщина стенок медных труб для внутренних газопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

1. 1,5 мм

2. 1,0 мм

3. 2,0 мм

4. 2,5 мм

5. 3,0 мм

13. В соответствии с требованиями какого документа осуществляется защита от коррозии подземных стальных газопроводов и сооружений? Выберите правильный вариант ответа.

1. СП 62.13330.2011

2. Правила безопасности Приказ РТН №531 от 15.12.2020

3. ГОСТ 9.602

4. СП 42-102-2004

5.  СП 42-101-2003

14. Требованиям какого документа должны соответствовать типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений для стальных труб? Выберите правильный вариант ответа.

- СП 62.13330.2011*

- ГОСТ 16037

- Правила безопасности

- СНиП 12-01-2004

- СП 42-102-2004

15. Для каких газопроводов следует предусматривать продувочные трубопроводы? Выберите правильный вариант ответа.

1.Для газопроводов производственных и с/х зданий, котельных, общественных зданий, бытовых зданий производственного назначения

2. Для всех газопроводов производственных зданий и котельных

3. Для всех газопроводов среднего и высокого давления

4. Для всех газопроводов низкого, среднего и высокого давления

5. Для газопроводов высокого и среднего давления

16. Какое из указанных изображений относится к редукционному клапану? Выберите правильный вариант ответа.

1.

2.

3

4.

5.

17. Разрешается ли размещение ГРП в подвальных и цокольных помещениях зданий? Выберите правильный вариант ответа.

1. Да

2. Нет

3. При согласовании с Ростехнадзором

4. Только при снижении давления со среднего на низкое

5. Только для сблокированных зданий не выше 3-х этажей

18. При каких условиях возможна установка ГРПШ с входным давлением до 0,3 МПа на стенах жилых и общественных зданий не зависимо от степени огнестойкости? Выберите правильный вариант ответа

1. .При расходе газа да 200 м3/час

2. При расходе газа да 100 м3/час

3. При расходе газа да 50 м3/час

4. При расходе газа да 25 м3/час

5. При расходе газа да 15 м3/час

19. Какое из указанных обозначений относится к газопроводу среднего давления? Выберите правильный вариант ответа.

1.Г1

2.Г2

3.Г3

4.Г4

5.Г5

6.Г7

20. Какое из указанных обозначений относится к газопроводу с давлением газа от 0,6 МПа до 1,2 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

1.Г1

2.Г2

3.Г3

4.Г4

5.Г5

6.Г7

21. На какую ширину необходимо зачищать кромки стальных труб, подготавливаемых для сварки? Выберите правильный вариант ответа.

1. 5,0 мм

2. 10,0 мм

3. 15,0 мм

4. 20,0 мм

5. 25,0 мм

22.На каком расстоянии от фундамента здания допускается установка неразъемного соединения (сталь/полиэтилен) на горизонтальном газопроводе низкого давления? Выберите правильный вариант ответа

- 1,0м

- 1,5м

- 2,0м

- 3,0м

- 4,0 м

23. На каком расстоянии от фундамента здания допускается установка неразъемного соединения (сталь/полиэтилен) на горизонтальном газопроводе низкого давления? Выберите правильный вариант ответа

- 1,0 м

- 0,5 м

- 0,005м

- 0,1м

- 0,3 м

24. Какое минимально возможное расстояние между газопроводом и стеной, если в проекте отсутствует привязка? Выберите правильный вариант ответа

- 50,0 мм

- 100,0 мм

- Не менее одного диаметра трубы

- Не менее одного радиуса трубы

- 150,0 мм

25. При монтаже газоиспользующего оборудования возникли проблемы с его установкой из-за несоответствия размеров указанных в проекте и фактических габаритов. Какие действия необходимо предпринять для снятия проблемы? Выберите правильный вариант ответа

- Необходимо продолжить установку

- Изменение при установке необходимо согласовать с руководством монтажной компании

- Необходимо остановить работы и вызвать проектировщиков для принятия решения.

- Необходимо продолжить работы и уведомить проектировщиков о проблеме

- Работник решает по ситуации

26. Какое допускается расстояние от газовой горелки котла до стены котельной? Выберите правильный вариант ответа

- 1,0м

- 1,2 м

- 1,5 м

- По требованию завода изготовителя

- 2,0 м

27. Чему равен размер минимального прохода для обслуживания газоиспользующего оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

- 1,0м

- 0,8 м

- 0,6 м

- По требованию завода изготовителя

- 1,5 м

28. Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.  без укрепления

2. с помощью тройника

3. укрепленное штуцером и накладкой

4. укрепленное накладкой

5. укрепленное штуцером

6. крестообразное

7. наклонная врезка без укрепления

8. наклонная врезка с укреплением штуцером и накладкой

29. Требуется ли предусматривать компенсацию газопровода при вводе в здания? Выберите правильный вариант ответа.

- Требуется при прокладке в особых условиях

- Требуется всегда

- Не требуется

- По решению заказчика

- Требуются только на газопроводах среднего давления

30. Регламентируется ли выход газопровода из земли? Выберите правильный вариант ответа.

1. Да

2. Нет

3. По усмотрению монтажной организации

4. По решению проектировщиков

5.Только на газопроводах среднего и низкого давления

31. Как правильно монтировать ввод газопровода в здание? Выберите правильный вариант ответа.

1. В футляре

2. В изоляции

3. По усмотрению монтажной организации

4. Согласно проекту

5. На расстоянии не более 500мм от фундамента здания

32. Какими материалами необходимо заделывать пространство между стеной и футляром? Выберите все правильные варианты ответов.

1. Цементным раствором

2. Бетон

3. Эластичными

4. Любым из имеющихся в наличии

5. В соответствии с проектом производства работ

33. Допускается ли ввод газопровода в смежное с помещением, где расположено газоиспользующее оборудование? Выберите правильный вариант ответа

1. Не допускается

2. Допускается

3. Если оно соединено открытым проемом

4. Да, если так указано в проекте

5. Да, если имеется сигнализация по загазованности

34. В каком случае допускается выполнять подъем плетей газопровода на опоры? Выберите правильный вариант ответа

1. Не регламентируется

2. До выполнения контроля качества сварных швов

3. После выполнения контроля качества сварных швов

4. После окраски газопровода

5. После выполнения пневмоиспытаний

35. Какую операцию обозначает движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения?  Выберите правильный вариант ответа

1. Направление перемещения поднятого груза

2. Сигнал, означающий остановку при перемещении поднятого груза

3. Сигнал «Конец работы»

4. Тележка находится под грузом, можно опускать

5. Тележка прибыла на место установки груза

36. Какую операцию обозначает движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта?  Выберите правильный вариант ответа

1. Поднять стрелу подъемного сооружения

2. Опустить стрелу подъемного сооружения

3. Подъем закончен

4. Сигнал, означающий остановку при перемещении поднятого груза

5. Сигнал «Конец работы»

37.На какую величину при установке прокладки внутрь фланцевого соединения допустимо перекрытие прокладкой болтовых отверстий? Выберите правильный ответ

1.Перекрытие отверстий прокладкой не допустимо

2.Допустимо перекрытие не более 1/3 диаметра отверстия

3.Допустимо перекрытие не более 1/5 диаметра отверстия

4. Не более 5% диаметра отверстия

5. Не более 3% диаметра отверстия

38. Какой способ ответвления от технологического стального трубопровода представлен на рисунке? Выберите правильный вариант ответа.

1.  без укрепления

2. с помощью тройника

3. укрепленное штуцером и накладкой

4. укрепленное накладкой

5. укрепленное штуцером

6. крестообразное

7. наклонная врезка без укрепления

8. наклонная врезка с укреплением штуцером и накладкой

39. На какую максимальную высоту разрешается приподнимать груз перед подъемом для проверки правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости грузоподъемного механизма и надежности действия тормоза? Выберите правильный вариант ответа.

1.На 300 мм.

2.На 400 мм.

3.На 500 мм.

4. На 600 мм

5. На 700 мм

40. Регламентируются ли требования по устройству футляра на газопроводе при пересечении им теплотрассы? Ответ запишите в формате Да/ Нет

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес и баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 1 |
| 3 |  | 1 |
| 4 |  | 1 |
| 5 |  | 1 |
| 6 |  | 1 |
| 7 |  | 1 |
| 8 |  | 1 |
| 9 |  | 1 |
| 10 |  | 1 |
| 11 |  | 1 |
| 12 |  | 1 |
| 13 |  | 1 |
| 14 |  | 1 |
| 15 |  | 1 |
| 16 |  | 1 |
| 17 |  | 1 |
| 18 |  | 1 |
| 19 |  | 1 |
| 20 |  | 1 |
| 21 |  | 1 |
| 22 |  | 1 |
| 23 |  | 1 |
| 24 |  | 1 |
| 25 |  | 1 |
| 26 |  | 1 |
| 27 |  | 1 |
| 28 |  | 1 |
| 29 |  | 1 |
| 30 |  | 1 |
| 31 |  | 1 |
| 32 |  | 1 |
| 33 |  | 1 |
| 34 |  | 1 |
| 35 |  | 1 |
| 36 |  | 1 |
| 37 |  | 1 |
| 38 |  | 1 |
| 39 |  | 1 |
| 40 |  | 1 |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 160 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:3.2.1: Монтаж  промышленного  газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого  давления  диаметром более 50 мм

трудовое действие: Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к газопроводам диаметром более 50мм

Задание№1 : Сборка вертикального участка газопровода на фланцах

Необходимо выполнить сборку  двух вертикальных участков газопровода с установкой между ними фланцевой арматуры , выполнив все необходимые операции, включая подготовку рабочего места и комплектующих

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе/компьютере и выполняет его самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы, инструмент и оборудование:

Оборудование:

- стол-верстак металлический

- ключ динамометрический;

- слесарные  тиски;

- пневматическая или электрическая зачистная машина с металлическими щётками для обработки контактных поверхностей соединяемых элементов.

Инструменты:

- набор рожковых гаечных ключей 6-27 мм;

-молоток;

- оправка монтажная;

-  пассатижи;

Расходные материалы:

-- неэтилированный бензин

- минеральное масло

- ветошь;

- мыло.

Комплектующие:

- патрубок из трубы Ø 89х3,5мм длиной 0,5м с приваренным на конце фланцем по ГОСТ33259-2015 (2шт)

- Коан шаровый для газа Dn80, Pn 6, типа КШ80ф (например фирмы «Мален»)

- Прокладки паронитовые Dn80 (2 шт.), Прокладки резиновые Дn80 (2 шт.)

- Болты стальные М16х55 (8 шт.), Болты стальные М16х70 (8 шт.)

- Гайки стальные М16 (8шт.)

- Шайбы М16 (16шт.)

Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

-  обувь;

-  очки;

- перчатки.

Вспомогательные средства:

-  корзина для мусора;

-  швабра;

- совок.

Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Место выполнения задания: специально оборудованная площадка

Максимальное время выполнения задания: 2 часа

Критерии оценки:

| Порядок технологического процесса | Состав работ и критерии оценки | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1) Подготовка элементов фланцевого соединения | - проверка на отсутствие погнутостей; - проверка надрывов сварных швов, перпендикулярности фланцев и т.п; - проверка инструментов Установка соответствия требованиям СТО НОСТРОЙ 2.10.76. | 0,10 час |
| 2) Распаковка и расконсервация арматуры, метизов. Подготовка болтовых сборок (болтов, гаек и шайб) | - распаковка арматуры - очистка от грязи и ржавчины, -удаление консервации с арматуры - подготовка болтов, гаек и шайб - нанесение смазки на болтовые соединения минеральным маслом по ГОСТ Р 51634. Установка соответствия требованиям СТО НОСТРОЙ 2.10.76. | 0,10 час |
| 3) Подготовка контактных поверхностей | Обработку контактных поверхностей для фланцевых соединений на болтах без контролируемого натяжения выполнить способом, указанным в задании и в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.76. |  |
| 4) Сборка соединения | - осмотр контактных поверхностей фланцев соединяемых элементов - проверка соответствия геометрических размеров собираемых элементов требованиям задания; - Установить трубную заготовку (патрубок с фланцем) в тисках вертикально, фланец располагается в верху, - выбрать из 2-х вариантов прокладок (паронит и резина) необходимую (паронит) и установить ее на фланец трубной заготовки; - совмещение отверстий фланцев арматуры и трубной заготовки с фиксацией в проектном положении элементов и деталей соединения с помощью монтажных оправок (при необходимости); - постановка болтов в свободные от оправок отверстия (выбор правильного типоразмера болта (М16х70), каждый болт устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами: одна ставится под головку болта, другая - под гайку. Болты устанавливаются головками сверху). Проверка соответствия требованиям СТО НОСТРОЙ 2.10.76. | 1,5 0час |
| 5) Натяжение болтов | - натяжение поставленных болтов и гаек осуществить до упора. - извлечение оправок, посановка в Проверка соответствия требованиям СТО НОСТРОЙ 2.10.76. |  |
| 6) Продолжение сборки | Выполнить работы аналогично п.4, установив сверху арматуры второй патрубок |  |
| 7) Контроль выполнения соединения | При пооперационном контроле проверяется: - подготовка контактных поверхностей; - натяжение болтов; - знание теоретического материала в части используемых прокладок для газообразных сред (паронит), знания правил сборки болтовых соединений (выбор длины болта) Контроль осуществляют визуальным осмотром непосредственно перед сборкой соединения. Контроль натяжения болтов осуществляют в соответствии с нормативными требованиями. Контроль фактической величины осевого усилия натяжения болтов осуществляют динамометрическими ключами по величине момента закручивания. Проверка соответствия требованиям СТО НОСТРОЙ 2.10.76. |  |
| 8) Занесение результатов выполнения и контроля соединений в «Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением» | Результаты выполнения и контроля соединений заносят в Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.10.76. | 0,10 час |
| Итого: |  | 2,0 час |

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки

Задание №2: Сборка горизонтального участка газопровода из водо-газопроводной трубы ГОСТ 3262 Ø28х2,8мм на резьбе с пробковым краном:

Необходимо выполнить сборку двух горизонтальных участков газопровода с установкой между ними муфтового пробкового крана выполнив все необходимые операции, включая подготовку рабочего места и комплектующих и нарезку резьбы.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе/компьютере и выполняет его самостоятельно. Для выполнения задания необходимы следующие материалы, инструмент и оборудование:

Оборудование:

- стол-верстак металлический

- тиски для труб;

- пневматическая или электрическая зачистная машина с металлическими щётками для обработки контактных поверхностей соединяемых элементов

Инструменты:

- инструмент для нарезания резьбы (ручной или электрический

- набор разводных или накидных сантехнических ключей

-     молоток;

- оправка монтажная;

-  пассатижи;

- штангенциркуль

- металлический угольник (90̊)

Расходные материалы:

- неэтилированный бензин

- и минеральное масло по ГОСТ Р 51634;

- ветошь;

- мыло.

- уплотнительный материал

Комплектующие:

- патрубок из трубы Ø 28х2,8мм длиной 0,5м  (2шт.)

- Кран пробковый для газа Dn25, Pn 6,типа КШ25 (например, фирмы «Мален»)

-Муфта стальная ГОСТ8966-75 Dn25 (1шт.), контргайка стальная ГОСТ8968-75 Дn25 (1шт.)

- сгон ГОСТ 8969-75 Dn25 длиной 130мм (1шт.),

- уплотнительный материал для газопроводов

Индивидуальные средства защиты:

- рабочая одежда;

-  обувь;

-  очки;

- перчатки.

Вспомогательные средства:

-  корзина для мусора;

-  швабра;

- совок.

Допускается использование во время практического экзамена любых источников информации, включая интернет.

Место выполнения задания: специально оборудованная площадка

Максимальное время выполнения задания: 2 ч часа

Критерии оценки:

| Порядок технологического процесса | Состав работ и критерии оценки | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1) Подготовка элементов резьбового соединения | - проверка на отсутствие погнутостей, зазубрин, трещин на трубах - проверка соответствия диаметров труб и крана - проверка инструментов | 0,10 час |
| 2) Распаковка и расконсервация арматуры. Подготовка труб | - распаковка арматуры - очистка от грязи и ржавчины, -удаление консервации с арматуры - подготовка концов труб под нарезание резьбы, зачистка от грязи и ржавчины, обрезка конца, в случае отсутствия перпендикулярности торца и оси трубы, смазка концов трубы и плашек минеральным маслом | 0,10 час |
| 3) Нарезание резьбы | Нарезание резьбы. На одной трубе, а затем на второй |  |
| 4) Сборка соединения | Установка трубы с короткой резьбой в тисках, -Намотка в определенном направлении уплотнительного материала на трубу с коротким концом, - накручивание крана на конец с короткой резьбой - Намотка в определенном направлении уплотнительного материала на сгон (короткий конец) -Ввинчивание сгона (короткой стороной) в кран до упора -Навинчивание контрогайки а затем муфты на длинный конец сгона до конца резьбы без усилия - Намотка в определенном направлении уплотнительного материала на сгон (длинный конец) - Намотка в определенном направлении уплотнительного материала на второй патрубок и соединение патрубка со сгоном - Выворачивание муфты для соединения сгона и второго патрубка - Выворачивание контрогайки с длинного конца сгона для фиксации муфты. | 1,5 0час |
| 5) Контроль выполнения соединения | При пооперационном контроле проверяется: - подготовка контактных поверхностей; - плотность соединения. - знание теоретического материала в части используемых уплотнительного материала для газообразных сред, знания правил сборки резьбовых соединений и правил нарезания резьбы Контроль осуществляют визуальным осмотром непосредственно перед сборкой соединения. |  |
| 6) Занесение результатов выполнения и контроля соединений в «Журнал выполнения работ» | Результаты выполнения и контроля соединений заносят в Журнал выполнения работ | 0,10 час |
| Итого: |  | 2,0 час |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки

Правила обработки результатов практической части экзамена

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 8 заданий. Вариант соискателя содержит 2 задания.

Практическое задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки, времени  выполнения задания

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (3 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб

СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов

СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

ГОСТ 21.609-2014 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения"

Приказ Минтруда №883н от 11 декабря 2020 «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

Приказ Минтруда №782н от 16 ноября 2020 года  
«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 N 784 "Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2012 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

Приказ Ростехнадзора №531 от 15 декабря 2020 года Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

СТО НОСТРОЙ 2.10.76. «БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ»