ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер-проектировщик систем электропривода

(6 уровень квалификации)»

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 9 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 20 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 22 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 22 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 21 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер-проектировщик систем электропривода (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Специалист в области проектирования систем электропривода», 40.180 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «13» апреля 2017 г. №354н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Подготовка проекта систем электропривода

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. К ТФ 3.1.1 Выполнение отчета о проведенном обследовании оборудования, для которого разрабатывается система электропривода, 6 уровень У: Применять методики и процедуры системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием, требования частного технического задания на проведение предпроектного обследования оборудования, для которого разрабатывается система электропривода, к составу и содержанию отчета о проведенном обследовании с целью определения полноты данных для его составления | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 42 Теоретический этап экзамена включает 42 задания и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий | Вопросы с выбором ответа №№ 3,4,22 |
| 3. К ТФ 3.1.3 Выполнение комплекта конструкторской документации эскизного, технического и рабочего проектов системы электропривода З: Правила выполнения графических и текстовых разделов эскизного, технического и рабочего проектов системы электропривода З: Методики выполнения расчетов для эскизного, технического и рабочего проектов системы электропривода У: Применять методики и процедуры системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления предприятием, требования нормативно-технической документации, технического задания на разработку проекта системы электропривода к составу и содержанию документации для определения полноты данных для оформления комплектов конструкторских документов эскизного, технического и рабочего проектов системы электропривода У: Выполнять расчеты для эскизного, технического и рабочего проектов системы электропривода |  | Вопросы с выбором ответа №№1, 2,5,7 Вопросы с открытым ответом №№28,33 |
| 4. К ТФ 3.1.4 Разработка простых узлов, блоков системы электропривода, 6 уровень З: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию комплекта конструкторской документации простых узлов и блоков на стадиях эскизного, технического и рабочего проектов системы электропривода З: Требования нормативных документов к устройству простых узлов, блоки системы электропривода З: Правила выполнения комплекта конструкторской документации простых узлов, блоков на различных стадиях проектирования системы электропривода |  | Вопросы с выбором ответа №№6,8,12,13,17 |
| 5. К ТФ 3.2.1 Предпроектное обследование оборудования, для которого разрабатывается проект системы электропривода, 6 уровень З: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к работе оборудования, для которого разрабатывается проект системы электропривода З: Методики определения характеристик оборудования, для которого разрабатывается проект системы электропривода, при различных режимах работы З: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей З: Критерии оценки эффективности работы оборудования, для которого разрабатывается проект системы электропривода |  | Вопросы с выбором ответа №№11,14,15,16,23,24,25 Вопросы с открытым ответом №№29,32 |
| 6. К ТФ 3.2.2 Разработка проектных решений отдельных частей системы электропривода, 6 уровень З: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к устройству системы электропривода З: Правила проектирования системы электропривода З: Методики сбора, обработки справочной, реферативной информации для сравнительного анализа и обоснованного выбора оборудования системы электропривода З: Типовые проектные решения системы электропривода З: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |  | Вопросы с выбором ответа №№9,10,18,19,20,21,26,27 Вопросы с открытым ответом №№30,31,34,35,36-42 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 27;

количество заданий с открытым ответом: 15;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ОТФ 3.1 Оформление технической документации на различных стадиях разработки проекта системы электропривода ОТФ 3.2 Разработка отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования системы электропривода | Соответствие требованиям и составу документов и их достоверности (согласно критериям, описанным в Портфолио) | Портфолио |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: компьютер, программное обеспечение, ручка, бумага

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области проектирования систем электропривода

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): нет

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Выдано частное техническое задание на разработку устройства сопряжения для системы электропривода. Для чего это устройство предназначено?

1. Устройство, предназначенное для получения, преобразования, хранения, распределения и выдачи информации о переменных электропривода, технологического процесса и сопредельных систем для использования в системе управления электропривода и внешних информационных системах

2. Устройство представляющее совокупность электрических и механических элементов, предназначенное для обеспечения взаимодействие электропривода с сопредельными системами и отдельными частями электропривода

3. Совокупность управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения электропривода, предназначенных для управления электромеханическим преобразованием энергии с целью обеспечения заданного движения исполнительного органа рабочей машины

4. Устройство, предназначенное для выработки управляющих команд для электродвигателей, входящих в состав электроприводного устройства

2. В частном техническом задании  на разработку устройства, входящего в состав системы электропривода требуется обеспечить его ремонтопригодность. В чем заключается такое свойство?

1. Способность устройства изменяться для сохранения своих эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды

2. Комплексное свойство устройства сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность устройства выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации

3. Свойство устройства, характеризуемое способностью выполнять установленный объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах

4. Свойство устройства, характеризуемое его приспособленностью к поддержанию и восстановлению состояния, в котором устройство способно выполнять требуемую функцию, путем технического обслуживания.

3. Какие элементы не входят в понятие «электропривод»?

1. Преобразователи электроэнергии

2. Информационные системы

3. Управляющие системы

4. Устройства, осуществляющие передачу электроэнергии

5. Устройство сопряжения с внешними системами

4. Каким определением следует обозначить способность системы электропривода функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых помех другим техническим средствам?

1. Помехостойкость

2. Помехозащищенность

3. Электромагнитная совместимость

4. Внутренняя помехоустойчивость

5. Выдано задание разработать функциональную схему устройства, входящего в состав системы электропривода. Каково назначение этого документа?

1. Определить основные функциональные части устройства, входящего в состав системы электропривода, их назначение и взаимосвязи

2. Разъяснить процессы, протекающие в отдельных  функциональных цепях устройства, входящего в состав системы электропривода, или устройства в целом

3. Определить полный состав элементов устройства и взаимосвязи между ним

4. Показать соединение составных частей устройства

6. В соответствии с техническим заданием требуется разработать адаптивный электропривод. Как такой электропривод должен работать?

1. Обеспечивать перемещение исполнительного органа рабочей машины в соответствии с заданной программой

2. Обеспечивать перемещение исполнительного органа рабочей машины в соответствии с произвольно изменяющимися задающими сигналами

3. Обеспечивать автоматически выбирающий параметры своей системы управления при изменении возмущающих воздействий

4. Обеспечивать защиты при возникновении нештатных ситуаций

7. В частном техническом задании на разработку устройства, входящего в состав системы электропривода не установлена номенклатура видов документов, разрабатываемых на каждой стадии. Какому стандарту должна соответствовать номенклатура документов в этом случае?

1. ГОСТ 2.101

2. ГОСТ 2.102

3. ГОСТ 2.104

4. ГОСТ 2.105

8. Характеристикой какого типа электродвигателя является параметр «скольжение»?

1. Коллекторного двигателя постоянного тока

2. Бесколлекторного двигателя постоянного тока

3. Синхронного двигателя

4. Асинхронного двигателя

5. Шагового двигателя

9. Разрабатываемое устройство предназначено для системы электропривода, которое должно работать в макроклиматических  районах как с сухим, так и с влажным тропическим климатом. Оборудование какого климатического исполнения должно быть выбрано для такой системы?

1. ТС

2. ТВ

3. Т

4. ТМ

10. Условия эксплуатации системы электропривода требуют использование оборудования в пылезащищенном исполнении. Оборудование с какой  цифрой в обозначении степени защиты оболочки от проникновения  внешних твердых предметов следует выбрать в этом случае. ?

1. Цифра 2

2. Цифра 1

3. Цифра 5

4. Цифра 6

11. Для обеспечения безопасности персонала (защита от получения ожога от прикосновения к нагретым частям электропривода), работающего в помещении, где установлен электропривод постоянного тока, необходимо знать максимально допустимую температуру нагрева поверхности внешней оболочки электроприводов в самой нагретой точке. Какая эта температура?

1. 45(С

2. 60(С

3. 55(С

4. 70(С

12. В частном техническом задании на разработку электрической схемы системы электропривода требуется использовать исполнительный механизм, который при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала закрывает регулирующий орган. Каким условным значком обозначаются этот  исполнительный механизм?

1.

2.

3.

4.

13.  Согласно заданию на разработку электрической схемы системы электропривода требуется изобразить приборы, измеряющие давление и имеющие функцию сигнализации. Какое условное обозначение имеют такие приборы?

1. PS

2. PA

3. PT

4. PK

14. Согласно требованиям заказчика необходимо обеспечить скорость передачи данных в системе электропривода не менее 1012 бит/с. Какой вид линий связи в этом случае следует выбрать?

1. Витая пара

2. Коаксиальный провод

3. Телефонный провод

4. Волоконно-оптическую линию связи

15. В техническом задании на разработку указано, что система электропривода будет установлено в электромашинном посещении. Как это помещение должно быть оборудовано?

1. Телефонной связью и пожарной сигнализацией, а также другими видами сигнализации, которые требуются по условиям работы

2. Защитой от несанкционированного проникновения

3. Системой вентиляции

4. Установкой искусственного регулирования климата в помещении

16. Согласно требованиям технического задания оборудование системы электропривода должно устанавливаться в сухом помещении. Помещение с какой относительной влажностью воздуха согласно ПУЭ относится к сухим?

1. ≤  35%

2. ≤  40%

3. ≤  70%

4. ≤  60%

17. В частном техническом задании требуется разработать полупроводниковый  преобразователя (ПП) с промежуточным звеном переменного тока, осуществляющим  сначала инвертирование постоянного тока, а затем выпрямление переменного тока.  Как называется такой ПП?

1. Реверсивный;

2. Двухзвенный;

3. Обратимый;

4. Регулируемый.

18. В  частном техническом задании на разработку отдельных частей системы электропривода требуется разработать  «устройство ….». Как определяется понятие «устройство»?

1. Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию

2. Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию

3. Составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения

4. Совокупность элементов, функциональных групп с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения

19. В частом техническом задании на создание  устройства входящего в состав системы электропривода требуется разработать различные схемы устройства. В какой последовательности эти схемы разрабатываются?

1. Функциональная, структурная, монтажная, электрическая

2. Электрическая, функциональная, структурная, монтажная

3. Структурная, функциональная, электрическая, монтажная

4. Структурная, функциональная, монтажная, электрическая

20. Работнику поручено провести обследование объекта управления  (электроустановки), для которого разрабатывается система электропривода с номинальным напряжением питания 220 В, но удостоверения о наличии у него группы по электробезопасности у него нет. К обследованию электроустановки он может быть допущен только в сопровождении сотрудника, обслуживающего эту установку. Не менее какой группы по электробезопасности должен иметь сопровождающий?

1. Группу IV

2. Группу II

3. Группу III

4. Группу V

21. Согласно частному техническому заданию электрические цепи устройства, входящего в систему электропривода должны иметь «электрическое защитное экранирование». Что для этого необходимо сделать в проектной документации?

1. Отделить электрические цепи и/или проводники от опасных токоведущих частей с помощью электрического защитного экрана, присоединенного к системе защитного уравнивания потенциалов и предназначенного для обеспечения защиты от поражения электрическим током

2. Отделить электрические цепи и/или проводники от опасных токоведущих частей с помощью электрического защитного экрана

3. Отделить электрические цепи и/или проводники от опасных токоведущих частей с помощью электрического защитного экрана, присоединенного к системе заземления

4. Расположить электрические цепи и/или проводники на расстоянии не менее 5 мм друг от друга.

22. В процессе обследования объекта, для которого разрабатывается система электропривода, выявлено наличие изменяющегося во времени электромагнитного явления, которое не содержит информации и может налагаться на полезный сигнал или объединяться с полезным сигналом. Как это явление следует определить?

1. Электромагнитная обстановка

2. Электромагнитный шум

3. Электромагнитное поле

4. Электромагнитная помеха

23. В частном техническом задании на разработку устройства, входящего в состав системы электропривода  указано, что это устройство должно запитываться сверхнизким напряжением постоянного тока. Какая величина этого напряжения?

1.  ≤  50 В

2.  ≤  120 В

3.  ≤  127 В

4.  ≤  48 В

24. В частном техническом задании на разработку устройства, входящего в состав системы электропривода  указано, что это устройство должно запитываться сверхнизким напряжением переменного тока безопасным с точки зрения прикосновения при нормальных условиях и единичном повреждении. Какая величина этого напряжения?

1.  ≤  48 В

2.  ≤  12 В

3.  ≤  24 В

4.  ≤  25 В

25. В частном техническом задании на разработку устройства, входящего в состав системы электропривода , указана необходимость  предусмотреть рабочее заземление. Что подразумевается под этим понятием?

1. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством;

2. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством выполненное в целях электробезопасности

3. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения функционирования электроустановки

4. Электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов

26. Электроприводное устройство с электродвигателем малой мощности предназначено для эксплуатации в условиях влажного тропического климата. Какое дополнительное требование к ним предъявляется?

1. Устойчивость к морскому туману

2. Устойчивость к воздействию морской воды

3. Устойчивость к воздействию плесневелых грибов

4. Устойчивость к воздействию микроорганизмов

27. Характеристикой какого типа электродвигателя является частота приемистости?

1. Асинхронных

2. Вибрационных

3. Шаговых

4. Линейных

Задания с открытым ответом:

28. В процессе создания системы электропривода определенная  конструкторская документация (КД) разрабатывается на стадии технического проекта. Какая литера присваивается КД на этой стадии?

29. Как называется комплексное свойство системы электропривода сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации?

30. При проектировании асинхронного электропривода необходимо оценить его возможность сохранять работоспособность в аварийном режиме с неоднократными отклонениями частоты питающей сети в диапазоне минус (2,5-4,0)%. В течении какого времени допускается такое отклонение?

≤ … мин

31. Какую систему должны иметь электроприводы, что бы имелась возможность место возникновения неисправности  в электроприводе на уровне его функциональных частей в случае срабатывания систем защиты?

система ………

32. Какова величина сверхнизкого напряжения постоянного тока безопасна с точки зрения прикосновения при нормальных условиях и единичном повреждении?

≤   … В

33. Как называется схема определяющая основные функциональные части устройства, входящего в состав системы электропривода, их назначения и взаимосвязи, разрабатываемая на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и используемыми для общего ознакомления с системой электропривода?

34. Оборудование какого климатического исполнения следует выбрать при проектировании устройства, входящего в состав системы электропривода, которая предназначена для эксплуатации на судах неограниченного района плавания?

35. Оборудование с какой степенью защитной оболочки необходимо выбрать для устройства, входящего в состав системы электропривода,  если требуется пыленепроницаемое и защищенное от водяных струй?

36. По требованиям ТЗ на разработку системы электропривода в качестве двигателей необходимо выбрать бесконтактные двигатели постоянного тока (БДПТ). При этом оговаривается необходимость способности двигателей выдерживать в установившемся тепловом режиме 40% перегрузку по току в 30 с. Какую перегрузку по току и в течении какого времени должен выдерживать  БДПТ?

37. В частном техническом задании на разработку части системы электропривода требуется использовать   конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он «дает» информацию). Как называется это устройство?

38. В частном техническом задании на разработку устройства, входящего в состав  системы электропривода, содержится требования использовать оболочку с защитой от вредного воздействия в результате проникновения внешних твердых предметов. На какую характеристическую цифру в обозначении степени защиты оболочки IP(1)(2)(3)(4)? следует обратить внимание при выборе оборудования?

39. В частном техническом задании на разработку устройства, входящего в состав  системы электропривода, требуется обеспечить его способность выполнять свои функции в условиях воздействия помех, в частности от электромагнитных полей. Как называется это свойство?

40. Согласно техническому заданию в системе электропривода требуется применить электродвигатели малой мощности. Электродвигатели с какой номинальной мощностью относятся к этой категории?

≤ …. Вт

41. В частном техническом задании на разработку устройства, входящего в состав  системы электропривода, требуется использовать элементы имеющие основную и дополнительную изоляцию. Как называется такая изоляция?

42. В техническом задании на разработку системы электропривода содержится требование преобразование энергии вращения ротора и подсоединенной инерционной нагрузки в электрическую энергию с последующей передачей ее к источнику. Как называется это явление?

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального

экзамена:

Теоретический этап профессионального экзамена включает 42 задания и считается пройденным при правильных ответах на 32 задания.

В этом случае соискатель может быть допущен к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Портфолио

трудовая функция: 3.1 Оформление технической документации на различных стадиях разработки проекта системы электропривода 3.2 Разработка отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования системы электропривода

Соберите, оформите и представьте  портфолио работ и  документов  по оформлению технической документации на различных стадиях разработки проекта системы электропривода, разработке отдельных разделов проекта на различных стадиях проектирования системы электропривода

12.1 Требования к структуре и оформлению портфолио:

Структура портфолио:

12.1.1 Титульный лист.

12.1.2 Личные данные (анкета, резюме).

12.1.3 Результаты профессиональной деятельности:

12.1.3.1 Материалы, демонстрирующие динамику результатов деятельности в подразделениях ____________ организации за последние 3 года.

- перечень выполненных проектов;

- заключения экспертизы;

- акты приемки работ заказчиком;

- реализованные проекты.

12.1.3.2 Участие в конференциях по тематике, выступление с докладами, наличие патентов, заявок на изобретение.

12.1.4  Совершенствование профессиональной деятельности (повышение квалификации за последние пять лет: предоставление копий документов государственного образца (удостоверений, свидетельств, дипломов и т.д.)

12.1.5 Личные достижения (наличие поощрений, наград, грамот и т.д.)

12.1.6 Дополнительные документы (характеристики и др.)

12.1.7 Требования к оформлению портфолио:

- титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).

- документы представляются в копиях, заверенных руководителем работника, оценка квалификации которого проводится, материалы подписываются самим работником.

Подготовленные соискателем  документы и материалы вкладываются в файлы  и подшиваются в папку-скоросшиватель. 	Могут быть представлены фото- и видео- материалы, иллюстрирующие деятельность соискателя.

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио

1. Чему, согласно ПУЭ, должны соответствовать конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов, выбираемых при проектировании системы электропривода?

2. На какие основные группы согласно ГОСТ Р 51137-98 «Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики» классифицируют электроприводы по принципу действия?

3. До какого значения допустимо кратковременное (до 60 с) снижение напряжения электропитания чтобы электроприводы асинхронные сохранили работоспособность (без поддержания нормируемых параметров) при номинальной частоте сети и номинальной нагрузке?

4. Что означает для электропривода «работа в двух квадрантах»?

Критерий оценки

1. Согласно п. 1.1.20 ПУЭ:

«Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.»

2. Согласно п.3.1 ГОСТ Р 51137-98 «Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики»:

«Электроприводы классифицируют по принципу действия на следующие

основные группы:

-  на базе полупроводниковых преобразователей частоты (далее - преобразователи частоты) и асинхронных двигателей (далее - двигателей) с короткозамкнутым ротором;

- на базе преобразователей частоты и двигателей с фазным ротором (контактных или бесконтактных).

3. Согласно п.5.1.5 ГОСТ Р 51137-98 «Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики»:

«Электроприводы должны сохранять работоспособность (без поддержания нормируемых параметров) при кратковременном (до 60 с) снижении напряжения питания до 80% номинального значения при номинальной частоте сети и номинальной нагрузке двигателя».

4. Согласно п. 2.3.1 ГОСТ Р МЭК 61800-2-2012 «Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью»:

«работа в двух квадрантах- воздействие электропривода на механизм в двигательном режиме при двух направлениях вращения механизма.»

12.2 Защита портфолио

Защита портфолио осуществляется в виде собеседования соискателя с комиссией по оценке квалификации.

Собеседованию предваряется рассказ соискателя о представленных в портфолио работах и их результатах, повышении квалификации, участии в конференциях и семинарах, наличии патентов полученными в ходе выполнения работ, представленных в портфолио, наличии публикаций

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

руководитель группы, ведущий инженер, главный инженер проекта (специалист по организации  проектирования

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации ______________________________________________

(наименование квалификации)

принимается при:

- положительных экспертных заключениях по представленным проектам

- приемкой заказчиком без замечаний;

- успешной реализации этих проектов;

- подтверждения факта повышении квалификаци;

- положительных результатов защиты портфолио и собеседования.

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Инженер-проектировщик систем электропривода

(6 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретического задания (оценка 32 баллов и более) и при выполнении практического задания профессионального экзамена.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- ГОСТ Р 50369-92

- ГОСТ 27.002

- ГОСТ Р 50397—2011

- ГОСТ 2.701

- ГОСТ Р 50369

- ГОСТ 15150

- ГОСТ IEC 60034-5

- ГОСТ 14254

- ГОСТ 21.208

- ПУЭ

- ГОСТ 23414

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- ГОСТ Р 56749—2015/EN 50491-3:2009

- ГОСТ 16264.0

- ГОСТ 2.103

- ГОСТ 34.003-90

- ГОСТ Р 51137

- ГОСТ 16264.4

- РМГ 29-99 ГСИ

- ГОСТ 34.003

- ГОСТ МЭК 61800-2-2012