ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Главный инженер проекта (специалист по подготовке проекта) обеспечения соблюдения требований энергетических объектов капитального строительства (7 уровень квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 9 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 20 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 22 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 22 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 21 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Главный инженер проекта (специалист по подготовке проекта) обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности  объектов капитального строительства (7 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений», 16.110 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 марта 2017 года N 217н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Подготовка проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. К ТФ 3.3.1 Разработка концепции обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов различных стадий проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.:Требования нормативных документов к устройству обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.:Правила разработки проектов обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.:Критерии оценки эффективности оборудования, для проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений У.: Применять методики и процедуры системы менеджмента качества , правила автоматизированной системы управления предприятием для анализа результатов энергетического обследования объекта капитального строительства для которого разрабатывается проект обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности У.: Применять методики и процедуры системы менеджмента качества , правила автоматизированной системы управления предприятием, для анализа информации по существующим способам обеспечения энергетической эффективности объектов капитального строительства и используемом для этих целей оборудовании ведущих отечественных и зарубежных производителей У.: Применять методики и процедуры системы менеджмента качества , правила автоматизированной системы управления предприятием, для определения критериев оптимальности принимаемых технических решений при разработке обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 42 Теоретический этап экзамена включает 42 задания и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий | Задания с выбором ответа №№1,2,4,6,9,10,11,12,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,39,30 Задания с открытым ответом №№ 31-35,40,41 |
| 2. К ТФ 3.3.2 Разработка комплекта конструкторской документации обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.: Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.: Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.: Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений З.: Типовые проектные решения обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений У.: Применять правила разработки проектов обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений У.: Применять процедуры и методики системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления организацией для разработки комплектов конструкторской документации на различных стадиях проектирования обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений У.: Применять типовые проектные решения, систему автоматизированного проектирования и программу, используемую для написания и модификации документов, для разработки комплектов конструкторской документации на различных стадиях проектирования обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений У.: Применять правила разработки проектов обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, процедуры и методики системы менеджмента качества, правила автоматизированной системы управления организацией для сдачи заказчику проекта |  | Задания с выбором ответа №№3, 5,7,8,13,14,15,16,17,26 Задания с открытым ответом №36-39 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 30;

количество заданий с открытым ответом: 11;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности:  нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1. ТФ 3.3.2 Разработка комплекта конструкторской документации обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений | Соответствие требованиям и составу документов и их достоверности (согласно критериям, описанным в Портфолио) | Портфолио |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, калькулятор, канцелярские принадлежности

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена: компьютер, программное обеспечение, ручка, бумага

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее образование.

- Опыт работы не менее 5 лет в области обеспечения соблюдения требований энергетической объектов капитального строительства

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости): нет

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Необходимо определить перечень энергосберегающих мероприятий для разработки технического задания на подготовку проекта. Какое из нижеперечисленных мероприятий не относится к энергосберегающим? Выберите правильный вариант ответа.

1. Утепление стен

2. Замена светильников на светодиодные

3. Замена окон на стеклопакеты

4. Установка узлов учета тепла

2. Перед разработкой энергосберегающих мероприятий необходимо определить понятие «энергосбережение». Как формулируется это понятие?  Выберите правильный вариант ответа.

1. Реализация организационных, правовых, технических, технологических и экономических мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг

2. Реализация организационных мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг

3. Реализация организационных, правовых, технических, технологических и экономических мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов

4. Реализация технических, технологических и экономических мер, направленных на уменьшение объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг

3. В каких случаях энергетические ресурсы, получаемые из возобновляемых источников энергии, не подлежат учету при расчете удельного годового потребления энергетических ресурсов многоквартирного дома? Выберите правильный вариант ответа.

1. Объем энергетических ресурсов, получаемых из возобновляемых источников энергии не более 1% от объема годового потребления энергетических ресурсов многоквартирного дома

2. Объем энергетических ресурсов, получаемых из возобновляемых источников энергии не более 5% от объема годового потребления энергетических ресурсов многоквартирного дома

3. Оборудование возобновляемых источников энергии включено в инженерные системы многоквартирного дома

4. Объем энергетических ресурсов, получаемых из возобновляемых источников энергии не более 15% от объема годового потребления энергетических ресурсов многоквартирного дома

4. В технических требованиях заказчика на разработку проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий выставлено требование обеспечить класс энергосбережения А+ (очень высокий). Какова должна быть в этом случае величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %? Выберите правильный вариант ответа.

1. Ниже (- 60)

2. От (-50) до (-60) включительно

3. От (-30) до (-40) включительно

4. От (-15) до (-30) включительно

5. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом производства (АСУ ТП), оборудование которого расположено в данном здании. Что в этот комплект должно входить в комплект документов по организационному обеспечению автоматизированной системы? Выберите правильный вариант ответа.

1. Совокупность документов описывающих алгоритм работы АСУ ТП

2. Совокупность документов, описывающих технологию функционирования АСУ ТП, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании АСУ ТП

3. Совокупность всех технических средств, используемых при функционировании АСУ ТП;

4. Совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АСУ ТП в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности АСУ ТП.

6. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом производства (АСУ ТП), оборудование которого расположено в данном здании, имеющую способность изменяться для сохранения своих эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях внешней среды. Как следует обозначить эту способность в техническом задании? Выберите правильный вариант ответа.

1. Надежность

2. Адаптивность

3. Живучесть

4. Безотказность

7. Каким определением следует обозначить способность технического средства, используемого при разработке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности, функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых помех другим техническим средствам? Выберите правильный вариант ответа.

1. Помехоустойчивость

2. Помехозащищенность

3. Электромагнитная совместимость

4. Внутренняя помехоустойчивость

8. Требуется разработать проект обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности строения, которая расположена в макроклиматическом районе с сухим тропическим климатом и не имеет установки искусственного климата. Оборудование какого климатического исполнения должно быть выбрано для этого проекта? Выберите правильный вариант ответа.

1. ТС

2. ТВ

3. Т

4. ТМ

9. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом производства (АСУ ТП), оборудование которого расположено в данном здании. Какие показатели требуются для определения АСУ ТП? Выберите правильный вариант ответа.

1. Количество персонала до и после ввода АСУ в эксплуатацию

2. Затрат всех видов ресурсов необходимых для создания АСУ и стоимость объекта автоматизации

3. Результаты от функционирования АСУ и затрат всех видов ресурсов, необходимых для ее создания и развития

4. Размер фондов оплаты труда персонала, обслуживающего объект автоматизации до и после ввода АСУ в эксплуатацию

10. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом производства (АСУ ТП), оборудование которого расположено в данном здании. Для определения параметров надежности АСУ ТП необходимо определить перечень аварийных ситуаций, по которым задают требования к надежности. Кто и на каком этапе должен определять перечень? Выберите правильный вариант ответа.

1. Заказчик проекта повышения энергоэффективности по согласованию с разработчиком АСУ ТП и с внесением в техническое задание на разработку проекта с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ ТП рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций

2. Разработчик АСУ ТП на стадии разработки ТЗ с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ ТП рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций

3. Разработчик АСУ ТП на стадии разработки технического проекта с указанием, при каких условиях эксплуатации АСУ ТП рассматривают возникновение каждой из приведенных аварийных ситуаций

4. Разработчик по согласованию с заказчиком на стадии разработки рабочей документации

11. В процессе разработки проекта повышения энергоэффективности объекта капитального строительства необходимо провести обследование электроустановки до 1000 В. Имеющиеся в распоряжении руководителя сотрудники не имеют необходимую группу по электробезопасности, позволяющую выполнить данное обследование. Не менее какой группы по электробезопасности должен иметь сопровождающий его представитель оперативного персонала, обслуживающий эту установку, что бы сотрудник был допущен в электроустановку? Выберите правильный вариант ответа.

1. Группу IV

2. Группу II

3. Группу III

4. Группу V

12. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать энергоэффективную систему электропривода, в состав которого должно входить информационное устройство электропривода. Для чего это устройство предназначено? Выберите правильный вариант ответа.

1. Для получения, преобразования, хранения, распределения и выдачи информации о переменных электропривода, технологического процесса и сопредельных систем для использования в системе управления электропривода и внешних информационных системах

2. Предназначено для обеспечения взаимодействие электропривода с сопредельными системами и отдельными частями электропривода

3. Предназначено для управления электромеханическим преобразованием энергии с целью обеспечения заданного движения исполнительного органа рабочей машины

4. Предназначено для выработки управляющих команд для электродвигателей, входящих в состав электроприводного устройства

13. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать энергоэффективную систему электропривода. В техническом задании содержится требование включить стадию «Эскизный проект». Какие работы, кроме разработки эскизного проекта и его утверждения, должны быть выполнены на этой стадии? Выберите правильный вариант ответа.

1. Изготовление и испытание и/или разработка и анализ материальных макетов (при необходимости) и (или) разработка, анализ электронных макетов (при необходимости)

2. Изучение объекта, проведение необходимых НИР, разработка вариантов и выбор варианта, удовлетворяющего пользователя, оформление отчета

3. Снятие механических характеристик электродвигателей

4. Испытания электродвигателя на устойчивость к механическим воздействиям, предусмотренных техническим заданием

14. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать энергоэффективную систему электропривода. При этом в техническом задании на разработку системы электропривода не установлена номенклатура видов документов, разрабатываемых на каждой стадии. Какому стандарту должна соответствовать номенклатура документов в этом случае? Выберите правильный вариант ответа.

1. ГОСТ 2.101

2. ГОСТ 2.102

3. ГОСТ 2.104

4. ГОСТ 2.105

15. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать АСУ ТП, системы электроснабжения и электропривода. В какой последовательности эти схемы разрабатываются? Выберите правильный вариант ответа.

1. Функциональная, структурная, монтажная, электрическая

2. Электрическая, функциональная, структурная, монтажная

3. Структурная, функциональная, электрическая, монтажная

4. Структурная, функциональная, монтажная, электрическая

16. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо модернизировать систему электроснабжения. Какая информация не должна содержаться в текстовой части подразделе «Система электроснабжения» раздела 5 проектной документации на объекты капитального строительства? Выберите правильный вариант ответа.

1. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

2. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

3. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

4. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения

17. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо модернизировать слаботочную систему. Какая система называется слаботочной? Выберите правильный вариант ответа.

1. Техническая система, выполняющая функции сбора, обработки и передачи информации, функционирование элементов которой в ее границах обеспечивается слабыми электрическими токами

2. Техническая система, в которой токи не более 0,05

3. Техническая система, в которой напряжения питания оборудования не превышает 24 В

4. Техническая система с сверхнизким напряжением

18. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо модернизировать систему электроснабжения переведя ее на сверхнизкое напряжение переменного тока. Какова величина сверхнизкого напряжения переменного тока в электрической установке зданий? Выберите правильный вариант ответа.

1. ≤ 50 В

2. ≤ 12 В

3. ≤ 24 В

4. ≤ 110 В

19. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо модернизировать автоматизированную систему управления и систему электропривода с заменой технических средств, входящих в эти системы на имеющие внутреннюю помехоустойчивость. Что это такое – внутренняя помехоустойчивость технических средств? Выберите правильный вариант ответа.

1. Способность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах или в его антенне

2. Способность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех, проникающих не через его сигнальные входные зажимы или антенну

3. Способность технического средства функционировать без ухудшения качества при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах или в его антенне последовательно с полезным сигналом

4. Способность технического средства функционировать с ухудшением качества при наличии электромагнитных помех на его сигнальных входных зажимах

20. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо модернизировать существующие системы АСУ, слаботочные и электроснабжения заменяя имеющиеся технические средства на оборудование, требующее рабочее заземление. Что такое рабочее заземление?  Выберите правильный вариант ответа.

1. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

2. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством выполненное в целях электробезопасности

3. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)

4. Не преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством выполненное в целях электробезопасности

21. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо модернизировать сеть газопотребления объекта капитального строительства. На какие сети не распространяется действие технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления? Выберите правильный вариант ответа.

1. На сеть газораспределения

2. На сеть газопотребления

3. На связанные с сетями газораспределения и газопотребления процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции

4. На сеть газопотребления жилых зданий

22. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо перевести сеть газопотребления объекта капитального строительства на среднее давление. Какова должна быть величина давления в сетях газораспределения и газопотребления в газопроводе среднего давления? Выберите правильный вариант ответа.

1. Свыше 1,2 Мпа

2. Свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно

3. Свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно

4. Свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно

5. До 0,005 МПа включительно

23. С целью обеспечения энергетической эффективности системы теплоснабжения принято решение о переводе котельных на газотурбинные установки (когенерация). Какова должна быть величина давления в сетях газопотребления для газотурбинных? Выберите правильный вариант ответа.

1. До 2,5 Мпа включительно

2. До 1,2 МПа включительно

3. До 0,6 МПа включительно

4. До 12 МПа включительно

24. С целью обеспечения энергетической эффективности объектов капитального строительства необходимо модернизировать газораспределительную систему. Что такое газораспределительная система? Выберите правильный вариант ответа.

1. Имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям

2. Одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа

3. Имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа

4. Имущественный производственный комплекс предназначенный для транспортировки природного газа до потребителей

25. С целью обеспечения энергетической эффективности и надежности объектов капитального строительства необходимо модернизировать систему газопотребления с установкой устройства, осуществляющего ограничение давления газа величиной своей настройки (уставки) при выходе основного регулятора из строя. Какие называется такое устройство? Выберите правильный вариант ответа.

1. Предохранительный клапан

2. Регулятор давления

3. Регулятор-монитор

4. Продувочный клапан

26. С целью обеспечения энергетической эффективности и надежности теплоснабжения многоквартирного дома рассматривается возможность установки в подвале дома газоиспользующего оборудования. В каких случаях это допускается? Выберите правильный вариант ответа.

1. Если возможность такого размещения регламентирована соответствующими нормативными документами

2. Многоквартирный дом имеет более 12 этажей

3. Отсутствует гарантированный поставщик тепловой энергии

4. В здании размещено детское учреждение

27. С целью обеспечения энергетической эффективности и надежности теплоснабжения многоквартирного дома планируется установить отопительное и водогрейное оборудование работающее на природном газе.  При какой мощности этого оборудования требуются системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа? Выберите правильный вариант ответа.

1. Мощностью свыше 100 кВт

2. Мощностью свыше 60 кВт

3. Мощностью свыше 150 кВт

4. Мощностью свыше 200 кВт

28. Разрабатывается проект модернизации газораспределительной сети объектов капитального строительства поселения. Для поселений с какой численностью населения должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ)?

1. Менее 80 000 человек

2. От 50 000 до 60 000 человек

3. Более 100 000 человек

4. Более 150 000 человек

29. При разработке проекта модернизации системы газопотребления объекта капитального строительства целью повышения энергоэффективности необходимо знать, какие признаки не являются существенным признаком, характеризующим газоиспользующее оборудование? Выберите правильный вариант ответа.

1. Наименование, модель (тип) и назначение газоиспользующего оборудования

2. Вид и номинальное давление используемого газа

3. Номинальная тепловая мощность;

4. Напряжение и частота электрического тока (для газоиспользующего оборудования, подключаемого к электрической сети)

5. Потребляемая электрическая мощность (для газоиспользующего оборудования, подключаемого к электрической сети)

30. В мероприятиях по экономии энергоресурсов и повышению энергоэффективности объекта капитального строительства, разработанных по результатам энергоаудита указана необходимость модернизации слаботочной системы.  Что такое - слаботочная система? Выберите правильный вариант ответа.

1. Техническая система, выполняющая функции сбора, обработки и передачи информации, функционирование элементов которой в ее границах обеспечивается слабыми электрическими токами

2. Техническая система, в которой токи не более 0,05 А

3. Техническая система, в которой напряжения питания оборудования не превышает 24 В переменного тока

4. Техническая система, в которой напряжения питания оборудования не превышает 12 В постоянного тока

2. Задания с открытым ответом

31. Как называется деятельность, методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов?

32. Как называются характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования топливно-энергетических ресурсов к затратам топливно-энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю?

33. Параметр, характеризующий отопительный период определяется по формуле:

, °С·сут/год

где

tот  - средняя температура наружного воздуха за отопительного периода, принимаемые по своду правил, для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, °С;

zот – продолжительность отопительного периода, принимаемые по своду правил, для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, сут/год;

tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С.

Как называется этот параметр?

34. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать теплогазоснабжения объекта капитального строительства. Как называется комплексное свойство систем сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность систем выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации?

35. С целью обеспечения энергетической эффективности объекта капитального строительства необходимо разработать возможность применения для газопроводов внутренней прокладки многослойных полимерных труб и их соединительных деталей. Для каких давлений природного газа могут применяться такие трубы?

до … Мпа

36. На схеме газопотребления здания показано устройство, обозначенное ниже приведенным значком. Какое устройство обозначено на схеме?

37. На схеме газопотребления здания показано устройство, обозначенное ниже приведенным значком. Какое устройство обозначено на схеме?

38. На схеме газопотребления здания показано устройство, обозначенное ниже приведенным значком. Какое устройство обозначено на схеме?

39. На схеме газопотребления здания показано устройство, обозначенное ниже приведенным значком. Какое устройство обозначено на схеме?

40. Необходимо разработать автоматизированную систему управления (АСУ), имеющую способность выполнять установленный объем функций в условиях воздействий внешней среды и отказов компонентов системы в заданных пределах. Как называется такая способность?

41. Размещение оборудования, обеспечивающего повышение энергоэффективности, намечено разместить в помещении с относительной влажностью воздуха не превышающее 60%. К какой категории помещений относится данное помещение?

11.  Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Теоретический этап профессионального экзамена включает 41 задание и считается пройденным при правильных ответах на 31 задание.

В этом случае соискатель может быть допущен к практическому этапу профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

задание для оформления и защиты портфолио

трудовая функция: ТФ 3.3.2: Разработка проекта  обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Задание: Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов по разработке проекта  обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Условия выполнения задания:

12.1 Требования к структуре и оформлению портфолио:

Структура портфолио:

12.1.1 Титульный лист.

12.1.2 Личные данные (анкета, резюме).

12.1.3 Результаты профессиональной деятельности:

12.1.3.1 Материалы, демонстрирующие динамику результатов деятельности в подразделениях ____________ организации за последние 3 года.

- перечень выполненных проектов;

- заключения экспертизы;

- акты приемки работ заказчиком;

- реализованные проекты.

12.1.3.2 Участие в конференциях по тематике, выступление с докладами, наличие патентов, заявок на изобретение.

12.1.4 Совершенствование профессиональной деятельности (повышение квалификации за последние пять лет: предоставление копий документов государственного образца (удостоверений, свидетельств, дипломов и т.д.)

12.1.5 Личные достижения (наличие поощрений, наград, грамот и т.д.)

12.1.6 Дополнительные документы (характеристики и др.)

12.1.7 Требования к оформлению портфолио:

- титульный лист, анкета, резюме, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный).

- документы представляются в копиях, заверенных руководителем работника, оценка квалификации которого проводится, материалы подписываются самим работником.

Подготовленные соискателем документы и материалы вкладываются в файлы и подшиваются в папку-скоросшиватель. Могут быть представлены фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие деятельность соискателя.

12.2 Защита портфолио

Защита портфолио осуществляется в виде собеседования соискателя с комиссией по оценке квалификации.

Собеседованию предваряется рассказ соискателя о представленных в портфолио работах и их результатах, повышении квалификации, участии в конференциях и семинарах, наличии патентов полученными в ходе выполнения работ, представленных в портфолио, наличии публикаций

Место выполнения задания:

Реальное (модельное) рабочее место;

Максимальное время выполнения задания: 3 часа.

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио:

1.Что должны включать в себя требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений?

2. Какие мероприятия по повышению эффективности использования электрической энергии в офисном здании можете рекомендовать? (назвать не менее 4 мероприятий)

3. Какие мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в многоквартирном доме можете рекомендовать? (назвать не менее 4 мероприятий)

4. Какие нетрадиционные и возобновляемые источники энергии могут быть использованы, при условии их окупаемости за 2 – 3 года, при разработке мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий? (назвать не менее 3 источников)

Критерий оценки

1 Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя:

- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

- требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

-  требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.

Статья 11, ч.2, ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (с изменениями на 29 июля 2017 года)

2 Для эффективного использования электрической энергии в офисном здании можно рекомендовать, в том числе:

- организационные мероприятия (выключать свет, приборы в нерабочее время, изменение режима работы и т.п.);

- освобождение окон от шкафов, штор и других предметов, заслоняющими дневной свет;

- окраска помещений в светлые тона;

- замена светильников на светодиодные;

- установка автоматических выключателей освещения в местах общего пользования, реагирующих на присутствие работников;

- замена офисного и бытового оборудования на малопотребляющее;

- ремонт системы отопления с целью снижения использования отопительных приборов;

- внедрение частотного привода для электродвигателей лифтов, насосов и вентиляторов систем вентиляции, кондиционирования, отопления;

- автоматическое управление включением/выключением освещения, электродвигателей систем вентиляции, кондиционирования, отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток и дней недели (например, выключать часть электродвигателей в нерабочее время и выходные дни).

Примечание. Установка узла учета электроэнергии (электросчетчика) не является мероприятием по повышению энергоэффективности.

3 Для эффективного использования тепловой  энергии в многоквартирном доме можно рекомендовать, в том числе:

- установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, обеспечивающего регулирование подачи тепловой энергии в здание для обеспечения требуемой температуры в помещениях в зависимости от температуры наружного воздуха, времени суток, дней недели;

- установка регуляторов на отопительные приборы в квартирах;

- внедрение систем рекуператоров тепловой энергии вентиляционного воздуха (нагрев приточного воздуха уходящим);

- утепление ограждающих конструкций, входных дверей, чердачных помещений;

- замена окон на стеклопакеты;

- ремонт, промывка системы отопления;

- замена отопительных приборов (радиаторов отопления) на  более эффективные;

- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами.

4 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии для повышения энергетической эффективности зданий:

- тепловые насосы;

- ветрогенераторы;

- солнечные батареи;

- солнечные водонагреватели;

- использование низкотемпературного тепла (обратной сетевой воды, тепла канализационных стоков и т.п.);

- установка индивидуальной котельной с когенерацией.

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Главный инженер проекта (специалист по подготовке проекта) обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности объектов капитального строительства (7 уровень квалификации) принимается при выполнении теоретического задания (оценка 30 баллов и более) и при положительных экспертных заключениях по представленным проектам

- приемкой заказчиком без замечаний;

- успешной реализации этих проектов;

- подтверждения факта повышении квалификации;

- положительных результатов защиты портфолио и собеседования.

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- ГОСТ Р 53905-2010

- Правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Приказ Минстроя от 08.08.2016, № 43169

- ГОСТ 34.003-90

- ГОСТ Р 50397—2011

- ГОСТ 15150

- ГОСТ 24.702-85

- ГОСТ 24.701

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- ГОСТ Р 50369-92

- ГОСТ 2.103

- ГОСТ 2.701

- Постановление Правительство РФ № 87

- ГОСТ Р 56749—2015/EN 50491-3:2009

- ГОСТ Р 50397-11

- ПУЭ

- Технический регламент, утвержденный постановлением правительства РФ № 870

- ФЗ №69 от 31. 03.1999 (с изм. ФЗ №307 от 03.11.2015)

- СП62.13330.2011

- Технический регламент, утвержденный постановлением правительства РФ №65 от 11.02.2010

- ГОСТ Р 56602-2015

- СП 50.13330.2012

- ГОСТ 21.609.2014