ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч

(4 уровень квалификации)»

(наименование квалификации)

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017 год

Состав примера оценочных средств

1. Наименование квалификации и уровень квалификации…………………….....3

2. Номер квалификации…………………………………………………………..…3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации……………………………………………………..3

4. Вид профессиональной деятельности…………………………………………...3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена………………………………………………………………………………6

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий………..…12

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий………………………….…..13

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий……….…14

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена…….….…14

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального  экзамена……………………………………………………………………….…….49

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена……………64

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации………………………………………………………………….……82

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств………………………………….……82

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

«Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч (4 уровень квалификации)»

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 16.02400.02

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Профессиональный стандарт

«Машинист асфальтоукладчика» ,

Код: 16.024                                                       .

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение механизированных работ с применением асфальтоукладчика в условиях строительства автомобильных дорог, аэродромов и других сооружений

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Основные конструктивные элементы асфальтоукладчика и технические характеристики | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 1-5 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 6 |
| 2. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Правила и инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 7 |
|  | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 8-18 |
| 3. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Правила и нормы технологической настройки систем и рабочего оборудования асфальтоукладчика | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 19-22 |
| 4. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Технология, технологические режимы и приемы, регламенты выполнения работ по устройству асфальтобетонных покрытий | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 23-34 |
| 5. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Сортамент и маркировка применяемых асфальтобетонных смесей и органических материалов на битумной основе | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 35-41 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 42 |
| 6. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Требования, предъявляемые к качеству асфальтобетонных покрытий | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 43-50 |
| 7. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Правила ведения технической документации | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 51- 56 |
| 8. ТФ 3.2.1(уровень 4) З: Правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии при осуществлении работ и методы безопасного выполнения работ | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 57 - 75 |
|  | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности № 76 |
| 9. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Основные положения выполнения ежесменного и технического обслуживания | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 77 - 90 |
| 10. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Маркировки и области применения масел, топлив и технических жидкостей | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 91 - 112 |
|  | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание на установление соответствия № 113 |
| 11. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Правила межсменного хранения асфальтоукладчика, консервации асфальтоукладчика на кратковременное и долговременное хранение, подготовки асфальтоукладчика к планово-профилактическому и капитальному ремонту, подготовки асфальтоукладчика к списанию | 1 балл за правильно установленное соответствие | Задание с выбором ответа № 114 - 134 |
|  | 1 балл за правильно установленную последовательность | Задание на установление последовательности №135 |
| 12. ТФ 3.2.2 (уровень 4) З: Виды, типы, назначение измерительных приборов, способы проверки исправности приборов, узлов и деталей асфальтоукладчика | 1 балл за каждое правильно выполненное задание | Задание с выбором ответа № 136-150 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 144;

- количество заданий на установление последовательности: 2;

- количество заданий на установление соответствия 4;

- количество заданий с открытым ответом 0;

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: Технологическая настройка асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией | Соответствие выполненных работ: инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, плану, продольному и поперечному профилю покрытия, типом асфальтобетонной смеси, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №1 |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: Контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности, ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: осуществление небольших объемов строительных работ по укладке дорожных покрытий из асфальтобетонов и других материалов на битумной основе, ремонта городских улиц и других аналогичных работ | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона, проектной документации на устройство асфальтобетонного покрытия, СП 34.133303.2012 Автомобильные дороги, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |
| ТФ 3.2.2 Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчиков ТД: Выполнение профилактического технического обслуживания и мелкого ремонта механизмов асфальтоукладчика (без разборки) | Соответствие выполненных работ по проверке исправности систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, общему руководству по ремонту асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч; ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия, ГОСТ 17479.3 – 85 Масла гидравлические. Классификация и обозначения, ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения, ГОСТ 17479.1 – 2015 Масла моторные. Классификация и обозначения; ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №2 |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: Технологическая настройка асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией | Соответствие выполненных работ: инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, плану, продольному и поперечному профилю покрытия, типом асфальтобетонной смеси, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №3 |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: Контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности, ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: осуществление работ по укладке покрытий шоссе, трасс, автомагистралей и других объектов из асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе путем подачи материала на подготовленное и уплотненное основание, распределения на ширину захватки, профилирования, предварительного уплотнения и отделки | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона, проектной документации на устройство асфальтобетонного покрытия, СП 34.133303.2012 Автомобильные дороги, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: Технологическая настройка асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией | Соответствие выполненных работ: инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч, плану, продольному и поперечному профилю покрытия, типом асфальтобетонной смеси, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях, №4 |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: Контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности, ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |
| ТФ 3.2.1 Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч ТД: осуществление работ по укладке покрытий шоссе, трасс, автомагистралей и других объектов из асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе путем подачи материала на подготовленное и уплотненное основание, распределения на ширину захватки, профилирования, предварительного уплотнения и отделки | Соответствие выполненных работ требованиям: ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона, проектной документации на устройство асфальтобетонного покрытия, СП 34.133303.2012 Автомобильные дороги, ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м2, оборудованное мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:  асфальтоукладчик производительностью свыше 100 т/ч, закрытая площадка объекта строительства автомобильной дороги II категории, автосамосвал с горячей асфальтобетонная смесью, рейка длиной 3м, измерительная металлическая линейка с пределом измерения до 1000 мм, инструмент регулировочный, инструмент измерительный в соответствии с ведомостями инструмента и оснастки, комплекта запасных частей, инструмента, принадлежностей (ЗИП), горюче-смазочные материалы и технические жидкости в объеме, необходимом для полной заправки систем, смазочные материалы согласно карте смазки.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

Членами Экспертной комиссии могут быть специалисты, имеющие:

- высшее образование по направлению подготовки в области дорожного строительства и опыт работы в должностях, связанных с исполнением обязанностей по производству дорожно-строительных работ не менее 5 лет и соответствующих уровню квалификации не ниже уровня оцениваемой квалификации;

- дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

нормативных правовые актов в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

применять оценочные средства;

анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

организации проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

- документальное подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям;

- отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Устанавливаются в соответствии с ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона и ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Какую толщину укладываемого слоя должны обеспечивать  асфальтоукладчики третьего типоразмера в соответствии с ГОСТ 21915-93?

- Не менее 150мм

- Не менее 200 мм

- Не менее 250 мм

- Не менее 300 мм

- Не менее 350 мм

2. Какую толщину укладываемого слоя должны обеспечивать асфальтоукладчики четвертого типоразмера в соответствии с ГОСТ 21915-93?

- Не более 10 мм

- Не более 20 мм

- Не более 30 мм

- Не более 40 мм

3. Какой коэффициент уплотнения должны обеспечивать асфальтоукладчики второго типоразмера для смесей А, Б и В при рабочей скорости асфальтоукладчика 2,5-3,0 м/мин и толщине уплотняемого слоя 80 мм в соответствии с ГОСТ 21915-93?

- 0,8

- 0,85

- 0,9

- 0,95

4. На какое количество типоразмеров подразделяются асфальтоукладчики в зависимости от ширины укладки?

1. 2

2. 4

3. 6

4. 8

5. Для укладки какого типа асфальтобетонной смеси предназначен пневмоколесный асфальтоукладчик, имеющий закрытый двустенный приемный бункер с высотой загрузки 900 мм и люк для приема смеси?

1. Щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

2. Литой асфальтобетонной смеси

3. Полимерасфальтобетонной смеси

4. Модифицированной асфальтобетонной смеси

6. Укажите соответствие элементов рабочего органа асфальтоукладчика его назначению. Ответ запишите в виде «Порядковый номер наименования рабочего органа – буквенное обозначение назначения рабочего органа»

| № | Наименование рабочего органа |  | Назначение рабочего органа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винтовой шнек | а) | Рабочий орган асфальтоукладчика статического или вибрационного принципа действия для создания поперечного профиля, выравнивания и предварительного уплотнения уложенного слоя заданной толщины и ширины |
| 2 | Выглаживающая плита | б) | Рабочий орган асфальтоукладчика вибрационного принципа действия для предварительного уплотнения уложенного слоя заданной толщины и ширины |
| 3 | Трамбующий вибрационный брус | в) | Рабочий орган асфальтоукладчика для равномерного распределения смеси по ширине укладываемой полосы |
| 4 | Обогреваемые винтовые конвейеры | г) | Вибрационный уплотняющий рабочий орган с узкой опорной плитой в виде бруса и с несколькими вибраторами, размещенными в один ряд, применяющийся для предварительного уплотнения песчаного слоя, слоев цементобетонных, асфальтобетонных, цементогрунтовых и других смесей. |
|  |  | д) | Рабочий орган асфальтоукладчика, с помощью которого поддерживается температура, однородность и обеспечивается подача смеси в отапливаемую и герметичную шнековую камеру |

7. Установите соответствие условного обозначения элемента гидропривода его наименованию. Ответ запишите в виде «Порядковый номер условного обозначения – буквенное обозначение наименования элемента гидропривода»

| № | Условное обозначение |  | Наименование элемента гидропривода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а) | Мотор-насос нерегулируемый с одним и тем же направлением потока |
| 2. |  | б) | Цилиндр двухстороннего действия телескопический с односторонним выдвижением, гидравлический |
| 3. |  | в) | Насос нерегулируемый с реверсивным потоком |
| 4. |  | г) | Цилиндр двухстороннего действия с односторонним штоком, гидравлический |
| 5. |  | д) | Поворотный гидродвигатель |
| 6. |  | е) | Насос нерегулируемый с нереверсивным потоком |
|  |  | ж) | Насос-дозатор |

8. Условное обозначение какого элемента кинематики представлено на рисунке?

- Муфта сцепляемая (управляемая)  односторонняя

- Муфта сцепляемая механическая синхронная

- Муфта автоматическая центробежная фрикционная

- Тормоз продольного перемещения

- Подшипники скольжения

9. В каком эксплуатационном документе содержатся сведения, отражающие техническое состояние машины?

- Паспорт

- Руководство по эксплуатации

- Формуляр

- Этикетка

10. Разрешается ли( и, если да, то в каком случае) осуществлять асфальтоукладочные работы в темное время суток на объектах с крутыми склонами (свыше 8...9°)?

- Разрешается при оборудовании рабочих механизмов сигнальным освещением

- Разрешается при оборудовании рабочих механизмов сигнальным освещением и наличием звукового сигнала

- Разрешается при оборудовании рабочих механизмов сигнальным освещением, светоотражающими  элементами и наличием звукового сигнала

- Запрещается

11. В каком случае НЕ осуществляют техническое диагностирование машины?

- Ввод машин в эксплуатацию

- Подготовка машины к списанию

- Техническое обслуживании (ТО)

- Текущий и капитальный ремонт (ТР и КР)

- Использование по назначению

- Возникновение отказов (неисправностей)

12. Какие документы должен иметь при себе машинист асфальтоукладчика при работе на машине? (укажите 3 правильных ответа)

- Удостоверение на право управления данной машиной

- Справку о закреплении за машинистом машины

- Наряд или путевой лист с указанием вида и места работы

- Наряд или путевой лист с указанием вида и места работы с отметкой (штампом) за подписью механика или прораба – «Машина технически исправна. Выезд разрешаю»

- Справку о медицинском освидетельствовании машиниста

13. В соответствии с каким документом осуществляется расконсервация и сборка машин, поступивших на предприятие?

1. Инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения

2. Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации

3. Инструкцией по эксплуатации

4. Техническим описанием

14. Какие данные НЕ указывают в паспорте на машину? (выберите 2 правильных ответа)

1. Дату поступления на предприятие

2. Инвентарный и государственный номера

3. Фамилию машиниста, за которым закреплена машина

4. Дату введения машины в эксплуатацию

5. Сведения о рекламациях и результатах проверки машины

6. Данные о техническом обслуживании и ремонте

7. Периодичность проведения технического обслуживания и ремонта

8. Данные о наработке машины

9. Данные о неисправностях машины при эксплуатации

15. Каким образом может осуществляться транспортировка асфальтоукладчика с гусеничным движителем к месту выполнения работ?

1. грузовыми машинами и прицепами-тяжеловозами

2. только прицепами-тяжеловозами

3. только грузовыми машинами

4. грузовыми машинами и грузовыми прицепами

16. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при увеличенном усилии на рычагах и педалях управления?

1. Разрешается, если данная неисправность не влияет на безопасность эксплуатации машины

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

4. Запрещается

17. Разрешается ли, если да, то, в каком случае,  эксплуатировать машину при повышенном расходе топлива и масел?

1.Запрещается

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на безопасность эксплуатации машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

4. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

18. Разрешается ли, если да, то, в каком случае, эксплуатировать машину при повышенном шуме, вибрации и нагреве механизмов трансмиссии?

1. Разрешается до выполнения планового технического обслуживания

2. Разрешается, если данная неисправность не влияет на работоспособность машины

3. Разрешается, если данная неисправность не влияет на качество выполняемых работ

4. Запрещается

19. С какой точностью выносят с помощью нивелира на базовые и промежуточные стойки асфальтоукладчика проектные высотные отметки при настройке следящей системы?

- ±1мм

- ±2мм

- ±3мм

- ±4мм

- ±5мм

20. Какую частоту ударов трамбующего бруса назначают при укладке щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей?

- от 300 до 600мин-1

- от 400 до 700 мин-1

- от 500 до 800 мин-1

- от 600 до 1000 мин-1

- от 700 до 1200 мин-1

21. В какой период осуществляется уточнение параметров настройки  систем автоматики и рабочих органов асфальтоукладчика?

1. При вводе асфальтоукладчика в эксплуатацию

2. При техническом обслуживании асфальтоукладчика

3. При ежесменном обслуживании асфальтоукладчика

4. При пробной укладке

5. При расконсервации асфальтоукладчика после кратковременного хранения

6. При расконсервации асфальтоукладчика после длительного хранения

22.  На каком пределе должен быть установлен ход трамбующего бруса при устройстве тонких слоев покрытий из щебеночно-мастичных асфальтобетонов?

1. 2-5 мм

2. 5-9 мм

3. 7-12 мм

4. 12 мм

23. Какое расстояние не должно быть превышено между одновременно работающими асфальтоукладчиками при укладке щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей уступом?

- 10 метров

- 20 метров

- 30 метров

- 40 метров

- 50 метров

24. В каких пределах рекомендуется устанавливать скорость укладки щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей?

- 1,0-3,0 м/мин

- 2,0-4,0 м/мин

- 3,0-5,0 м/мин

- 4,0-7,0 м/мин

25. В каких пределах рекомендуется устанавливать скорость укладки литых асфальтобетонных смесей?

- 1,0-3,0 м/мин

- 2,0-4,0 м/мин

- 3,0-5,0 м/мин

- 4,0-7,0 м/мин

26. Какое количество смеси должно оставаться в бункере асфальтоукладчика при непродолжительных перерывах в поставке асфальтобетонной смеси?

- не менее 15% объема бункера

- не менее 25% объема бункера

- не менее 35% объема бункера

- не менее 45% объема бункера

- не менее 55% объема бункера

27. Какую протяженность должна иметь длина захватки при устройстве покрытия смежными полосами и одним асфальтоукладчиком в зависимости от скорости охлаждения слоя?

- от 30 до 50 метров

- от 50 до 100 метров

- от 50 до 150 метров

- от 50 до 200 метров

28. На каком уровне в шнековой камере должна поддерживаться асфальтобетонная смесь?

- Чуть ниже оси вала шнека

- На уровне оси вала шнека

- Чуть выше оси вала шнека

- На уровне верхней кромки шнека

29. При каких минимальных значениях температуры окружающего воздуха следует осуществлять устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей?

1. Весной  и летом – не ниже плюс 5 (С, осенью – не ниже плюс 10 (С

2. Весной и летом  – не ниже плюс 10 (С, осенью – не ниже плюс 5 (С

3. Весной и летом – не ниже 0 (С, осенью – не ниже плюс 5 (С

4. Весной и летом– не ниже плюс 5 (С, осенью – не ниже 0 (С

30. Сколько метров должна составлять длина полосы пробной укладки при ширине одного прохода асфальтоукладчика?

1. не менее 50 м

2. не менее 100 м

3. не менее 150 м

4. не менее 200 м

5. не менее 250 м

31.  На сколько процентов толщина укладываемого слоя должна быть больше проектной?

1. 5-10%

2. 10-15%

3. 15-20%

4. 20-25%

5. 25-30%

32. Какую скорость асфальтоукладчика принимают при укладке  смесей с содержанием щебня более 40% ?

1. 1-2 м/мин

2. 2-3 м/мин

3. 3-4 м/мин

4. 5-6 м/мин

33. Какую скорость асфальтоукладчика принимают при укладке смесей с содержанием щебня менее 40%?

1. до 2-3 м/мин

2. до 3-4 м/мин

3. до 4-5 м/мин

4. до 5-6 м/мин

34. С каким отставанием можно осуществлять укладку верхнего слоя асфальтобетона вслед за устройством нижнего слоя асфальтобетона?

1. на одну сменную захватку

2. на две сменные захватки

3. на полторы сменные захватки

4. на половину сменной захватки

35. На какие типы в зависимости от вида песка подразделяются песчаные смеси и соответствующие им полимерасфальтобетоны?

- Плотные

- Высококплотные

- Г и Д

- А и Б

- Б и В

36. Что означает третья группа знаков в маркировке литых асфальтобетонов?

- Название смеси

- Назначение группы дорог по загруженности

- Размер зерен минерального материала

- Процентное содержание зерен минерального материала

37. Какое количество щебня содержится в асфальтобетонных смесях типа В?

- свыше 50 до 60%

- от 40 до 50%

- от 30 до 40%

- от 50 до 70%

38. На какие типы подразделяются  асфальтобетонные смеси на природных песках или смесях природных песков с отсевами дробления?

- А и Б

- Б и Бх

- В и Вх

- Г и Гх

- Д и Дх

39. На какие типы подразделяются горячие и холодные песчаные смеси в зависимости от вида песка? (выберите 2 правильных ответа)

1. Бх и Вх

2. Гх и Г

3. Вх и В

4. Дх и Д

5. Бх и Б

6. Б и В

40. На какие типы подразделяются щебеночные и гравийные холодные асфальтобетонные смеси в зависимости от содержания в них щебня (гравия)?

1. Б и В

2. Г и Д

3 Гх и Дх

4. Бх и Вх

5. А и Б

41. На какие марки в зависимости от физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют асфальтобетоны типов Б и Г?

1. I и II

2. I и III

3. I, II и III

4. II и III

5. II

42. Установите соответствие видов и типов асфальтобетонных смесей и их марок. Ответ запишите в виде «Порядковый номер вида и типа смеси – буквенное обозначение марки (марок)»

| № | Виды и типы асфальтобетонных смесей |  | Марки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бх, Вх, Гх | а) | I |
| 2 | Дх | б) | I и II |
| 3 | Высокопористые щебеночные | в) | II |
|  |  | г) | I, II и III |

43. Какую величину составляют допустимые отклонения по толщине для нижнего слоя покрытия и слоя основания относительно проектных значений?

- ±5%

- ±10%

- ±15%

- ±20%

- ±25%

44. Какую величину составляют допустимые отклонения по толщине для верхнего слоя покрытия относительно проектных значений?

- ±5%

- ±10%

- ±15%

- ±20%

- ±25%

45. Какому значению ровности по индексу IRI (International Roughness Index - Международный индекс ровности) должна соответствовать проезжая часть IA категории дороги?

  - не более 4.0 м/км

  - не более 4.5 м/км

  - не более 5.5 м/км

  - не более 6.5 м/км

46. Какому значению ровности по индексу IRI (International Roughness Index - Международный индекс ровности) должна соответствовать проезжая часть III категории дороги?

1. не более 4.0 м/км

2. не более 4.5 м/км

3. не более 5.5 м/км

4. не более 6.5 м/км

47. Каких значений не должны превышать просветы под рейкой при определении ровности уложенного покрытия рейкой?

1. 3 мм при работе с системой автоматики и 5 мм - без нее

2. 5 мм при работе с системой автоматики и 3 мм - без нее

3. 5 мм при работе с системой автоматики и 7 мм - без нее

4. 7 мм при работе с системой автоматики и 5 мм - без нее

48. В пределах каких значений должно быть отклонение от проектных значений при измерении ширины уложенного покрытия?

1. ±3 см

2. ±5 см

3. ±7 см

4. ±9 см

49. В пределах каких значений для верхнего слоя должно быть отклонение от проектных значений при измерении толщины уложенного покрытия?

1. ±5 см

2. ±7 см

3. ±10 см

4. ±13 см

50. В пределах каких значений должны быть отклонения при измерении поперечного уклона дороги?

1. ±0,001% при работе с системой автоматики и ±0,01% - без нее

2. ±0,01% при работе с системой автоматики и ±0,001% - без нее

3. ±0,005% при работе с системой автоматики и ±0,01% - без нее

4. ±0,01% при работе с системой автоматики и ±0,005% - без нее

51. В каком документе отображается информация, позволяющая осуществить прогнозирование остаточного ресурса и вероятности безотказной работы машины в пределах межконтрольного периода?

- План-график работы службы технической диагностики

- Журнал работы службы технической диагностики

- Диагностическая карта машины

- Накопительная карта диагностирования

- Технологические карты диагностирования

52. Какие данные заносятся в форму № ЭСМ-4 - Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма)? (выберите 3 правильных ответа)

  - Простои машины

  - Количество израсходованных топливо-смазочных материалов

  - Объем выполненных работ машиной

  - Количество выполненных технических обслуживаний и ремонтов

  - Трудоемкость выполненных технических обслуживаний и ремонтов

  - Время работы машины

53. Каким документом (или документами) оформляется отчет за израсходованные материалы на техническое обслуживание?

1. требованиями или расходной ведомостью

2. требованиями и расходной ведомостью

3. требованиями

4. расходной ведомостью

54. В каком документе фиксируется получением материалов для технического обслуживания машины?

1. В требованиях

2. В расходной ведомости

3. В заборной ведомости

4. В ведомости запасных частей, инструмента и приспособлений

55. Каким документом оформляется получение запасных частей?

1. Расходной ведомостью

2. Требованиями

3. Заборной ведомостью

4. Ведомостью запасных частей, инструмента и приспособлений

56. В каких пределах допускается отсутствие крепежных деталей для машин, сдаваемых в ремонт?

1. До 5%

2. До 10 %

3. До 15%

4. До 20%

5. До 25%

57. При каких значениях массы огнетушащего заряда и (или) давления рабочей среды при температуре (20±2) °С газовые и закачные огнетушители подлежат перезарядке?

- менее расчетных на 5%

- менее расчетных на 10%

- менее расчетных на 15%

- менее расчетных на 20%

- менее расчетных на 25%

58. Для защиты от каких опасных и вредных производственных факторов машинист асфальтоукладчика обязан соблюдать требования безопасности труда? (выберите 5 правильных ответов)

  - Шум

  - Вибрация

  - Нервно-психологические перегрузки

  - Повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ

  - Физические статические и динамические перегрузки

  - Движущиеся машины, механизмы и их части

  - Повышенная температура поверхности оборудования и материалов

59. Должен ли машинист асфальтоукладчика носить защитную каску, и, если должен, то, в каком случае?

- Должен при нахождении на территории строительной площадки

- Должен при выполнении асфальтоукладочных работ

- Должен при условии выполнения работ в опасных зонах действия грузоподъемных машин и механизмов

- Не должен

60. Какое из перечисленных мероприятий НЕ должен проходить машинист асфальтоукладчика, прошедший соответствующую подготовку, имеющий профессиональные навыки машиниста перед допуском к самостоятельной работе?

- Обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры (обследования)

- Периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)

- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

- Проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- Инструктаж по охране труда

- Стажировку на рабочем месте

- Проверку знаний требований охраны труда

61. Какие средства защиты должны использовать машинисты от общих производственных загрязнений и механических воздействий? (выберите 3 правильных ответа)

- Комбинезоны хлопчатобумажные

- Комбинезоны брезентовые

- Беруши

- Ботинки кожаные

- Рукавицы комбинированные

62. Какое действие должен предпринять машинист в случае остановки асфальтоукладчика на обочине дороги днем?

  - Оградить асфальтоукладчик красными фонарями по габариту

  - Оградить асфальтоукладчик красными флажками по габариту

  - Оградить асфальтоукладчик оранжевыми фонарями по габариту

  - Оградить асфальтоукладчик оранжевыми флажками по габариту

63. Разрешается ли лицам, не имеющим специального удостоверения управлять асфальтоукладчиком, и, если да, то в каком случае?

- Разрешается при наличии водительского удостоверения категории «С»

- Запрещается

- Разрешается при наличии удостоверения, подтверждающего право управления технологически смежной или родственной машиной

- Разрешается в случае наличия удостоверения тракториста-машиниста

64. В следствие чего возникают термические опасности при работе объемного гидропривода, гидросистемы и входящих в их состав гидроустройств?

- При нарушении герметичности соединений с утечкой рабочей жидкости наружу и проявляющиеся в виде ожогов или обваривания вследствие соприкосновения с нагретой или переохлажденной рабочей жидкостью

- При возникновении опасности на специализированных гидроприводах и гидросистемах, имеющих в своем составе ионизированные или неионизированные источники излучения

- При воспламенении или взрыве паров рабочей жидкости с поражением органов человека вследствие контакта и (или) при вдыхании паров или туманов рабочей жидкости

- Недостаточного или исчерпанного ресурса и надежности гидропривода, гидросистемы и гидроустройств

- При излучении от тепловых источников

65. На основании показаний каких средств диагностики проводится ежесменное диагностирование машины?

- встроенных средств технической диагностики

- встроенных и внешних средств диагностики

- внешних средств диагностики

- встраиваемых средств диагностики

66. Какие действия обязан осуществить машинист после получения задания? (выберите 5 правильных ответов)

1. Осмотреть с руководителем фронт работ, ознакомиться с профилем, отметками и особенностями участка, на котором предстоит работать
2. Уточнить последовательность выполнения работ и меры по обеспечению безопасности при загрузке бункера асфальтобетоном, разворотах, стоянках, а также наличие ограждений и предупредительных знаков
3. Предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ

4.  Произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации машины

5. Предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих машину или находящихся в зоне ее работы, и убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении

6. Надеть спецодежду и спецобувь установленного образца

7. Произвести запуск двигателя и проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу работу тормозов

67. Какие действия должен предпринять машинист при обнаружении нарушений требований безопасности?

1. Сообщить о нарушениях требований безопасности руководителю работ и ответственному за содержание машины в исправном состоянии

2. Устранить нарушения требований безопасности собственными силами, а при невозможности сделать это – сообщить об этом руководителю работ и ответственному за содержание машины в исправном состоянии

3. Сообщить о нарушениях требований безопасности руководителю работ

4. Сообщить о нарушениях требований безопасности ответственному за содержание машины в исправном состоянии

68. Какие действия должен предпринять машинист при необходимости очистки механизмов и узлов от смеси?

1. Полностью остановить машину, выключить двигатель и устранить загрязнения

2. Полностью остановить машину не выключая двигатель и устранить загрязнения

3. Устранить загрязнения в процессе работы

4. Завершить укладку асфальтобетонной смеси и устранить загрязнения

69. Какие действия должен предпринять машинист при возникновении неисправностей механизмов машины, при которых согласно инструкции завода-изготовителя запрещается ее эксплуатация?

1. Необходимо приостановить работу, сообщить об этом руководителю работ и принять меры к устранению неполадок

2. Необходимо приостановить работу, сообщить об этом руководителю работ

3. Необходимо приостановить работу принять меры к устранению неполадок

4. Сообщить об этом руководителю работ и принять меры к устранению неполадок

70. Какие действия должен предпринять машинист при наличии препятствий, высота которых превышает величину дорожного просвета или которые нельзя преодолеть подъемом рабочего органа?

1. Машину следует немедленно остановить и принять меры к устранению препятствий

2. Машину следует немедленно остановить и сообщить о наличии препятствий руководителю работ

3. Машину следует немедленно остановить и сообщить о наличии препятствий вспомогательным рабочим

4. Не останавливая машину сообщить о наличии препятствий вспомогательным рабочим

71. Какие действия необходимо предпринять машинисту при пожаре?

1. Следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ

2. Необходимо приостановить работу и принять меры к тушению очага загорания. При невозможности самостоятельно ликвидировать возгорание следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ

3. Сообщить бригадиру или руководителю работ

4. Сообщить бригадиру или руководителю работ и вызывать пожарную охрану

72. Какое минимальное расстояние должно быть между двумя одновременно работающими асфальтоукладчиками?

1. 3м

2. 5м

3. 10 м

4. 12 м

73. При соблюдении каких условий допускается выполнять работы в охранной зоне линии электропередачи?

1. При наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи

2. Оформления наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы

3. Под надзором руководителя работ

4. При условии соблюдения всех вышеперечисленных требований

74. Должен ли (и, если да, то в каком случае) машинист переключать передачи во время движения на подъеме и спуске?

1. Не должен

2. Должен в случае возникновения ситуации, влияющей на безопасность эксплуатации машины

3. Должен в случае возникновения необходимости изменения скоростного режима во время укладки асфальтобетонного покрытия

4. Должен в случае возникновения необходимости перехода с рабочего режима на транспортный режим

75. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании топлива?

1. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5», перегретый пар

2 Пену; при объемном тушении - составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5»

3. Распыленную воду; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

4. Распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, составы СЖБ (система жидкостная бромэтиловая) и «3,5».

5. Пену; при объемном тушении - углекислый газ, перегретый пар

76. Установите последовательность действий при окончании работ на асфальтоукладчике

1. Поставить машину на стоянку

2. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и включить тормоз

3. Выключить двигатель

4. Сообщить руководителю работ или лицу, ответственному за содержание машины о исправном состоянии, о всех неполадках, возникших во время работы

77. На какое значение в зависимости от условий эксплуатации допускается отклонение от установленной периодичности проведения технического обслуживания и текущего ремонта?

- 5%

- 10%

- 15%

- 20%

- 25%

78. Какая трудоемкость устанавливается на устранение мелких неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания?

- Не превышающая 10% трудоемкости соответствующего вида ТО

- Не превышающая 20% трудоемкости соответствующего вида ТО

- Не превышающая 30% трудоемкости соответствующего вида ТО

- Не превышающая 40% трудоемкости соответствующего вида ТО

- Не превышающая 50% трудоемкости соответствующего вида ТО

79. Какой вид (или виды) технического обслуживания машины совпадает с периодичностью текущего ремонта и выполняются одновременно?

  - ТО 1

  - ТО 2

  - ТО 3

  - ТО 1 и ТО 3

80. В каких условиях должны осуществляться сложные контрольно-регулировочные операции топливной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования?

  - В полевых условиях при наличии специалистов с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

  - На базе, имеющей соответствующих специалистов и оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

  - На базе, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами

  - В полевых условиях с применением передвижной ремонтной мастерской, оборудованной необходимыми стендами и измерительными приборами или на базе механизации

81. В соответствии с каким показателем устанавливается периодичность технического обслуживания и ремонта асфальтоукладчика?

1. значением диагностического параметра

2. эксплуатационной производительностью машины

3. наработкой машины

4. коэффициентом технического использования машины

5. коэффициентом использования машины по времени

82.  Какие обязательные операции должно включать ежесменное техническое обслуживание в начале смены? (выберите 5 правильных ответов)

1. смазку механизмов согласно карте и проверку уровня масла в емкостях

2. очистку механизмов от остатков смеси

3. проверку двигателя по инструкции завода-изготовителя

4. наружный осмотр с целью установления внешних повреждений и течи топлива и рабочей жидкости

5. проверку уровня топлива и рабочей жидкости в баках

6. при необходимости сложные контрольно-регулировочные операции топливной аппаратуры, агрегатов гидросистемы, электрооборудования

7. проверку при холостых оборотах двигателя работы всех механизмов и электрооборудования асфальтоукладчика, давления в гидросистеме

8. проверку и, при необходимости, натяжку гусеничной ленты или давления в шинах

83. С какой целью выполняется текущий ремонт машины?

1. для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры

2. для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые

3. для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей

4. для обеспечения требований нормативно-технической документации

84. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются основными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

85. Какие параметры при диагностировании внутреннего состояния гидросистемы и ее отдельных элементов являются вспомогательными? (выберите 4 правильных ответа)

1. Виброакустические параметры (виброперемещение, виброускорение)
2. Объемные потери рабочей жидкости

3. Объемный КПД

4. Интенсивность изменения давления в контуре
5. Номинальное и максимальное давление

6. Перепад давления на гидроаппаратах и отдельных участках гидросистемы
7. Температура рабочей жидкости

8. Концентрация и гранулометрический состав механических примесей

86. По каким параметрам диагностируют гидросистему в целом при ежесменном техническом обслуживании? (выберите 3 правильных ответа)

1.Продолжительность рабочего цикла

2.Величина отклонения рабочего органа под действием силы тяжести или контрольной нагрузки

3.Интенсивность снижения уровня рабочей жидкости в баке

4.Усилие перемещения элементов управления

5.Виброакустические параметры

6. Внешние утечки рабочей жидкости через уплотнения и соединения

87. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют работоспособность гидронасоса?

1. Номинальное давление

2. Объемный КПД

3. Максимальное давление

4. Уровень разрежения во всасывающей гидролинии

5. Работа механизма управления (для регулируемых насосов)

6. Гидравлическая мощность

88. По какому параметру при ежесменном техническом обслуживании диагностируют состояние рабочей жидкости?

1. Температура рабочей жидкости

2. Интенсивность нагрева рабочей жидкости

3. Вязкостно-температурные свойства жидкости

4. Кинематическая вязкость жидкости при номинальной температуре

89. По какому параметру диагностируют напорный контур гидросистемы при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

90. По какому параметру диагностируют рабочий контур с гидроцилиндром при ежесменном техническом обслуживании?

1. Объемный КПД

2. Интенсивность изменения давления в контуре

3. Максимальное давление

4. Частота вращения при номинальном давлении

91. При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется применять летние марки дизельного топлива?

1. минус 15(С и выше

2. минус 10(С и выше

3. минус 5(С и выше

4. 0 (С и выше

5. плюс 5(С и выше

6. плюс 10 (С и выше

92. Укажите верное пояснение обозначения дизельного топлива ДТ-Л-40-К2 по ГОСТ 305-2013

1. Марка Л, с температурой вспышки 40 °С, экологического класса К2

2. Марка Л, с температурой фильтруемости 40 °С, экологического класса К2

3. Марка Л, экологического класса К2

4. Марка Л, с температурой фильтруемости минус 40 °С, экологического класса К2

93. Какие добавки может содержать дизельное топливо? (выберите 3 правильных ответа)

1. Красители любого цвета

2.Красители (кроме красного, желтого и оранжевого цветов)

3. Красители (кроме зеленого и голубого цветов)

4. Металлосодержащие присадки за исключением антистатических присадок

5. Антистатические присадки

6. Вещества-метки

94. Какую марку дизельного топлива рекомендуется применять при температуре окружающего воздуха минус 5( С и выше?

- Л – летнее

- Е - межсезонное

- З - зимнее

- А - арктическое

95. Какой параметр указывают в условном обозначении для марки дизельного топлива Л – летнее?

- Предельную температуру фильтруемости и экологический класс топлива

- Температуру вспышки и экологический класс топлива

- Предельную температуру фильтруемости и температуру вспышки

- Предельную температуру фильтруемости, температуру вспышки экологический класс топлива

- Предельную температуру фильтруемости

- Экологический класс топлива

- Температуру вспышки

96. Гидравлические масла какой группы по эксплуатационным свойствам рекомендуется применять для гидросистем с насосами всех типов, работающие при давлении свыше 25 МПа и температуре масла в объеме более 90 °С?

- Группа А

- Группа Б

- Группа В

- Группа Г

97. Гидравлическое масло какого состава рекомендуется применять для гидросистем с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 МПа и температуре масла в объеме более 80° С?

1. Минеральные масла без присадок

2. Минеральные масла с антиокислительными и антикоррозионными присадками

3. Минеральные масла с антиокислительными,
антикоррозионными и противоизносными присадками

4. Минеральные масла с антиокислительными присадками

98. Что означает вторая группа знаков в обозначении гидравлического масла?

- Группа масла по эксплуатационным свойствам

- Буквенное обозначение МГ – масло гидравлическое

- Класс вязкости

- Кинематическая вязкость

99. На какое количество групп подразделяется трансмиссионные масла в зависимости от области применения?

1. 5

2. 4

3. 3

4. 2

100. Какой состав трансмиссионных масел применяется для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме 130°С?

1. без присадок

2. с противозадирными присадками умеренной эффективности

3. с противоизносными присадками

4. с противозадирными присадками высокой эффективности

101. Что означает в обозначении трансмиссионного масла ТМ-3-18 последняя группа знаков (цифра 18)?

- Группа масла по области применения

- Класс вязкости трансмиссионного масла

- Кинематическая вязкость

- Температура, при которой динамическая вязкость не превышает 150000 мПа-с, °С

102. Трансмиссионные масла какой группы по области применения рекомендуется использовать для цилиндрических конических и червячных передач, работающих при контактных напряжениях от 900 до 1600 МПа и температуре масла в объеме не выше 90°С?

- Группы 1

- Группы 2

- Группы 3

- Группы 4

- Группы 5

103. Для каких типов двигателей предназначено моторное масло марки M-5W/40Д2 ?

- малофорсированных дизельных двигателей

- малофорсированных бензиновых двигателей

- нефорсированных бензиновых двигателей

- среднефорсированных бензиновых двигателей, работающих в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений

- среднефорсированных дизельных двигателей, предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений

- высокофорсированных дизельных двигателей с наддувом, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях

- высокофорсированных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом, работающих в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений

104. Укажите, какие обозначения классов вязкости относятся к летним моторным маслам?

1. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24

2. 10, 12, 14, 16, 20, 24

3. 6, 8, 10, 12, 14, 16

4. 3з/8; 4з/6; 4з/8

105. Какой класс вязкости соответствует диапазону значений кинематической вязкости свыше 12,5 до 14,5 включительно  мм2/с (сСт)?

1. 12

2. 14

3. 16

4. 20

5. 24

106. Моторные масла какой группы рекомендуется применять для среднефорсированных дизелей, предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений?

1. Группа А

2. Группа Б2

3. Группа В2

4. Группа Г2

5. Группа Д2

107. Какие параметры НЕ учитываются при нормировании расхода топлива? (выберите 3 правильных ответа)

1. Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

2. Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

3. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

4. Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

108. Какой параметр расхода топлива нормируется отдельно?

1.  Расход топлива, не связанный непосредственно с работой машины

2.  Затраты топлива, вызванные отступлением от принятой технологии

3.  Затраты топлива, вызванные нарушением рационального режима работы

4. Затраты топлива, вызванные применением топлива не предусмотренного заводом-изготовителем

109. К какой группе относятся машины одной марки прошедшие капитальный ремонт, но не отработавшие амортизационный срок службы при проверке норм расхода топлива?

1. 4-я группа

2. 3-я группа

3. 2-я группа

4. 1-я группа

110. Сколько рабочих смен составляет общая продолжительность испытания одной машины при проверке норм расхода топлива?

1. Не менее двух рабочих смен

2. Не менее трех рабочих смен

3. Не менее четырех рабочих смен

4. Не менее пяти рабочих смен

111. Какая область применения для моторных масел группы В2?

1. Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений

2. Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению

3. Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников

4. Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию высокотемпературных отложений

5. Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений

6.  Малофорсированные дизели

112. Какой состав трансмиссионного масла соответствует 3 группе по области применения?

1. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности

2. Трансмиссионные масла без присадок

3. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, а также универсальные масла

4. Трансмиссионные масла с противозадирными присадками высокой эффективности

5. Трансмиссионные масла с противоизносными присадками

113. Установите соответствие класса вязкости моторного масла по ГОСТ  17479.1-2015 с классом вязкости по  SAE J 300:2013. Ответ запишите в виде «Порядковый номер класса вязкости по ГОСТ  17479.1-2015- буквенное обозначение класса вязкости по  SAE J 300:2013»

| № | Класс вязкости моторного масла по ГОСТ 17479.1-2015 |  | Класс вязкости по SAE J 300:2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зз | а) | 20W |
| 2 | 4з | б) | 30 |
| 3 | 5з | в) | 5W |
| 4 | 6з | г) | 20 |
| 5 | 6, 8 | д) | 40 |
| 6 | 14,16 | е) | 10W |
| 7 | 24 | ж) | 60 |
|  |  | з) | 15W |

114. При каком сроке перерыва в эксплуатации машины необходимо поставить машину на межсменное хранение?

- до 2 дней

- до 5 дней

- до 10 дней

- до 15 дней

- до 30 дней

115. В течение какого срока машины должны быть поставлены на длительное хранение?

1. Сразу после прекращения их эксплуатации

2. Не позднее 5 дней после прекращения их эксплуатации

3. Не позднее 10 дней после прекращения их эксплуатации

4. Не позднее 14 дней после прекращения их эксплуатации

116. Какие действия необходимо осуществить при кратковременном и длительном хранении машины на пневмоколесном ходу? (укажите 2 правильных ответа)

- Повысить давление в шинах сверх номинального

- Снизить давление в шинах до 70-80% номинального

- Установить машину на подставки (или подкладки)

- Снять пневматические  колеса и хранить в сухом отапливаемом месте

117. С какой периодичностью должны проверяться машины, хранящиеся на складах?

- Не реже 1 раза в неделю

- Не реже 1 раза в 2 недели

- Не реже 1 раза в месяц

- Не реже 1 раза в 2 месяца

- Не  реже 1 раза в 3 месяца

118. С какой периодичностью должны проверяться машины, длительно хранящиеся под навесом и на открытых площадках?

- Не реже 1 раза в неделю

- Не реже 1 раза в месяц

- Не реже 1 раза в 2 месяца

- Не реже 1 раза в 3 месяца

- Не реже 1 раза в квартал

119. При каких сроках перерыва в эксплуатации хранение машины является кратковременным?

1. от 2 до 10 дней

2. от 10 дней до 1 месяца

3. от 10 дней до 2 месяцев

4. от 2 до 6 месяцев

120. С какой периодичностью проверяют техническое состояние машины, находящейся на кратковременном хранении?

1. Не реже одного раза в 5 дней

2. Не реже одного раза в 10 дней

3. Не реже одного раза в месяц

4. Не реже одного раза в квартал

121. Каким документом (документами) устанавливаются требования к подготовке и постановке машины на хранение?

1.  ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

2.  Инструкция по эксплуатации

3.  ГОСТ 27252

4.  ГОСТ 7751

5. Инструкция по эксплуатации, ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751

122. Какие действия необходимо осуществить при межсменном хранении машины на пневмоколесном ходу?

1. Установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам

2. Установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам и других узлов и снизить давление в шинах до 70-80% номинального

3. Снизить давление в шинах до 70-80% номинального

4. Повысить давление в шинах сверх номинального

123. Какой способ расконсервации машины рекомендуется применять в случае, если консервация осуществлялась нанесением масел и смазок на поверхность машины?

- Промывание моющими растворами

- Промывание горячей водой, моющими растворами или обработка органическими растворителями способом протирки с последующей промывкой горячей водой, моющими растворами

- Удаление масляной пленки и смазок, продувание полостей подогретым воздухом или промывание мыльно-содовым раствором

- Механическое удаление защитного покрытия

124. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате соответствует хранению в промышленной зоне в закрытом неотапливаемом помещении?

- Категория А

- Категория В

- Категория С

- Категория D

125. Какая категория условий хранения в умеренном микроклимате соответствует хранению в промышленной зоне в помещении c регулируемыми параметрами атмосферы?

- Категория А

- Категория В

- Категория С

- Категория D

126. Какое минимальное расстояние должно быть между рядами машин при хранении?

1.Не менее 2 м

2.Не менее 6 м

3. Не менее 8 м

4. Не менее 10 м

127. Какое должно быть расстояние между шинами и опорной поверхностью при установке машины на подставки в горизонтальном положении на период хранения?

1. Не менее 6 см

2. Не менее 8 см

3. Не менее 10 см

4. Не менее 12 см

128. Какие варианты временной защиты применяются при частичной консервации изделий группы I-3 (изделия с легкодоступными внутренними поверхностями (полости, углубления))? (выберите 4 правильных ответа)

1. Применяется вариант временной защиты ВЗ-1(защита консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

2. Применяется вариант временной защиты ВЗ-2 (защита рабоче-консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

3. Применяется вариант временной защиты ВЗ-4 (защита консервационными смазками изделий из черных и цветных металлов)

4. Применяется вариант временной защиты ВЗ-6 (защита восковыми составами изделий из черных и цветных металлов)

5. Применяется вариант временной защиты ВЗ-7 (защита снимаемыми ингибированными полимерными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

6. Применяется вариант временной защиты ВЗ-8 (защита смываемыми ингибированными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

129. Какое обозначение применяют при транспортировании и хранении изделий без средств временной противокоррозионной защиты?

1. ВЗ -*

2.ВЗ - 0

3.ВЗ

4.БВЗ

130. Применяются ли (если да, то какие) средства временной защиты при частичной консервации изделий группы I-1 (мелкие изделия массового производства)?

1. Не применяются

2. Применяется вариант временной защиты ВЗ-1(защита консервационными маслами изделий из черных и цветных металлов)

3. Применяется вариант временной защиты ВЗ-4 (защита консервационными смазками изделий из черных и цветных металлов)

4. Применяется вариант временной защиты ВЗ-6 (защита восковыми составами изделий из черных и цветных металлов)

5. Применяется вариант временной защиты ВЗ-8 (защита смываемыми ингибированными покрытиями изделий из черных и цветных металлов)

131. Какое должно быть время выдержки при нанесении восковых составов окунанием при консервации изделий машиностроения?

1. не менее 1 мин

2. не менее 5 мин

3. не менее 10 мин

4. не менее 15 мин

132. При какой оптимальной температуре консервационных углеводородных смазок производят их нанесение на поверхность изделий, подлежащих консервации?

1. 60-80 (С

2. 80-100 (С

3. 100-120 (С

4. 120-140 (С

5. 140-160 (С

133. Через какое время при хранении машины необходимо проветривать и перекладывать детали из резины и текстиля?

1. Через 1 месяц

2. Через 2 месяца

3. Через 3 месяца

4. Через 4 месяца

5. Через 6 месяцев

134. Какой уклон должны иметь площадки для хранения машин?

1. 1-2(

2. 2-3(

3. 3-4(

4. 5-6(

135. Укажите последовательность операций при снятии машины  с длительного хранения. Ответ запишите в виде порядковых номеров операций

1. Снять машину с подставок или прокладок

2. Очистить поверхности от предохранительной смазки

3. Снять все герметизирующие устройства (заглушки, склейки)

4. Повысить давление в шинах до номинального

5. Установить на машину все снятые при постановке на хранение агрегаты, узлы, детали

6. Заправить систему охлаждения охлаждающей жидкостью

7. Залить топливо в топливный бак

8. Проверить уровень масла в картерах и при необходимости долить

9. Пустить и прогреть двигатель, проверить его исправность

10. Проверить исправность действия механизмов (в том числе трансмиссии, ходовой части и рулевого управления)

136. По каким параметрам осуществляют проверку работоспособности двигателя внутреннего сгорания при общем диагностировании? (укажите 2 правильных ответа)

- номинальное и максимальное давление на различных участках гидросистемы

- расход топлива

- интенсивность падения давления

- заряд аккумуляторной батареи

- мощность двигателя

- состояние кабелей и проводов

137. Какими измерительными приборами следует измерять статическое давление в объемном гидроприводе? (укажите 2 правильных ответа)

- Показывающими манометрами, вакуумметрами и мановакуумметрами по ГОСТ 2405

- Манометрами с видимым уровнем, в том числе манометрами абсолютного давления и мановакуумметрами по ТУ 92-891.026

- Дифференциальными манометрами, в том числе дифференциальными манометрами по ГОСТ 18140

- Манометрами и мановакуумметрами с видимым уровнем, в том числе манометрами абсолютного давления и двухтрубными мановакуумметрами по ТУ 92-891.026

- Самопишущими манометрами, вакуумметрами и мановакуумметрами, в том числе по ГОСТ 2405

138. Какая суммарная погрешность измерения с установленной вероятностью 0,95 для второй группы точности допускается при измерении температуры рабочей жидкости?

- ±0,5 оС

- ±1,0 оС

- ±1,5 оС

- ±2,0 оС

- ±2,5 оС

- ±3,0 оС

139. Какой документ (или документы) должны иметь средства измерения параметров гидросистемы?

- Свидетельство о поверке и поверительное клеймо, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Свидетельство о поверке, поверительное клеймо или пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Свидетельство о поверке, поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Поверительное клеймо и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

- Свидетельство о поверке и пломбу, подтверждающие их пригодность к эксплуатации

140. При каких значениях давления и в течение какого времени следует проверять герметичность гидросистемы?

- При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

- При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

- При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 5-15 мин при нормальных условиях окружающей среды

- При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и номинальном  давлении (PНОМ) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

- При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и минимальном  давлении (PMIN) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

- При давлении 0,05 +0,01 МПа в течение 1-12 ч и максимальном  давлении (PMAX) в течение 15-30 мин при нормальных условиях окружающей среды

141. В каком диапазоне давлений должны быть герметичными неподвижные соединения, наружные стенки, сварные и резьбовые соединения гидроустройств?

- От минимального до 1,25 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

- От минимального до 1,25 максимального (опрессовка)

- От минимального до 1,5 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

- От минимального до 1,5 максимального (опрессовка)

- От минимального до 1,75 номинального (опрессовка), но не более максимального значения, оговоренного в нормативном документе

- От минимального до 1,75 максимального (опрессовка)

142. До какого значения температуры осуществляют подогрев нагревателя при проверке действия системы подогрева выглаживающей плиты?

1. 50(С

2. 70(С

3. 90(С

4. 110(С

143. Каким способом осуществляют проверку регулятора толщины и профиля?

1. Ручным перемещением щупов датчиков с проверкой действия гидроцилиндров подъема шарниров тяговых брусьев

2. Вращением муфты

3. Перемещением щупов датчиков уровня с проверкой включения и выключения работы механизмов продольного и поперечного перемещения материала

4. Включением и выключением регулятора толщины и профиля

144. Каким диагностическим прибором следует измерять давление масла в трансмиссии?

1. Манометр с пределом измерения 25 МПа

2. Манометр с пределами измерения от 5 до 10 МПа

3. Манометр с пределом измерения 0,3 МПа

4. Манометр с пределом измерения 1 МПа

145. Каким диагностическим прибором следует измерять зазор в клапанах?

1. Штангенциркуль

2. Микрометр

3. Набор щупов

4. Набор калибров

5. Кронциркуль

146. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке тормоза машины на рабочей площадке? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

147. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке системы пуска машины на рабочей площадке? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Солидолонагнетатель

6.Торцовый динамометрический ключ

148. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке спидометра? (выберите 2 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Бородок

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

149. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке шин? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

150. Какой ручной инструмент применяется при текущем уходе и регулировке фильтрующего элемента (основного и вспомогательного)? (выберите 3 правильных ответа)

1. Комбинированный гаечный ключ

2. Односторонний гаечный ключ

3. Торцовый ключ и рукоятки

4. Манометр шинный

5. Клещи со скользящим шарниром

6.Торцовый динамометрический ключ

1, 3, 6 (ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки)

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

- Ключ к заданиям

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и(или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 2 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 3 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 4 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 5 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 6 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 7 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 8 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 9 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 10 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 11 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 12 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 13 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 14 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 15 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 16 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 17 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 18 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 19 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 20 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 21 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 22 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 23 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 24 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 25 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 26 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 27 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 28 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 29 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 30 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 31 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 32 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 33 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 34 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 35 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 36 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 37 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 38 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 39 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 40 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 41 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 42 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 43 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 44 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 45 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 46 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 47 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 48 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 49 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 50 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 51 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 52 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 53 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 54 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 55 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 56 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 57 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 58 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 59 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 60 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 61 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 62 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 63 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 64 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 65 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 66 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 67 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 68 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 69 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 70 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 71 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 72 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 73 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 74 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 75 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 76 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 77 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 78 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 79 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 80 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 81 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 82 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 83 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 84 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 85 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 86 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 87 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 88 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 89 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 90 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 91 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 92 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 93 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 94 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 95 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 96 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 97 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 98 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 99 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 100 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 101 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 102 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 103 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 104 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 105 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 106 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 107 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 108 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 109 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 110 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 111 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 112 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 113 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 114 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 115 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 116 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 117 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 118 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 119 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 120 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 121 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 122 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 123 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 124 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 125 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 126 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 127 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 128 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 129 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 130 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 131 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 132 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 133 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 134 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 135 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 136 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 137 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 138 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 139 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 140 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 141 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 142 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 143 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 144 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 145 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 146 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 147 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 148 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 149 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |
| 150 |  | 1 балл за правильно выполненное задание |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 150 заданий, охватывающих все предметы оценивания, и считается выполненным при правильном выполнении экзаменуемым 128 заданий.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

1. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч

трудовое действие (действия):

- технологическая настройка  асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией;

- контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика;

- осуществление небольших объемов строительных работ по укладке дорожных покрытий из асфальтобетонов и других материалов на битумной основе, ремонта городских улиц и других аналогичных работ
	Задание№1:  Осуществить укладку слоя асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектной документацией и требованиями, предъявляемыми к дорогам II категории  на участке протяженностью равной одной длине захватки. Примерная конструкция асфальтобетонного покрытия представлена на рис. 1

Рисунок 1 -  Конструкция асфальтобетонного покрытия

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч;

- Ознакомьтесь с проектной документацией к участку автомобильной дороги, на котором выполняется задание;

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом асфальтоукладчика).

Место выполнения задания: участок дорожно-строительного объекта по строительству автомобильной дороги  класса II.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность осуществить технологическую настройку асфальтоукладчика в соответствии с проектной документации | Технологические параметры рабочего органа асфальтоукладчика: установка уширителей на заданную ширину (при необходимости), температура нагрева выглаживающей плиты, угол атаки, частота вибрации вибролиты (прессующей планки) и число ударов трамбующего бруса, установка рабочего органа на заданную толщину и профиль асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектной документацией | Соответствие выполненной технологической настройки асфальтоукладчика требованиям: -проектной документации на участок устройства асфальтобетонного покрытия; -инструкции по эксплуатации конкретной марки асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; -ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить проверку работоспособности систем при пробном запуске асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч | Параметры силового, рабочего оборудования асфальтоукладчика | Соответствие выполненных операций по проверке требованиям инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч |
| Способность осуществить прием асфальтобетонной смеси из кузова автосамосвала в приемный бункер асфальтоукладчика | Технология и последовательность действий при наполнении приемного бункера асфальтоукладчика из кузова автосамосвала | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: -инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; - ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; - ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить укладку слоя асфальтобетонного покрытия заданной толщины, ширины и поперечного профиля | Рабочая скорость укладки, толщина, ширина и поперечный профиль асфальтобетонного покрытия на расстоянии одной длины захватки, степень предварительного уплотнения асфальтобетонного покрытия. | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: - проектной документации по укладке участка асфальтобетонного покрытия; -инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; - ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; - ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; - ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить остановку асфальтоукладчика в рабочем режиме | Последовательность действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме | Соответствие последовательности действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме требованиям: - инструкции по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |

2. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №2):

трудовая функция: 3.2.2: Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания асфальтоукладчиков

трудовое действие (действия): Выполнение профилактического технического обслуживания и мелкого ремонта механизмов асфальтоукладчика (без разборки)

Задание№2:  Выполнить ежесменное обслуживание (ЕО) асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч;

- Ознакомиться с картой смазки;

- Ознакомиться с руководством по эксплуатации двигателя.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (слесарем-ремонтником).

Место выполнения задания: База механизации.

Максимальное время выполнения задания: 4 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность выполнить работы ежесменного технического обслуживания | Перечень операций и технология выполнения ежесменного технического обслуживания | Соответствие перечня выполненных операций по выполнению ежесменного технического обслуживания требованиям: -инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч; - руководства по эксплуатации двигателя; - ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; -ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. -ГОСТ 17479.3 – 85 Масла гидравлические. Классификация и обозначения; - ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения; - ГОСТ 17479.1 – 2015 Масла моторные. Классификация и обозначения; - ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров; - ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности; - ТИ – 054 -2002 Типовая инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника. |
| Способность провести ТО-1, предусмотренное инструкциями по эксплуатации двигателя и других комплектующих | Технология выполнения ТО-1,предусмотренного инструкциями по эксплуатации двигателя и других комплектующих | Соответствие действий по выполнению ТО-1 требованиям инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч. |
| Способность проверить и подтянуть крепление узлов силовой установки, движителя, рабочего органа и других узлов машины | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ. Точность измерений | Соответствие действий по выполнению контрольно-регулировочных работ требованию инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч |
| Способность проверить и при необходимости отрегулировать натяжение цепей: привода питателей, привода хода, привода шнека | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ. Точность измерений | Соответствие действий по выполнению контрольно-регулировочных работ требованию инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч |
| Способность провести смазку машины согласно таблице смазки | Технология выполнения смазочных работ | Соответствие действий по выполнению смазочных работ инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч; Карта смазки |
| Способность заменить фильтроэлементы во всех фильтрах (через 250 моточасов или по мере загрязненности) | Технология выполнения работ по замене фильтроэлементов | Соответствие действий по замене фильтроэлементов инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч |
| Способность регулировать свободный ход выжимного подшипника муфты сцепления | Технология выполнения контрольно-регулировочных работ. Точность измерений | Соответствие действий по выполнению контрольно-регулировочных работ инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели производительностью свыше 100т/ч |

3. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч

трудовое действие (действия):

- технологическая настройка  асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией;

- контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика;

- осуществление работ по укладке покрытий шоссе, трасс, автомагистралей и других объектов из асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе путем подачи материала на подготовленное и уплотненное основание, распределения на ширину захватки, профилирования, предварительного уплотнения и отделки	Задание№3:  Осуществить укладку слоя асфальтобетонного покрытия смежными полосами методом «горячий слой к горячему» (одновременно несколькими асфальтоукладчиками, идущими «уступом» относительно друг друга) в соответствии с проектной документацией и требованиями, предъявляемыми к дорогам II категории  на участке протяженностью равной одной длине захватки. Примерная конструкция асфальтобетонного покрытия представлена на рис. 1. Технологическая схема выполнения работ представлена на рис. 2.

Рисунок 1 -  Конструкция асфальтобетонного покрытия

Рисунок 2 -  Схема укладки асфальтобетонного покрытия смежными полосами

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч;

- Ознакомьтесь с проектной документацией к участку автомобильной дороги, на котором выполняется задание;

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом асфальтоукладчика).

Место выполнения задания: участок дорожно-строительного объекта по строительству автомобильной дороги  класса II.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность осуществить технологическую настройку асфальтоукладчика в соответствии с проектной документации | Технологические параметры рабочего органа асфальтоукладчика: установка уширителей на заданную ширину (при необходимости), температура нагрева выглаживающей плиты, угол атаки, частота вибрации вибролиты (прессующей планки) и число ударов трамбующего бруса, установка рабочего органа на заданную толщину и профиль асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектной документацией | Соответствие выполненной технологической настройки асфальтоукладчика требованиям: -проектной документации на участок устройства асфальтобетонного покрытия; -инструкции по эксплуатации конкретной марки асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; -ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить проверку работоспособности систем при пробном запуске асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч | Параметры силового, рабочего оборудования асфальтоукладчика | Соответствие выполненных операций по проверке требованиям инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч |
| Способность осуществить прием асфальтобетонной смеси из кузова автосамосвала в приемный бункер асфальтоукладчика | Технология и последовательность действий при наполнении приемного бункера асфальтоукладчика из кузова автосамосвала | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: -инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; - ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; - ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить укладку слоя смежными полосами асфальтобетонного покрытия заданной толщины, ширины и поперечного профиля | Рабочая скорость укладки, толщина, ширина и поперечный профиль асфальтобетонного покрытия на расстоянии одной длины захватки, степень предварительного уплотнения асфальтобетонного покрытия. | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: - проектной документации по укладке участка асфальтобетонного покрытия; -инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; - ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; - ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; - ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить остановку асфальтоукладчика в рабочем режиме | Последовательность действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме | Соответствие последовательности действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме требованиям: - инструкции по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |

4. Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях (задание №1):

трудовая функция: 3.2.1: Выполнение механизированных работ по укладке дорожных покрытий асфальтоукладчиками производительностью свыше 100 т/ч

трудовое действие (действия):

- технологическая настройка  асфальтоукладчика перед началом и регулировка рабочих органов в процессе выполнения рабочих операций под руководством работника с более высокой квалификацией;

- контроль процесса наполнения бункера асфальтоукладчика асфальтобетонной смесью и другими органическими материалами на битумной основе из транспортных средств и передвижных асфальтобетоносмесителей без остановки укладчика;

- осуществление работ по укладке покрытий шоссе, трасс, автомагистралей и других объектов из асфальтобетонов и других органических материалов на битумной основе путем подачи материала на подготовленное и уплотненное основание, распределения на ширину захватки, профилирования, предварительного уплотнения и отделки	Задание№4:  Осуществить укладку слоя асфальтобетонного покрытия методом «горячий слой к холодному» в соответствии с проектной документацией и требованиями, предъявляемыми к дорогам II категории  на участке протяженностью равной одной длине захватки. Примерная конструкция асфальтобетонного покрытия представлена на рис. 1. Технологическая схема выполнения работ представлена на рис. 2.

Рисунок 1 -  Конструкция асфальтобетонного покрытия

Рисунок 2 -  Схема укладки асфальтобетонного покрытия методом «горячий слой к холодному»

Горячая смесь укладывается на высоту, учитывающую высоту просадки поверхности от катка, чтобы после окончательного уплотнения получить плавный переход между полосами.

Боковой щит рабочего органа должен быть установлен таким образом, чтобы исключить образование перекрытий материала между слоями.

Условия выполнения задания: Экзаменуемый получает задание на бумажном носителе и выполняет его под наблюдением работника с более высоким уровнем квалификации (машинистом асфальтоукладчика).

Место выполнения задания: участок дорожно-строительного объекта по строительству автомобильной дороги  класса II.

Максимальное время выполнения задания: 2 часа.

(мин./час.)

Критерии оценки:

| Предмет оценивания | Объект оценивания | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Способность осуществить технологическую настройку асфальтоукладчика в соответствии с проектной документации | Технологические параметры рабочего органа асфальтоукладчика: установка уширителей на заданную ширину (при необходимости), температура нагрева выглаживающей плиты, угол атаки, частота вибрации вибролиты (прессующей планки) и число ударов трамбующего бруса, установка рабочего органа на заданную толщину и профиль асфальтобетонного покрытия в соответствии с проектной документацией | Соответствие выполненной технологической настройки асфальтоукладчика требованиям: -проектной документации на участок устройства асфальтобетонного покрытия; -инструкции по эксплуатации конкретной марки асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; -ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить проверку работоспособности систем при пробном запуске асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч | Параметры силового, рабочего оборудования асфальтоукладчика | Соответствие выполненных операций по проверке требованиям инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч |
| Способность осуществить прием асфальтобетонной смеси из кузова автосамосвала в приемный бункер асфальтоукладчика | Технология и последовательность действий при наполнении приемного бункера асфальтоукладчика из кузова автосамосвала | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: -инструкции по эксплуатации конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; - ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; - ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить укладку слоя методом «горячий слой к холодному» асфальтобетонного покрытия заданной толщины, ширины и поперечного профиля | Рабочая скорость укладки, толщина, ширина и поперечный профиль асфальтобетонного покрытия на расстоянии одной длины захватки, степень предварительного уплотнения асфальтобетонного покрытия. | Соответствие технологии выполнения работ требованиям: - проектной документации по укладке участка асфальтобетонного покрытия; -инструкции по эксплуатации асфальтоукладчика конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100т/ч; - ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний; - ТР 134-03 Технические рекомендации по устройству и приемке в эксплуатацию дорожных покрытий с учетом требований международных стандартов по ровности; - ТР 95.12-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. 12. Технологический регламент строительства дорог из асфальтобетона; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |
| Способность осуществить остановку асфальтоукладчика в рабочем режиме | Последовательность действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме | Соответствие последовательности действий машиниста при остановке асфальтоукладчика в рабочем режиме требованиям: - инструкции по эксплуатации к конкретной модели асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч; - ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона. |

Правила обработки результатов практической части экзамена:

Практический этап экзамена включает 4 задания и считается пройденным при выполнении экзаменуемым одного из заданий №1, 3, 4 и задания №2. Задание считается выполненным при условии соответствия предметов оценивания указанным критериям их оценки. Выбор варианта практического задания, предлагаемого для выполнения экзаменуемому, осуществляется комиссией ЦОКа.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Машинист асфальтоукладчика производительностью свыше 100 т/ч (4 уровень квалификации)» принимается при прохождении экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

- ГОСТ 21915-93 Асфальтоукладчики. Общие технические условия;

- ГОСТ 27816-88 Асфальтоукладчики. Методы испытаний

- ГОСТ 2.782-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические;

- ГОСТ 2.770-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики;

- ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

- ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;

- ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ Р 52543-2006 Гидроприводы объемные. Требования безопасности;

- ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия;

- ГОСТ 17479.3 – 85 Масла гидравлические. Классификация и обозначения;

- ГОСТ 17479.2-2015 Масла трансмиссионные. Классификация и обозначения;

- ГОСТ 17479.1 – 2015  Масла моторные. Классификация и обозначения;

- ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров;

- ГОСТ Р 52543-2006 (ЕН 982:1996) Гидроприводы объемные. Требования безопасности;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 Стандарт организации. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.38 – 2011 Стандарт организации. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- СТО НОСТРОЙ 2.25.39 – 2011 Стандарт организации. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Устройство асфальтобетонных покрытий из литого асфальтобетона;

- ВСН 36-90 - Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин;

- СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие требования;

- ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия;

- ТИ РО – 035-2003 – Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона;

- МДС 12-8.2007 Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин;

- МДС 12-21.2004 Механизация строительства. Сдача в ремонт и выдача из ремонта строительных машин

- ГОСТ 28983-91. Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 1. Инструмент для ухода и регулировки

- ГОСТ 27253-87 (ИСО 6012-82) Машины землеройные. Приборы для обслуживания

- ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

- ГОСТ 27252-87 (ИСО 6749-84) Машины землеройные. Консервация и хранение

- МДС 12-20.2004 Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Диагностирование гидроприводов

- МДС 12-38.2007 – Нормирование расхода топлива для строительных машин