ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Главный инженер проекта

(специалист по организации архитектурно - строительного проектирования)

(7 уровень квалификации)»

Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 8 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 25 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 26 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 28 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 28 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: ___________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Организатор проектного производства в строительстве, 16.114 (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «15» февраля 2017 г. №183н)

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация проектного производства в строительстве

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К ТФ 3.1.1 Организация взаимодействия работников-проектировщиков и служб технического заказчика для составления задания на проектирование объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) У: Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству для анализа имеющейся информации по проектируемому объекту | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл | Задания с выбором ответа №№5 |
| К ТФ 3.1.2 Обобщение данных и составление задания на проектирование объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) З: Нормируемые удельные показатели по проектируемым объектам капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) З: Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству У: Обобщать полученную информацию на основании анализа и составлять задания на проектирование объекта капитального строительства | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл | Задания с выбором ответа №№1,2 |
| К ТФ 3.1.3 Составление графика выполнения проектных работ и оформление договора на выполнения проектных работ для объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) З:Нормы времени на разработку проектной, рабочей и других видов документации для объектов капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) З:Порядок и условия прохождения согласований и экспертиз для объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) З: Правила оформления договоров на подготовку проектной документации для объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) У: Применять правила оформления договоров на подготовку проектной документации для объекта капитального строительства У:Применять нормы времени на разработку проектной, рабочей и других видов документации, порядок и условия прохождения согласований и экспертиз, профессиональные компьютерные программы для составления графиков выполнения проектных работ У:Применять локальные акты организации для составления планов, справок, перечней расходов, данных по составу персонала проекта с привязкой к этапам жизненного цикла проекта | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл | Задания с выбором ответа №№15,34 |
| К ТФ 3.2.1 Контроль за ходом организации выполнения проектных работ, соблюдением графика прохождения документации, взаимным согласованием проектных решений инженерно-техническими работниками различных подразделений З: Процесс строительства объекта капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл | Задания с выбором ответа №№9 |
| З:Процедура и порядок прохождения запросов в органах власти, службах и ведомствах З: Принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки З:Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) У: Применять стандарты делопроизводства для подготовки запросов в ведомства и службы для получения необходимых данных для разработки проектной, рабочей и иной документации объекта капитального строительства | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл | Задания с выбором ответа №№12,16,31 |
| К ТФ 3.2.2 Организация процессов выполнения проектных работ, проведение согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику У: Применять требования к составу проектной, рабочей и иной документации для комплектации пакета документации для направления в органы власти, службы и ведомства на согласования и экспертизу | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл | Задания с выбором ответа №3 |
| З:Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству З:Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) З:Требования к составу проектной, рабочей и иной документации З:Формы актов, накладных при сдаче документации З:Правила переплета и пакетирования документации З:Порядок сдачи проектной, рабочей и иной документации техническому заказчику У:Применять требования к составу проектной, рабочей и иной документации для комплектации пакета документации для направления техническому заказчику У:Применять типовые формы документов для оформления накладных, актов приема-передачи проектной, рабочей и иной документации для объекта капитального строительства У:Применять правила переплета и пакетирования документации У:Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству для проверки проектной, рабочей и иной документации для объекта капитального строительства | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл | Задания с выбором ответа №№4,6,7,10,11,13,14,17,18,19,20,21,22,23,32,35,36 |
| К ТФ 3.2.3 Организация процесса авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений З:Нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию З:Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству У:Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений У:Применять нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию У:Проводить освидетельствование строящихся объектов У:Проверять соблюдение утвержденных проектных решений У:Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора | Выбор правильного варианта ответа - 1 балл Правильное формулирование ответа (открытый вопрос) – 1 балл Правильное установление соответствия – 1 балл | Задания с выбором ответа №№24,26,27, 28,29,30,33,37,38,39,40 Задания на установление соответствия №№ 25 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 39;

количество заданий на установление соответствия: 1;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

90 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.2.2 Организация процессов выполнения проектных работ, проведение согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику | Соответствие состава проектной документации требованиям Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных условиях №1 |
|  | Соответствие пояснительной записки требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных условиях №1 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- компьютер

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

- компьютер

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

- Высшее техническое образование.

- Опыт работы не менее 5 лет главным инженером проекта/руководителем проектной организации/руководителем проектной группы.

- Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение :

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

- Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9.   Требования   безопасности к  проведению  оценочных  мероприятий  (при необходимости): отсутствуют

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1. Какие данные из ниже перечисленного не указывается в Заданиях на выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства? Выберите правильный вариант ответа.

1. Сроки строительства

2. Количество рабочих, участвующих в строительстве

3. Стоимость строительства

4. Мощность проектируемого объекта

2. Ссылка на какой из ниже перечисленных документов должна быть в задании на проектирование при указании требований на оформление проектной документации по проектированию котельных? Выберите правильный вариант ответа.

1. На 116-ФЗ

2. На СП 89.13330

3. На Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г

4. На 384-ФЗ

3. Должна ли проводиться  экспертиза промышленной безопасности, если выполняется техническое перевооружение объекта капитального строительства? Выберите правильный вариант ответа.

1. Да, если это особо опасный производственный объект

2. Нет, поскольку проводится Государственная  экспертиза

3. Да, в обязательном порядке для всех объектов

4. Нет

4. Каким образом должна выпускаться проектная документация на объект капитального строительства, если его строительство предусмотрено в несколько очередей со сдачей отдельных пусковых комплексов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Общим проектом с выделением на чертежах пусковых комплексов

2. На полное развитие объекта

3. Раздельно по каждому пусковому комплексу

4. Общим проектом

5. Кто должен предоставить проектной организации Технические условия на подключение к инженерным сетям? Выберите правильный вариант ответа.

1. Заказчик

2. Ресурсоснабжающая организация

3. Проектировщик их получает самостоятельно

4. Генподрядчик

6. Без каких документов невозможно начинать проектирование оснований под  здания и сооружения? Выберите правильный вариант ответа.

1. Без данных по температуре наружного воздуха в зимний период

2. Без данных по тепловой мощности котельной

3. Без данных по инженерно-геологическому составу грунта

4. Без данных по фоновым значениям выбросов вредных веществ

7. Без каких данных нельзя выполнять проектные работы по прокладке инженерных сетей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Без данных по диаметрам трубопроводов

2. Без отчета по экологическому обследованию грунтов

3. Без отчета по инженерно-геологическим и топографическим изысканиям

4. Без данных по экологическому обследованию грунтов, по инженерно-геологическим и топографическим изысканиям

8. На какие особенности из ниже перечисленных необходимо обратить внимание при обследовании территории под строительство инженерной сети? Выберите правильный вариант ответа.

1. На наличие асфальтового покрытия в зоне прокладки

2. На наличие колодцев и коверов соседних коммуникаций

3. На наличие грунтовых и пешеходных дорожек

4. На наличие возможности складирования материалов

9. Какой из ниже приведенных инструктажей необходимо проводить перед посещением площадки строительства на действующем объекте? Выберите правильный вариант ответа.

1. Инструктаж по противопожарной безопасности

2. Инструктаж по охране труда

3. Инструктаж по Правилам передвижения на действующем объекте

4. Инструктаж по правилам эксплуатации посещаемого объекта

10. Какое количество проектной документации передается Заказчику, если данное требование не оговорено договором? Выберите правильный вариант ответа.

1. 3 экземпляра + электронная версия

2. 4 экземпляра + электронная версия

3. 4 экземпляра

4. 5 экземпляров

11. Кто из ниже перечисленных лиц не должен утверждать проектную документацию на особо опасный производственный объект? Выберите правильный вариант ответа.

1. ГИП

2. Директор проектной организации

3. Инспектор Ростехнадзора

4. Заказчик

12. Какой из ниже перечисленных документов определяет правила  составления писем – запросов о согласовании/ экспертизе проектной документации? Выберите правильный вариант ответа.

1. 116-ФЗ

2. Постановление правительства РФ №87

3. ГОСТ 6.30-2003

4. ГОСТ 21.101-2003

13. Какой из ниже приведенных признаков не относится к идентификации объекта капитального строительства? Выберите правильный вариант ответа.

1. Принадлежность к опасным производственным объектам,

2. Наличие постоянного пребывания людей,

3. Климатическая характеристика внутреннего климата,

4. Возможность проявления опасных природных процессов

14. В каком из ниже перечисленных документов приведены требования по обозначению раздела проектной и рабочей документации. Выберите правильный вариант ответа.

1. Градостроительный кодекс

2. 384-ФЗ

3. ГОСТ 21.101-2003

4. ГОСТ Р21.1101.2013

15. На что необходимо обращать внимание при составлении графика выполнения проектной документации, выполняемой специалистами различных специальностей. Выберите правильный вариант ответа.

1. На сложность выполняемой работы

2. На сроки финансирования проектных работ

3. На необходимость согласования документации

4. На время, необходимое увязки проектных решений различными специалистами

16. В чем выражается основная задача делового общения. Выберите правильный вариант ответа.

1. Передаче информации

2. Получение информации

3. В детальном обсуждении вопроса

4. Продуктивное сотрудничество

17. Каким нормативным документом необходимо пользоваться при составлении общего состава проекта? Выберите правильный вариант ответа.

1. ГОСТ Р21.1101.2013

2. ГОСТ 6.30-2003

3. Градостроительным Кодексом

4. Постановление правительства РФ №87

18. На какие показатели необходимо обращать внимание при сборе и проверке проектной, рабочей и иной документации от проектировщиков различных специальностей? Выберите правильный вариант ответа.

1. На наличие подписей в основной надписи

2. На наличие согласований

3. На соблюдение сроков разработки документации

4. На наличие электронной версии разработанной документации

19. Каким документом регламентируется форма Акта приемки-сдачи выполненных работ? Выберите правильный вариант ответа.

1. 384-ФЗ

2. ГОСТ Р21.1101.2013

3. Постановление правительства РФ №87

4. Гражданским Кодексом

20. Каким нормативным документом регламентируются вопросы энергосбережения? Выберите правильный вариант ответа.

1. 116-ФЗ

2. 384-ФЗ

3. 261-ФЗ

4. Постановление правительства РФ №87

21. Какое определение из ниже приведенного перечня   соответствует понятию «рабочая документация» в соответствии с требованиями СПДС «Система проектной документации для строительства»? Выберите правильный вариант ответа.

1. Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации

2. Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий

3. Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий

4. Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ

22. Какое определение полностью соответствует понятию «исполнительная документация» в соответствии с РД-11-02-2006? Выберите правильный вариант ответа.

1. Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов, оформляемые после завершения определенных в проектной документации работ

2. Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ

3. Текстовые и графические документы, обеспечивающие реализацию технических решений объекта капитального строительства, необходимые для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий

4. Текстовые материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов.

23. Какое определение полностью соответствует понятию «Спецификация оборудования, изделий и материалов» в соответствии с ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов? Выберите правильный вариант ответа.

1. Графический (табличный) проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для формирования сметной стоимости строительства

2. Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства

3. Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для проверки их соответствия в ходе экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов (норм и правил), а также для использования при проведении авторского надзора в ходе строительства

4. Графический (табличный) проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов и предназначенный для проверки их соответствия в ходе экспертизы проектной документации требованиям технических регламентов (норм и правил), а также для использования при проведении авторского надзора в ходе строительства

24. На какие виды деятельности распространяется Свод Правил – СП 246.1325800.2016? Выберите правильный вариант ответа.

1. Комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом (далее - строительство) зданий и сооружений

2. Комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства, консервацию и реставрацию объектов культурного наследия

3. Комплекс работ по организации и осуществлению строительного контроля на объектах с участием бюджетного финансирования

4. Комплекс работ по организации и подготовке проектной документации.

25.Установите соответствие терминов (колонка А) и определений (колонка Б) в сфере проектирования согласно СП 246.1325800.2016. Каждому элементу колонки А соответствует один элемент колонки Б. Пример записи ответа: 1 – а, 2 – б, 3 – в.

| Определение | Термин |
| --- | --- |
| 1 | Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации | а | Малозначительный дефект |
| 2 | Контроль лица, осуществившего строительство (подрядчика), застройщика, заказчика или организации, осуществившей разработку проектной документации и на её основе рабочей документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации) | б | Авторский надзор |
| 3 | Дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно или может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации | в | Критический дефект |
| 4 | Дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного элемента | г | Значительный дефект |
| 5 | Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и её долговечность | д | Строительный контроль |

26. Кто может проводить авторский надзор в случае, если организация осуществившая разработку рабочей документации прекратила свою деятельность или письменно  подтвердила, что оно не имеет возможности осуществлять авторский надзор? Выберите правильный вариант ответа.

1. Любая организация с согласия Заказчика/застройщика ,при условии ее соответствия законодательным требованиям к соответствующему виду деятельности (наличие допусков СРО и обученных специалистов)

2. Только застройщик, заказчик,

3. Любая организация, выбранная Заказчиком

4. Только лицом, осуществившим подготовку рабочей документации

27. На основании какого из ниже перечисленных документов определяется перечень основных видов скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, в освидетельствовании которых принимает участие проектировщик при осуществлении им авторского надзора? Выберите правильный вариант ответа.

1. Журнала авторского надзора

2. На основании  СП 246.1325800.2016.

3. Договора на осуществление авторского надзора,

4. На основании организационно-распорядительных документов (приказа) руководителя проектной организации, заключившей договор на осуществление авторского надзора

28. Какой документ согласно СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» должен составляться по окончании строительства проектной организацией, осуществлявшей авторский надзор? Выберите правильный вариант ответа.

1. Журнал авторского надзора,

2. Сводный отчет, содержащий материалы, анализирующие и объединяющие полученную на основании отчетов специалистов группы авторского надзора информации

3. Перечень замечаний о выявленных недостатках выполнения работ при строительстве объекта капитального строительства

4. Акт выполненных работ

29.Какое действие из перечисленных ниже не относится к основным задачам авторского надзора согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений? Выберите правильный вариант ответа.

- Ведение журнала авторского надзора.

- Контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной и разработанной на ее основе рабочей документации.

- Проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

- Своевременное решение всех технических вопросов по проектной и разработанной на ее основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства.

- Решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и (или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объеме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ или дополнительным соглашением к этому договору.

30.С какой целью из указанных ниже в состав выполняемых на строительной площадке работ при авторском надзоре входит ознакомление с проектом производства работ (ППР) согласно СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений? Выберите правильный вариант ответа.

- Составление плана-графика работ проектировщика.

- Оценка соответствия принятых в нем решений, установленным в проекте организации строительства (ПОС).

- Определение перечня нормативно-правовых актов, обосновывающих проведение авторского надзора на данном объекте.

- Составление сметы строительства.

31. На какие сведения необходимо обратить внимание при анализе ответов ведомств, выдавших технические условия на подключение к инженерным сетям, без которых процесс проектирования невозможен? Выберите правильный вариант ответа.

1. На требования о согласовании проектов в ведомствах

2. На технические характеристики инженерных коммуникаций в местах присоединения

3. На дату выдачи  технических условий

4. На дату окончания действия технических условий

32. Каким из ниже перечисленных документов необходимо руководствоваться при составлении Общей Пояснительной Записки по объекту капитального строительства? Выберите правильный вариант ответа.

1. Заданием на проектирование

2. Контрактом на выполнение проектных работ,

3. Постановление правительства РФ №87

4. Градостроительным Кодексом

33. Каким образом должен фиксироваться факт нарушения строительной организацией проектного решения? Выберите правильный вариант ответа.

1. Путем направления информационного письма в Строительную организацию

2. Путем направления информационного письма в организацию ведущую строительный надзор

3. Путем внесения записи в журнал авторского надзора с требованием устранения обнаруженного отступления

4. Путем составления протокола о выявленном нарушении с обязательным подписанием его нарушившей стороной

34. К какому виду договоров относится договор на выполнение рабочей документации, заключенный между Генеральной подрядной организаций, ведущей проектирование объекта капитального строительства в целом и проектировщиком отдельного участка? Выберите правильный вариант ответа.

1. Договор купли продажи

2. Агентский договор

3. Договор субподряда

4. Договор страхования

35. Каким образом должны вноситься изменения, связанные с устранением замечаний экспертизы, в проектную документацию? Выберите правильный вариант ответа.

1. Путем простой замены листов

2. Путем выпуска новых листов с другим номером

3. Путем внесения изменения исправления на старом листе

4. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101

36. На основании какого документа вносятся в рабочую документацию изменения, связанные с отменой Заказчиком ранее принятых решений? Выберите правильный вариант ответа.

1. На основании устного указания Заказчика,

2. На основании письменного указания Заказчика,

3. На основании дополнительного соглашения к основному договору,

4. На основании приказа-распоряжения по организации, выпущенного в связи с письменным указанием Заказчика

37. Каким образом осуществляется контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора? Выберите правильный вариант ответа.

1. Путем проверки записей  и наличия подписей в журнале авторского надзора

2. Путем проведения совещаний на площадке строительства

3. Путем требования письменного отчета от нарушившей стороны об устранении замечания

4. Путем внесения соответствующих записей в журнале авторского надзора

38. Кто регистрирует журнал авторского надзора в органе Государственного строительного надзора? Выберите правильный вариант ответа.

1. Проектная организация

2. Генподрядчик

3. Генпроектировщик

4. Заказчик

39. Кто подготавливает журнал авторского надзора? Выберите правильный вариант ответа.

1. Проектная организация

2. Генподрядчик

3. Генпроектировщик

4. Заказчик

40. Какой  из ниже перечисленных документов не относится к организационно-распорядительной документации согласно требований ГОСТ Р 6.30? Выберите правильный вариант ответа.

1. Приказ о выполнении авторского надзора

2. Письмо Заказчика с требованиями о устранении замечаний

3. Объяснительная записка специалиста, выполняющего авторский надзор

4. Требования градостроительного плана

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Ключи к заданиям

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего ______ заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

ТФ 3.2.2 Организация процессов выполнения проектных работ, проведение согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику

трудовое действие (действия):

- Создание общего состава проекта и передача его проектировщикам различных специальностей

- Сбор  и проверка проектной, рабочей и иной документации от проектировщиков различных специальностей

- Подтверждение результатов оформления полного объема проектной документации

- Составление общей пояснительной записки по объекту и паспорта объекта на основе информации полученной от проектировщиков различных специальностей

- Оформление актов приема-передачи проектной, рабочей и иной документации для объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

Задания:

1. Подготовить состав проектной документации на объект капитального строительства

2. Подготовить перечень разделов Общей пояснительной записки по объекту капитального строительства

Условия выполнения задания:

место выполнения задания:

компьютер;

максимальное время выполнения задания: 30 минут

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации _ Организатор проектного производства в строительстве (7 уровень квалификации) принимается при ) принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

# 1.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 07.07.2017) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

# 2.116-ФЗ Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (последняя редакция)

# 3.Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" от 04.03.2013 N 22-ФЗ (последняя редакция)

# 4.Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 18.06.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017)

# 5..ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

# 6.Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

# 7.Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ

# 8.ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения

# 9.РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

# 10.ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

# 11.СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений