Приложение  Л

(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна.

Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ.

Наименования члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

______________________________________________________________________________

ОГРН: _____________ ИНН: ____________ Номер свидетельства о допуске:  ___________

Сведения об объекте: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Основание для проведения проверки:

№ ________________ от ______________

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

| № п.п. | Элементы контроля | Подлежит проверке | Требования, предъявляемые при проведении работ | Способ проверки соответствия | Результат | Приложение, примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма | Соответствие («+», «-») |  |
| Раздел 1: Организация строительного производства |
| 1.4 – в случае наличия лаборатории |
| 1.1 | СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 |  | Наличие оригинального документа | Документарный |  |  |  |
| 1.2 | Рабочая документация |  | Наличие оригинального комплекта документов на осуществление строительства или его копии, утвержденные в установленном порядке. | Документарный | Рабочие чертежи со штампом « К производству работ» |  |  |
| 1.3 | Проект производства работ (ППР) |  | Наличие в полном объеме | Документарный |  |  |  |
| 1.4 | Система управления качеством |  | Наличие | Документарный |  |  |  |
| 1.5 | Метрологическая поверка используемых средств измерений |  | Наличие документа установленного образца в соответствие с №102-ФЗ от 26.06.2008 г. на каждое используемое средство изменения | Документарный | Обязательной поверке подлежат: 1 Линейка стальная по ГОСТ 427 2. Уровень строительный по ГОСТ 9416 3 Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502 4 Нивелиры по ГОСТ 10528 (при использовании) 5 Теодолиты по ГОСТ 10529 (при использовании) 6 Лазерные построители плоскостей (при использовании, внесенные в реестр средств измерений РФ) |  |  |
| 1.6 | Общий и (или) Специальные журналы работ |  | Наличие | Документарный | Соответствие требованиям РД 11.05.2007 |  |  |
| 1.7 | Акт приемки фронта работ |  | Наличие | Документарный |  |  |  |
| 1.8 | Погодные условия производства работ |  | Отсутствие атмосферных осадков | Визуальный |  |  |  |
|  |  |  | Температура воздуха | Измерение |  |  |  |
| Раздел 2: Входной контроль и хранение поставляемых комплектующих материалов и изделий |
| 2.1 | Поставленные комплектующие материалы и изделия |  | В соответствии с спецификацией изделий и материалов | Документарный | Наличие журнала учета входного контроля по ГОСТ 24297 |  |  |
| 2.2 | Хранения блоков оконных (дверных) |  | Вертикально или с отклонением от вертикали не более 150 на деревянных подкладках, при температуре не выше +250С | Визуальный, инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 9 |  |  |
| 2.3 | Подтверждение качества материалов |  | Наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и паспортов качества и (или) декларации | Документарный |  |  |  |
| 2.4 | Хранения теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, |  |  | Визуальный, инструментальный | В соответствии с требованиями производителей к хранению материалов (в соответствии с информацией указанной на таре.) |  |  |
| Раздел 3: Подготовительные работы |
| Работы проводятся в соответствии с решением комиссии (указанном в Акте приема –передачи проемов оконных для монтажа оконных (балконного дверного) блоков) о неудовлетворительном состоянии и необходимости проведения работ по приведению к соответствию |
| 3.1 | Предельные отклонения откосов оконных проемов |  | В соответствии с предъявляемыми требованиями НТД к качеству поверхностей выполненных в соответствии примененной технологией | Инструментальный | Для конструкций выполненных по: СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 в соответствии с приложением Щ; СТО НОСТРОЙ 2.7.16-2011 в соответствии с приложением В; СНиП 3.03.01-87 в соответствии с таблицами 11 и 34 ГОСТ 30971 ГОСТ 31310-2005 |  |  |
| 3.2 | Подготовка откосов оконных проемов |  | Отсутствие выколов, раковин, наплывов | Визуальный, инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 5.2 |  |  |
| Раздел 4: Установка и фиксация блока оконного (дверного) |
| 4.1 | Размещение оконного (балконного дверного) блока по толщине стены |  | Соответствие рабочим чертежам | Визуальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 6.2 |  |  |
| 4.2 | Отклонение оконного (балконного дверного) блока от вертикали и горизонтали |  | На 1 м.п., не более 1,5 мм На всю длину (высоту), не более 3,0 мм | Инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 таблица 3 |  |  |
| 4.3 | Опорные и дистанционные колодки |  | Наличие и размещение | Визуальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 6.3.2, приложение Е |  |  |
| 4.4 | Крепеж |  | Размещение | Инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункты 6.3.3 и 6.3.4, приложение Ж |  |  |
| 4.5 | Крепеж |  | Глубина анкерования | Инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 приложение Ж |  |  |
| Раздел 5: Устройство монтажного шва |
| 5.1 – в случае применения пенного утеплителя |
| 5.1 | Устройство центрального слоя |  | Отсутствие пустот, сквозных щелей, раковин размером более 10 мм | Вскрытие, визуальный осмотр | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 таблица 3 |  |  |
| 5.2 | Устройство пароизоляционного слоя изоляционными лентами (при использовании) |  | Отсутствие пропусков, разрывов, не проклеенных участков | Визуальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 8.4 ГОСТ 30971-2002 пункты 5.4.3; В.5.4 |  |  |
| 5.3 | Устройство пароизоляционного слоя герметиками (мастиками) (при использовании) |  | Отсутствие пропусков, соответствие толщины слоя и ширины полос контакта проекту | Вскрытие, визуальный осмотр, инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 8.4 ГОСТ 30971-2002 пункт 5.4.3 |  |  |
| 5.4 | Устройство гидроизоляционного слоя изоляционными лентами (при использовании) |  | Отсутствие пропусков, разрывов, не проклеенных участков | Визуальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 8.4 ГОСТ 30971-2002 пункт 5.2.1; аналогично с требованием к пароизоляционным лентам по пункту В.5.4 |  |  |
| 5.5 | Устройство гидроизоляционного слоя изоляционными саморасширяющимися лентами (при использовании) |  | Отсутствие пропусков, соответствие ленты проекту | Вскрытие, визуальный осмотр, инструментальный | ГОСТ 30971-2002 пункт В.5.2 |  |  |
| 5.6 | Устройство гидроизоляционного слоя герметиками (мастиками) (при использовании) |  | Отсутствие пропусков, соответствие толщины слоя и ширины полос контакта проекту | Вскрытие, визуальный осмотр, инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 8.4 |  |  |
| Раздел 6: Слив |
| 6.1 | Лицевая поверхность |  | Отсутствие повреждений и дефектов, качество покрытия не ниже V класса по ГОСТ 9.032 | Визуальный | ГОСТ 30246 пункты 4.2.1 – 4.2.3 |  |  |
| 6.2 | Уклон (в сторону улицы) |  | Не менее 10 % | Инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 6.6.2 |  |  |
| 6.3 | Крепление |  | Соответствие требованиям рабочей документации | Визуальный, инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункты 6.6.3 и 6.6.5 |  |  |
| 6.4 | Герметизация |  | Соответствие требованиям рабочей документации | Визуальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункты 6.6.3 и 6.6.4 |  |  |
| Раздел 7: Доска подоконная |
| 7.1 | Лицевая поверхность |  | Отсутствие повреждений сколов, вмятин, вздутий, отслоений | Визуальный | ГОСТ 30673 пункты 5.3.3 – 5.3.6 |  |  |
| 7.2 | Уклон (в сторону помещения) |  | Не более 1 % | Инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 6.6.10 |  |  |
| 7.3 | Отклонение от горизонтального положения в продольном направлении |  | Не более 0,5 % | Инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 6.6.10 |  |  |
| 7.4 | Отклонение от плоскостности |  | На 1 м.п. не более 2 мм | Инструментальный | ГОСТ 30673 пункт 5.2.5 |  |  |
| 7.5 | Опорные колодки, шаг установки |  | Не более 500 мм | Инструментальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 6.6.9 |  |  |
| 7.6 | Герметизация |  | Наличие | Визуальный | СТО НОСТРОЙ 2.23.62 пункт 6.6.9 |  |  |
| Раздел 8: Качество оконных откосов (при проведении штукатурных работ) |
| 8.1 | Лицевая поверхность. (Отсутствие неровностей плавного очертания (на 4м2)) |  | при простой штукатурке : не более 3 глубиной (высотой) до 5 мм ; при улучшенной штукатурке : не более 2 глубиной (высотой) до 3 мм | Визуальный | СНиП 3.04.01 таблица 9 |  |  |
| 8.2 | Отклонение от горизонтали и вертикали деталей облицовки (в продольном направлении) |  | при простой штукатурке : на 1 м.п., не более 4 мм на всю длину, не более 10 мм; при улучшенной штукатурке : на 1 м.п., не более 2 мм на всю длину, не более 5 мм. | Инструментальный | СНиП 3.04.01 таблица 9 |  |  |
| 8.3 | Отклонение от плоскостности |  | На 1 м.п. не более 2 мм | Инструментальный |  |  |  |
| 8.4 | Отклонение ширины откоса от размеров рабочих чертежей |  | При простой штукатурке не более 5 мм; При улучшенной штукатурке не более 3 мм | Визуальный | При отсутствии данных, в соответствии с СНиП 3.04.01 таблица 9 |  |  |
| Раздел 8*: Качество оконных откосов (при применении панелей из вспененного ПВХ, сэндвич с экструдированным пенополистиролом и иных панелей) |
| 8.1 | Лицевая поверхность |  | Отсутствие повреждений и дефектов таких как: царапины, непроклей, отслаивание, вмянины, трещины | Визуальный |  |  |  |
| 8.2 | Отклонение от горизонтали и вертикали деталей облицовки (в продольном направлении) |  | на 1 м.п., не более 4 мм на всю длину, не более 8 мм; | Инструментальный | ГОСТ 30971 пункт 5.6.3 |  |  |
| 8.3 | Отклонение от плоскостности |  | На 1 м.п. не более 2 мм | Инструментальный |  |  |  |
| 8.4 | Наличие и размеры термовкладыша |  | Соответствие проекту | Визуальный |  |  |  |
| Раздел 9: Качества окна |
| 9.1 | Лицевая и наружная видимые при открывании поверхности |  | Отсутствие дефектов и повреждения | Визуальный | ГОСТ 23166 пункт 5.3.2 |  |  |
| 9.2 | Открывающиеся элементы (при наличии) |  | Провисание на 1 м.п. ширины не более 1,5 мм | Инструментальный | ГОСТ 23166 пункт 5.2.6 |  |  |
| 9.3 | Зазоры в угловых и Т-образных соединениях |  | Не более 0,5 мм | Инструментальный | ГОСТ 23166 пункт 5.2.8 |  |  |
| 9.4 | Перепад лицевых поверхностей в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей |  | Не более 0,7 мм | Инструментальный | ГОСТ 23166 пункт 5.2.7 |  |  |
| 9.5 | Правильность установки и плотность прилегания уплотняющих прокладок створок и стеклопакетов (непрозрачных заполнений) |  | Соответствие пунктам 5.6.16 и 5.6.17 ГОСТ 30674 | Визуальный | ГОСТ 30674 пункты 5.6.16.и 5.6.17 ГОСТ 30778 |  |  |
| 9.6 | Комплектность оконных приборов и фурнитуры (при наличии) |  | Соответствие условиям договора | Визуальный | ГОСТ 30777 пункт 5.7; Условия договора |  |  |
| 9.7 | Работа (функционирование) оконных приборов и петель (при наличии) |  | Открывание и закрывание должно происходить легко, без заеданий | Визуальный | ГОСТ 30777 пункты 5.2.4 |  |  |
| 9.8 | Показатели внешнего вида стеклопакетов |  | Соответствие пунктам 4.1.2 - 4.1.4 ГОСТ 24866 | Визуальный | ГОСТ 24866 пункты 4.1.1 – 4.1.4 |  |  |
| 9.9 | Установка стеклопакетов (размеры и размещение несущих (опорных) и дистанционных)подкладок |  | Соответствие ГОСТ 30674 ГОСТ 24700, ГОСТ 25097 | Инструментальный |  |  |  |
| 9.10 | Наличие, размеры и состояние дренажных отверстий |  | Соответствие пунктам 5.9.5 и 5.9.10 ГОСТ 24866 | Визуальный | ГОСТ 24866 пункты 5.9.5 и 5.9.10 |  |  |
| 9.11 | Шов монтажный конструктивное решение |  | Соответствие рабочим чертежам | Документарный |  |  |  |
| 9.12 | Сопряжения коробки оконного (балконного дверного) блока с подоконной доской и деталями облицовки, подоконной доски с деталями облицовки, деталей облицовки |  | Отсутствие сквозных зазоров и щелей более 0,5 мм | Инструментальный |  |  |  |
| 9.13 | Отклонение размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  | Не более 1 мм на 1 м | Инструментальный | ГОСТ 23166 пункт 5.2.6 |  |  |

Заключение (нужное подчеркнуть):

1.  Требование СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 соблюдены в полном объеме.

2.  Требование СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения: ____________________________________ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

| Эксперт | ___________________________________ | ________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись |
|  | ___________________________________ | ________________ |
|  | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись |

Подпись представителя проверяемой организации-члена СРО,

принимавшего участие в проверке:

|  | ___________________________________ | ________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, Имя, Отчество | Подпись |

Дата « ____» __________ 20__ года

# Text boxes

Расчетная область