УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2022 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Монтажник оборудования котельных

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников »	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	16

I. Общие сведения

| Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасных и эффективных условий эксплуатации котельных для надежного теплоснабжения жилых, общественных и промышленных потребителей.

Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| --- | --- |
| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | 2 | Приемка, распаковка и расконсервация котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Разметка, подъем и перемещение, подготовка под монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов с применением грузоподъемных механизмов | A/02.2 | 2 |
| B | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | 3 | Подготовка инструмента и приспособлений для проведения работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | B/02.3 | 3 |
| C | Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников | 4 | Проведение гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Организация работы и управление бригадой монтажников по установке оборудования котельных | C/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 2-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 3-го разряда Слесарь-котельщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по профессии) |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Удостоверение об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектвх эксплуатируемых при температуре теплоносителья выше 115 °С, и давлении выше 0,07МПа. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §242 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 2-го разряда |
|  | §243 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 3-го разряда |
|  | §247 | Монтажник технологических трубопроводов 2-го разряда |
|  | §248 | Монтажник технологических трубопроводов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Приемка, распаковка и расконсервация котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия необходимого комплекта технической документации на оборудование котельных |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия документов, подтверждающих качество материалов полученных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Распаковка оборудования и арматуры для монтажа оборудования котельных |
|  | Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, гаек, шпилек и фланцев, используемых для монтажа оборудования котельных |
|  | Прием и проверка комплектности деталей, элементов и блоков для монтажа оборудования котельных |
|  | Входной визуальный контроль поступившего оборудования и деталей на наличие вмятин, трещин и других видимых повреждений |
|  | Составление отчета по результатам визуального осмотра котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов на наличие вмятин, трещин и повреждений |
| Необходимые умения | Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки материалов и арматуры необходимых для монтажа оборудования котельных |
|  | Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, необходимые для приемки, распаковки, расконсервации оборудования котельных |
|  | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу оборудования котельных |
|  | Применять способы расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов |
|  | Применять средства и материалы для расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов |
|  | Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Составлять отчет о контрольном осмотре котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры, трубопроводов на наличие вмятин, трещин и повреждений |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования по охране труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Перечень сопроводительных документов, отражающих комплектность и качество оборудования и арматуры котельных |
|  | Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже оборудования котельных |
|  | Назначение и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента, необходимого для распаковки и монтажа оборудования котельных, включая заточку и регулировку |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу оборудования котельных |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Виды стропов в соответствии с массой и габаритами грузов |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах котельных |
|  | Способы распаковки арматуры, труб, деталей и узлов оборудования котельных |
|  | Способы смазки деталей оборудования, а так же расконсервации оборудования и арматуры котельных |
|  | Назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты при приемке, распаковке, расконсервации котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Производственные инструкции по монтажу оборудования котельных |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу оборудования котельных |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты при приемке, распаковке, расконсервации оборудования и арматуры котельных |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу оборудования котельных |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разметка, подъем и перемещение, подготовка под монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов с применением грузоподъемных механизмов | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разметка мест установки деталей оборудования котельных по шаблону |
| --- | --- |
|  | Разметка трасс трубопроводов в котельных |
|  | Изготовление подкладок и прокладок для сборки трубопроводов котельной |
|  | Правка деталей металлоконструкций |
|  | Зачистка (опиловка) кромок под сварку |
|  | Нарезка резьбы вручную |
|  | Сверление отверстий ручной и электрической дрелью для установки болтовых соединений, для вварки импульсных линий, закладных конструкций |
|  | Развертывание отверстий, притирка уплотняющих поверхностей для крепления оборудования и арматуры в котельных |
|  | Проверка фундаментов под монтаж оборудования котельных |
|  | Притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных болтов |
|  | Подготовка котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов для монтажа |
|  | Шлифовка поверхностей деталей котельного оборудования |
|  | Строповка инвентарными стропами, подготовка, перемещение котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Укладка, расстроповка котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Перемещение котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов при помощи блоков, домкратов и ручных лебедок |
|  | Крепление котлов и котельно-вспомогательного оборудования монтажными болтами |
|  | Сборка резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов котельной |
|  | Выверка оборудования котельных по горизонтали и вертикали |
| Необходимые умения | Использовать средства страховки на высоте более 1,8 м при монтаже оборудования и трубопроводов котельных |
|  | Использовать подъемную технику для подачи материалов с места хранения к месту монтажа оборудования котельных |
|  | Подавать материалы и оборудование к месту монтажа оборудования котельных |
|  | Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей для монтажа оборудования и трубопроводов котельных |
|  | Читать рабочую документацию по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов (планы, разрезы, сечения, схемы, спецификации) |
|  | Выполнять зачистку (опиловку) кромок под сварку |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для подготовки под монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Применять методы строповки, указанные в правилах строповки и перемещения грузов, а так же в документации, отражающей порядок производства работ |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования по охране труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Устройства такелажного оборудования и правила его применения |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Правила обеспечения сохранности оборудования котельных в процессе его перемещения |
|  | Назначения и правила эксплуатации ручного и механизированного инструмента при выполнении подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Виды специальных грузоподъемных приспособлений и способы их применения |
|  | Требования технических регламентов по монтажу оборудования котельных и трубопроводов |
|  | Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты при выполнении подготовительных работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Способы сверления, развертки, правки и притирки узлов и деталей оборудования котельных |
|  | Способы выверки оборудования котельных по горизонтали и вертикали |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Условные обозначения и изображения оборудования котельных, его деталей и узлов, включая трубопроводы на рабочих чертежах |
|  | Правила проверки и принятия под монтаж фундаментов и опорных строительных конструкций |
|  | Производственная инструкция по монтажу оборудования котельных |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Требования техники безопасности при работе на высоте |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
|  | Правила по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 4-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 5-го разряда Слесарь-котельщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Удостоверение об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектвх эксплуатируемых при температуре теплоносителья выше 115 °С, и давлении выше 0,07МПа. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §244 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-го разряда |
|  | §245 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 5-го разряда |
|  | §249 | Монтажник технологических трубопроводов 4-го разряда |
|  | §250 | Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка инструмента и приспособлений для проведения работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
| --- | --- |
|  | Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов |
|  | Подготовка оборудования для монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Читать сборочные чертежи по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования по охране труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Назначение инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Комплектность оборудования для монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Устройство и правила монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Монтаж котлов и котельно-вспомогательного оборудования, в том числе поступающего узлами или блоками |
| --- | --- |
|  | Установка в котельных на трубопроводах запорной и регулирующей арматуры, арматуры безопасности |
|  | Проведение статической и динамической балансировки котельного оборудования и узлов, центровка |
|  | Монтаж трубопроводов в котельной с определением места сварки |
|  | Маркировка деталей монтируемого оборудования котельных и конструкций, регулирование зазоров в зубчатых зацеплениях |
|  | Затяжка болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей в котельной |
|  | Опробование, прокрутка в холостом режиме вращающихся частей оборудования котельной |
| Необходимые умения | Производить работы по монтажу котлов и котельно-вспомогательного оборудования в соответствии с технологической документацией и технологическим процессом |
|  | Выполнять затяжку болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей |
|  | Использовать оборудование, соответствующее выполняемой работе |
|  | Регулировать зазоры зацеплений зубьев в зубчатых передачах |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент для проведения сборочных операций при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования по охране труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Способы затяжки болтовых соединений на высокопрочных болтах с нормируемым натяжением с применением динамометрических ключей при монтаже оборудования котельных |
|  | Способы регулирования зазоров в зубчатых зацеплениях оборудования котельных |
|  | Требований технических регламенов по монтажу оборудования |
|  | Устройство и правила монтажа котлов, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных |
|  | Назначение инструментов и приспособлений, используемых при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Производственные инструкции по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты при монтаже котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры |
|  | Назначение каждого вида оборудования котельных, основных деталей и узлов котельной |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте в котельной |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проверка качества монтажных работ, котельно-вспомогательного оборудования и технологических трубопроводов котельных, руководство бригадой монтажников | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда Монтажник оборудования и трубопроводов котельных 6-го разряда Бригадир Руководитель бригады монтажников |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование и профессиональное обучение - программы подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих ИЛИ Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профессионального обучения не менее одного года в области монтажа оборудования котельных по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с грузоподъемными механизмами Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке Удостоверение об аттестации работников в области промышленной безопасности при выполнении работ на объектвх эксплуатируемых при температуре теплоносителья выше 115 °С, и давлении выше 0,07МПа. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследования) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и более |
| Другие характеристики | Для бригадира, для руководителя бригады монтажников - не менее пяти лет в области монтажа оборудования котельных |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | §246 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 6-го разряда |
|  | §251 | Монтажник технологических трубопроводов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов |
|  | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций |
| ОКСО | 2.08.01.02 | Монтажник трубопроводов |
|  | 2.08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контрольный осмотр смонтированного оборудования и трубопроводов котельной |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия инструмента и материалов и их соответствия для проведения гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Определение готовности оборудования и инструмента для проведения гидро-пневмоиспытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Контроль комплектности смонтированного оборудования котельной |
|  | Проверка соответствия установленного оборудования, смонтированных трубопроводов, включая газо-воздушные тракты рабочей документации и требованиям нормативных документов |
|  | Визуальный осмотр сварных соединений трубопроводов, газо-воздуховодов в котельной |
|  | Проверка качества сборки резьбовых, болтовых соединений на смонтированном оборудовании котельных и трубопроводах |
|  | Испытания смонтированного оборудования и трубопроводов котельной манометрическим или гидростатическим методом |
|  | Устранение обнаруженных в процессе контроля дефектов и неисправностей |
| Необходимые умения | Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и методических документов для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Применять гидравлические и пневматические инструменты для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Производить работы проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов в соответствии с технологическим процессом и технологической документацией |
|  | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для по проведению испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Выявлять дефекты смонтированного оборудования и трубопроводов котельной |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для заполнения технической документации по результатам испытаний смонтированного оборудования и трубопроводов котельной |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования по охране труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Назначения инструментов, необходимых для выполнения задания проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Правила проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Методики контроля качества смонтированного оборудования котельных |
|  | Назначения контрольных и измерительных приборов |
|  | Инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов для проведения испытаний котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушных трактов и трубопроводов |
|  | Виды дефектов и неисправностей при монтаже оборудования котельных |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте в котельной |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сравнение результатов визуального контроля смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами |
| --- | --- |
|  | Сравнение результатов инструментального контроля смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами |
|  | Сравнение результатов гидропневмоиспытаний смонтированного оборудования котельных с установленными в нормативной документации параметрами |
|  | Устранение обнаруженных дефектов на смонтированном оборудовании котельных, газовоздушных трактах и трубопроводах |
| Необходимые умения | Обрабатывать результаты визуального контроля смонтированного оборудования котельных |
|  | Обрабатывать результаты инструментального контроля смонтированного оборудования котельных |
|  | Обрабатывать результаты гидропневмоиспытаний смонтированного оборудования котельных |
|  | Выявлять отклонения анализируемых показателей проведенных испытаний смонтированного оборудования котельных |
|  | Оформлять исполнительную документацию по результатам испытаний смонтированного оборудования котельных |
|  | Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и методических документов для обработки результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования по охране труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу оборудования котельных |
|  | Стандарты качества, необходимые для обработки результатов испытаний и устранение неисправностей смонтированного оборудования котельных |
|  | Методика проведения анализа дефектов и способов их устранения в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Правила оформления исполнительной документации |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу котлов, котельно-вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности в пределах выполняемых работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте в котельной |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы и управление бригадой монтажников по установке оборудования котельных | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за наличием работоспособного инструмента и инвентаря для монтажа оборудования котельных |
| --- | --- |
|  | Контроль за наличием необходимого в процессе монтажа оборудования котельных расходного материала |
|  | Контроль за ходом монтажа оборудования котельных и за выполняемыми операциями |
|  | Контроль за статической балансировкой и центровкой оборудования котельных |
|  | Контроль за дефектацией поступившего оборудования с проверкой его соответствия сопроводительным документам |
|  | Проведение «сухой» обкатки вращающегося оборудования (без нагрузки) совместно с монтажниками электриками, для подтверждения качества монтажа |
|  | Проведение инструктажа и осуществление контроля соблюдения работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности |
|  | Составление заявок на расходные материалы, инструменты для монтажа котельной |
| Необходимые умения | Соблюдать требования нормативно-технических документов по монтажу по монтажу оборудования котельной |
|  | Выполнять пооперационный контроль за действиями бригады при монтаже оборудования котельной |
|  | Производить выверку фундаментов и опор под монтаж оборудования котельных |
|  | Определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций |
|  | Применять прикладные компьютерные программы для составления заявок на расходные материалы для монтажа оборудования котельных |
|  | Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Соблюдать требования по охране труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ |
| Необходимые знания | Правила выполнения выверки фундаментов и опор под монтаж оборудования котельных |
|  | Правила проведения прокрутки (сухой обкатки) вращающихся частей оборудования котельной |
|  | Нормы расхода расходных материалов и порядка их заказа |
|  | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Правила и методические рекомендации по пооперационному контролю за действиями бригады при монтаже оборудования котельных |
|  | Сортамент и маркировка материалов, применяемых при монтаже оборудования котельных |
|  | Назначение, правила применения и эксплуатации инструментов, оборудования, материалов для монтажа оборудования котельных |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу оборудования котельных |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила ведения документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды |
|  | Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами |
|  | Основания и меры административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим |
|  | Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные словари и профессиональные ресурсы по монтажу оборудования котельных |
|  | Требования охраны труда, противопожарной и экологической безопасности по монтажу оборудования котельных |
|  | Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при выполнении работ по монтажу оборудования котельных |
|  | Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и методических документов по монтажу оборудования котельных |
|  | Знаки и сигналы производственной сигнализации |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в строительстве |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Председатель Совета Ишин Александр Васильевич |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АС «Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2021, № 3, ст. 593; № 23 ст. 4041).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября  2020 года №753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 171).

Федеральный Закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498;2009, № 1, ст. 17, № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 49, ст. 7015, ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874, № 27, ст. 3478).

Приказ Минтруда России, Минздрава России 31 декабря 2020 года № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16  ноября 2020  № 782 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию