ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

для оценки квалификации

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности

(5 уровень квалификации)»

Оценочное средство разработано в рамках Комплекса мероприятий по развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и поддержке функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденного 01 марта 2017 года

2017

Состав  оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 9 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 9 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 19 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 20 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 21 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 22 |

1.Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (5 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: _____________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности» 40.175 (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 марта 2017г. №224н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж технических средств охраны и безопасности объектов капитального строительства

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| К ТФ 3.4.1 Линейная наладка оконечного слаботочного электрооборудования и приборов систем охраны и безопасности объектов капитального строительства трудовое действие (действия): У: Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования У: Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, замера электрического сопротивления и прочих замеров согласно проектной документации У: Пользоваться ручным, электрифицированным и механизированным инструментом для устранения выявленных дефектов и несоответствий проектной документации У:Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим У:Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ З:Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ З:Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации З:Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования З:Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении объектовых датчиков, извещателей, приемо-контрольных приборов охранной, охранно-пожарной, пожарной, тревожной сигнализации, оконечных устройств системам централизованного наблюдения, к смонтированным слаботочным сетям через соединительные и коммутационные устройства согласно проектной документации З:Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров слаботочной цепи, извещателей, датчиков, приборов, приемо-контрольных приборов и объектовых оконечных устройств, для замера электрического сопротивления и прочих замеров согласно проектной документации З:Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим ТФ 3.4.2 Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса системы охраны совместно с пультовыми системами централизованного наблюдения и устройствами мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи трудовое действие (действия): У: Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования У: Пользоваться измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации У: Устранять выявленные дефекты и недостатки при проведении пусконаладочных работ всего объектового комплекса системы охраны, подключенного к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации У: Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварийной ситуации или нарушения техники безопасности при проведении работ У: Соблюдать требования охраны труда, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ З:Правила по охране труда и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении данных работ З: Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации З:Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного электрооборудования З:Правила пользования ручным и механизированным инструментом для устранения выявленных недостатков при подключении всего объектового комплекса системы охраны к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации З:Правила пользования измерительной техникой и приборами для проведения необходимых замеров параметров при подключении всего объектового комплекса системы охраны к пультовым системам централизованного наблюдения и/или устройствам мониторинга по задействованным для этого линям и каналам связи согласно проектной документации З: Правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов 40 Теоретический этап экзамена включает 40 задания и считается сданным при правильном выполнении 30 заданий | Задания №1-40 Из них: - с выбором ответа: №1-36 -с открытым ответом:№37-40 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 36;

количество заданий с открытым ответом: 4:

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности: нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена:

60 минут

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| ТФ 3.3.1Монтаж датчиков, извещателей, приемопередающих приборов охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации, а также объектовых оконечных устройств к системам охраны и безопасности объектов капитального строительства ТФ 3.3.2 Проверка проведенного монтажа и соединений в коммутирующих узловых устройствах в соответствии с технической документацией | Оценивается соответствие инструкции предприятия-изготовителя, Пособию к руководящему документу и комплексы охранной, пожарной и«Системы охранно-пожарной сигнализации, правила производства и приемки работ», РД 78.145-93, МВД России (Приложение 1), Методике классификации и анализа причин ложных срабатываний технических средств охраны. Методические рекомендации: (Р 78.36.023-2012). – М.: НИЦ «Охрана», 2012. – 27 с. , СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Для выполнения задания используются:

оборудование: реальное (модельное) рабочее место, рабочий стол (верстак), стенд или участок стены для выполнения практического задания, электрические провода, отвертки, электрический инструмент, коммутирующие устройства для слаботочного электрооборудования и руководство по эксплуатации и монтажу завода изготовителя слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности

индивидуальные средства защиты: рабочая одежда, обувь, очки, перчатки;

вспомогательные средства: корзина для мусора, швабра, совок.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа слаботочных систем

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3.Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий:

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1.При каком значении диапазона напряжений на испытаниях контролируют основные функциональные параметры ТСО(технического средства охраны), установленные в стандартах на ТСО конкретного вида или ТУ(техническое условие)  на ТСО конкретного типа? Выберите правильный вариант ответа.

1. при  минимальном и максимальном значениях диапазона напряжений электропитания.

2. при номинальном значении диапазона напряжений электропитания.

3. при номинальном, максимальном и минимальном значениях диапазона напряжений электропитания.

4.  при  минимальном и максимальном значениях диапазона напряжений электропитания.

2.Испытания устройств преграждающих управляемых  (УПУ) на соответствие требованиям пропускной способности (I-IV класс пропускной способности) проводят в режиме непрерывного прохода через УПУ обученных испытателей в количестве трех-четырех человек при наличии очереди на проход. Какое необходимо для испытаний контролируемое число (проходов) и установленный промежуток времени?  Выберите правильный вариант ответа.

1. времени 10 мин. Испытания повторяют пять раз.

2. времени 2-5 мин. Испытания повторяют три-пять раз.

3. времени 15 мин. Испытания повторяют десять раз.

4. времени 20  мин. Испытания повторяют десять - пятьнадцать раз.

3. Каким способом следует осуществлять проверку контроля установленного соединения по методике, указанной в Технических условиях и эксплуатационной документации на изделие конкретного типа?  Выберите правильный вариант ответа.

1.  передачи данных SMS

2.  анализом наличия сведений о применяемых методах шифрования

3. принудительной отправки данных

4. запросных извещений сигналов

4.Сопротивление между заземляющим элементом и металлической частью устройства преграждающего управляемого (УПУ), которая может оказаться под напряжением и быть доступна прикосновению, не должна превышать какого значения? Выберите правильный вариант ответа.

1. 0,3 Ом

2. 0,1 Ом

3. 0,5 Ом

4. 1,0 Ом

5.Контроль автоматического контроля маскирования ультразвуковых преобразователей (излучателя, приемника) осуществляют следующим образом: 1) ? 2) включить извещатель; 3) проконтролировать отсутствие перехода извещателя в режим норма и формирование соответствующего извещения.   Выберите правильный вариант ответа.

1. нарушить линию связи блока обработки сигнала с ультразвуковым преобразователем

2. расположить в одном охраняемом стенде

3. накрыть ультразвуковой преобразователь шапкой-ушанкой меховой из овчины;

4. установить извещатель на стойке

6.Какие установлены классы защиты электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током? Выберите правильный вариант ответа.

1. 0; I; II; III

2.  I; II; III; IV;V

3. 0; 0I; I; II; III

4.  I; II; III;IV

7.В каких случаях  под напряжением и под нагрузкой допускается заменять предохранители? Выберите неправильный вариант ответа.

1. В цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи)

2. Замена не допускается

3. Трансформаторов напряжения

4. предохранители пробочного типа.

8.В каких случаях Правила по охране труда при работе на высоте  не применяют к выполняемым работам ? Выберите правильный вариант ответа.

1. существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.

2. существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;

3. работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75

4. работы производятся на площадках на расстоянии ближе 5 м от неогражденных перепадов по высоте до 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок 1,2 м

9.На какой срок со дня начала работы разрешается выдавать наряд-допуск на производство работ на высоте? Выберите правильный вариант ответа.

1. 10 календарных

2. 15 рабочих

3. 15 календарных

4. 10 рабочих дней

10.Контроль отсутствия ложных тревог при перемещении группы из трех человек на расстоянии 1 м и более от внешней стороны охраняемого ограждения: группе из трех человек переместиться вдоль внешней стороны ограждения на расстоянии не менее 1,0 м от ограждения со скоростью от 0,5 до 1,0 м/с, двигаясь в порядке «друг за другом». При перемещении группы на какое расстояние извещатель не должен сформировать извещения о тревоге? Выберите правильный вариант ответа.

1. 10 м

2. 15 м

3. 30 м

4. 25 м

11.С помощью генератора помех вы создали радиопомеху в рабочем канале связи (уровень помехи согласно  ТУ на СБОС конкретных видов). Измерили время доставки извещения с помощью секундомера. Какое должно быть время доставки извещения «Помехи в рабочем канале связи» на УОО СПИ или АРМ ИСБ? Выберите правильный вариант ответа

1.  не более 5 с.

- не более 1с.

- не более 16 с.

- не более 10 с.

12. Какое установлено допустимое время доставки извещения для объектовых средств   беспроводной охранной сигнализации? Выберите правильный вариант ответа.

1.  не более 2 с

2.  не более 1 с

3.  не более 3 с

4.  не более 5 с

13.Контроль времени доставки тревожных извещений от объектового оборудования до ПЦН при одновременной посылке извещений  со скольких устройств проводится по методике, указанной в ТУ на изделия конкретного вида? Выберите правильный вариант ответа.

1.  с 2-х объектовых устройств

2.  с 3-х объектовых устройств

3.  с 4-х объектовых устройств

4.  всех объектовых устройств

14.Какое должно быть предельно допустимое превышение температуры обмоток двигателей приводов устройств преграждающих управляемых (УПУ) над верхним значением температуры окружающей среды? Выберите правильный вариант ответа.

1.50 °С - в помещениях, 70 °С - на открытом воздухе.

2. 70 °С - в помещениях, 90 °С - на открытом воздухе.

3. 50 °С - в помещениях, 70 °С - на открытом воздухе.

4. 60 °С - в помещениях, 90 °С - на открытом воздухе.

15. Какое согласование необходимо в ходе пусконалодочных работ, если возникла необходимость произвести производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики? Выберите правильный вариант ответа.

1.  Разрешено  при согласования с  проектной организацией.

2. Разрешено при согласовании с органами охраны.

3. Разрешено при согласовании с органами охраны и проектной организацией.

4. Разрешено

16.При  обеспечения возможности выполнения   каких работ в действующей нормативно-технической документации для данного вида установок пожаротушения указаны требования безопасности?  Выберите правильный вариант ответа.

1. по эксплуатации установки

2. по монтажу и эксплуатации установки

3. по монтажу, наладке, приемке и эксплуатации установки

4. по монтажу, наладке и эксплуатации установки

17.С кем согласуются отступления от проектной документации или актов обследования в процессе монтажа технических средств сигнализации ? Выберите правильный вариант ответа.

1.  с проектной организацией - разработчиком проекта

2. с заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора и с подразделениями охраны

3.  с заказчиком работ

4. с заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта, с органами государственного пожарного надзора

18.Что является основными причинами возникновения ложных срабатываний по вине поставщиков электроэнергии ? Выберите правильный вариант ответа.

1. изменения параметров линий передачи электроэнергии

2. внеплановые отключения подачи электроэнергии для производства ремонтно-восстановительных работ на объектах поставщиков электроэнергии (в том числе по причинам техногенного и природного характера)

3. все перечисленные причины

4. плановые отключения подачи электроэнергии при проведении регламентных работ на объектах поставщиков электроэнергии

19.Каким образом после окончания работы мегомметром необходимо снять остаточный заряд с проверяемого оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

1. подключением активной нагрузки

2. выключением оборудования

3. посредством его кратковременного заземления.

4. оставлением оборудованием на 2-3 часа

20.Какая основная характеристика трансформатора, определяющая его надежность в эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

1. Электрическая прочность изоляции.

2. Величина потерь мощности в трансформаторе

3. Напряжение короткого замыкания

4. Сечение проволоки обмотки трансформатора

21.При прокладке оптического кабеля во сколько раз допустимый статический радиус изгиба должен быть больше номинального наружного диаметра оптического кабеля? Выберите правильный вариант ответа.

1. в 2 раза

2. в 5 раз

3. в 20 раз

4. в 50 раз

22.В каких случаях участки пластмассовых трубных проводок должны быть заменены? Выберите правильный вариант ответа.

1.Пластмассовая труба не окрашена

2. Пластмассовая труба уложена без натяжения

3.Трубная проводка не маркирована

4.Трубная проводка имеет глубокие царапины

23.Какие существуют классы электроинструмента в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током? Выберите правильный вариант ответа.

1.  0, I, II, III классы

2.  I, II, III классы

3.  0, I, II классы

4.  I, II, III, IV классы

24.К какому классу относится электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения? Выберите правильный вариант ответа.

1. II класс

2. VI класс

3. 0 класс

4.  III класс

25.Электроинструмент каких классов  заземляется? Выберите правильный вариант ответа.

1. I, III, IV классов

2. I класса

3. 0 класса

4.  II, III классов

26.Поверхностные ударноконтактные извещатели, предназначеные для блокировки остекленных конструкций смонтированы на внешней стороне конструкций , ваши действия? Выберите правильный вариант ответа.

1. Принять монтаж, если расстояние до проезжей части менее 5 метров

2. Не принять выполненные монтажные работы

3. Принять монтаж, если расстояние до проезжей части менее 3 метров

4. Принять монтаж, при креплении фольгой, если расстояние до проезжей части менее 5 метров

27.При блокировке проемов из профилированного стекла или стеклоблоков, каким способом следует приклеивать фольгу? Выберите правильный вариант ответа.

1.  "П" — образно параллельно контурным линиям проема

2.  через середину стеклоблока параллельно контурным линиям проема с шагом не более 200 мм

3.  диагонально, параллельно центральной  диагонали  с шагом 150 мм

4. "крестообразно" параллельно контурным линиям проема с шагом не более 200 мм

28.При установке в одном помещении нескольких оптико-электронных или радиоволновых извещателей какие применяются извещатели? Выберите правильный вариант ответа.

1. имеющие разные частотные литеры

2. имеющие одинаковые частотные литеры

3. широкополосные извещатели

4. с узконаправленным рабочим сектором

29.В течение какого времени рекомендуется, для обеспечения устойчивой работы линейного ретрансляционного оборудования,  перед приемом в эксплуатацию ретрансляционного, пультового и объектового оконечного оборудования в обязательном порядке проводить проверку на устойчивость их работы (технологический прогон)?   Выберите правильный вариант ответа.

1. Не менее суток

2. 3 – 10 суток

3. 8 часов

4. трех сеансов по 2 часа

30.Должны или нет автоматические установки пожаротушения (АУП) выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации? Выберите правильный вариант ответа.

1. только автономные АУП

2. должны

3. не должны

4. должны, за исключением автономных

31.Каким запасом оросителей для проведения испытаний должны быть обеспечены АУП? Выберите правильный вариант ответа.

- не менее 10% от числа смонтированных

- не менее 15 % от числа смонтированных

- не менее 2% от числа смонтированных

- не менее 5 % от числа смонтированных

32.При приемке каких объектов  с автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации не надо разрабатывать специальные ТУ,  руководствуясь  СП 5.13130 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические? Выберите правильный вариант ответа.

1.  зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке; зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м

2. - зданий складов с передвижными стеллажами

3. зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.

4. зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам,  технологических установок, расположенных вне зданий;

33.Что не относится к неисправности объектовых оконечных устройств СПИ, приемно-контрольных приборов, концентраторов, источников бесперебойного электропитания (в т.ч. аккумуляторных батарей в них)? Выберите правильный вариант ответа.

- изменения параметров линий передачи электроэнергии

- недостаточный уровень выходящего напряжения (особенно на протяженных линиях связи)

- изменение частоты выходного сигнала

- наличие в линии связи высокочастотных помех

34.Что не приводит к ложным срабатываниям вследствие изменения параметров шлейфа сигнализации ? Выберите правильный вариант ответа.

- нарушение его целостности

- нарушение изоляции

- вибрация (дребезг) стекла

- сетевые электромагнитные наводки (при прокладке шлейфа сигнализации вблизи силового кабеля)

35.В каком случае испытание защиты от несанкционированного вскрытия  технических средств охраны объекта считается отрицательным? Выберите правильный вариант ответа.

1. корпус извещателя признается не разборным;

2. прошла проверка конструктивной защиты при помощи ручного ножовочного полотна для металла по ГОСТ Р 53411-2009  от блокировки устройства контроля вскрытия корпуса и ТСО к этому моменту  не сформировало извещение о вскрытии;

3.   сформировало извещение о вскрытии до момента доступа к органам управления, регулировки, клеммам подключения внешних электрических цепей и элементам фиксации ТСО;

4.  ТСО  сформировало извещение о вскрытии до момента открытия на величину,  достаточную для проникновения внутрь извещателя пластины толщиной 1 мм и шириной 12,5 мм

Задания с открытым ответом

Вставьте пропущенное слово.

36.Формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании ____   или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления.

37.Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать автоматический контроль соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов, насосов-дозаторов), на _________ и  короткое замыкание.

38.Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП): устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных  _______, обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных  ________, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели дежурного персонала и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления.

39.При монтаже емкостных, радиоволновых, ультразвуковых, оптико-электронных и комбинированных ,  поверхностных пьезоэлектрических извещателей необходимо предусматривать меры по их ______________.

40.К основным недостаткам в инженерно- технической укрепленности объекта, приводящим к ложным срабатываниям ТСО, относятся:

- неисправность и вибрация строительных конструкций;

- _____________ потоки через щели в строительных конструкциях, открытые или неплотно закрытые (разбитые стёкла, сломанные) окна, форточки, фрамуги, двери, люки и т.п., неисправность их запорных устройств и крепежа.

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего ______ заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от  30 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

3.4.3. Трудовая функция

Выполнение пусконаладочных работ всего комплекса охранного телевидения совместно с устройствами мониторинга, в том числе пультовыми по задействованным для этого линям и каналам связи

Задание:

Дана собранная рабочая ненастроенная система комплекса охранного телевидения , состоящая из видеорегистратора, монитора видеонаблюдения и произвольно направленной расфокусированной камеры, подключённой на первый вход видеорегистратора.  Прилагается фотография объекта в помещении, снятая через монитор.

  - Выполнить пусконаладочные работы, в результате которых подключить камеру к четвертому входу видеорегистратора.

  - Выполнить пусконаладочные работы, в результате которых получить на мониторе изображение идентичное прилагаемой фотографии объекта в помещении.

### Условия выполнения задания

- Место выполнения задания: реальное (модельное) рабочее место

- Максимальное время выполнения задания: 45 минут

- Вы можете воспользоваться: рабочим столом (верстаком), стендом, участком специально приготовленной свободного  потолка  для выполнения практического задания, электрическими проводами, дымовыми извещатели, приемно-контрольным прибором, аэрозолем для проверки работы дымовых извещателей, отвертками, молотком и другим специально приготовленным инструментом, электроинструментом

Критерии оценки: Критерием положительной оценки практического экзамена является получение четкого изображения идентичного прилагаемой фотографии объекта в помещении.

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квалификации:

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (5 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1.ФЗ №123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

2.ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования

3.Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.09.2017)
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

4.Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 (ред. от 06.10.2017) "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

5.Приказ Минтруда России №336н от 1 июня 2015 г. «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»

6.Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

7.Приказ Минтруда России №552н от 17 августа 2015 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

8.Приказ Минтруда России №328н от 24 июля 2013 г. «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

9.СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования

10.ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия

11.ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия

12.ГОСТ 12.1030-81 Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

# 13.ГОСТ Р 54831-2011. Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний

14.ГОСТ Р 51052-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний

15.ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия

16.ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

17.Р 78.36.005-2011 Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации.

18.РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

19.РД 78.36.002-2010 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.

20.ПУЭ, 7-е издание. Правила устройства электроустановок.

# 21.НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)

# 22.Рекомендации: технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.- М.: ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии, 2017, 16 с.

# 23.Методика классификации и анализа причин ложных срабатываний технических средств охраны. Методические рекомендации: (Р 78.36.023-2012). – М.: НИЦ «Охрана», 2012. – 27 с.