ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности

(3 уровень квалификации)»

2021

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1.Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2.Номер квалификации | 3 |
| 3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4.Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5.Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6.Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7.Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9.Требования безопасности к проведению оценочных средств | 8 |
| 10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 8 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 25 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 26 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 28 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, используемых при подготовке комплекта оценочных средств | 28 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности (3 уровень квалификации)

2. Номер квалификации: 40.17500.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности» 40.175 (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 марта 2017г. №224н)

4. Вид профессиональной деятельности:

Монтаж технических средств охраны и безопасности объектов капитального строительства

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| К ТФ 3.2.1 Проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией. К ТФ 3.2.2 Монтаж и проверка подключения внешних линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности. З: Требования охраны и труда и правила технической эксплуатации электроустановок потребителей при выполнении работ. З: Условные обозначения, применяемые на чертежах и монтажных схемах проектной документации. З: Правила монтажа слаботочных линий связи, коммутирующих узлов и слаботочного оборудования. З: Правила пользования ручным и механизированным инструментом для обрезки, зачистки, пайки и подключения кабельно-проводниковой продукции к соединительным устройствам и укладки в коробе. У: Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемого оборудования. У: Читать рабочие чертежи, электрические схемы, спецификации монтируемой кабельно-проводниковой продукции, соединительных и защитных устройств. У: Пользоваться приборами измерения и проверки электрического сопротивления и измерения параметров цепи. У: Пользоваться ручным и механизированным инструментом для соединения и пайки кабельно-проводниковой продукции. У: Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим. У: Соблюдать требования охраны труда, привила технической эксплуатации электроустановок потребителей, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. | Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном выполнении 32 заданий | Задания №1-100. Из них: - с выбором ответа: №1-100. |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 100;

количество заданий на установление соответствия: нет;

количество заданий на установление последовательности: нет;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
| --- | --- | --- |
| B/01.3 Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности. B/02.3 Проверка проведенного монтажа и соединений в соответствии с технической документацией и проектной документацией. B/03.3 Монтаж и проверка подключения внешний линий связи для подключения объектовых оконечных устройств к пультовым устройствам систем централизованной охраны и безопасности. | Оценивается в соответствии пунктом 12 а данного оценочного средства. | Задание на выполнение трудовых действий, трудовых функций в реальных или модельных условиях №1, №2. |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие.

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа профессионального экзамена:

Для выполнения практического задания используются:

Для задания №1:

Макет монтажной панели для установки оборудования, шуруповерт, комплект саморезов, бокорезы, клещи для снятия изоляции, набор отверток, тестер, изолента электрический инструмент, коммутирующие устройства для слаботочного электрооборудования, руководство по эксплуатации и монтажу завода изготовителя слаботочного оборудования, рулетка, канцелярский нож, прибор приемно-контрольный (1шт.), блок индикации (1шт.), резервированный источник питания (1шт.), сигнализатор потока жидкости (1шт.), извещатель пожарный механический (1шт.), извещатель пожарный ручной (1шт.), адресная метка (5шт.), адресный релейный модуль (3шт.), оповещатель охранно-пожарный световой (табло) (1шт.), оповещатель световой (2шт.), выключатель накладной (белый) (2шт.), коробка монтажная (4шт.), кабели КПСЭнг(А)-FRLS сеч. 2х2х0,75 (0,5м.), 1х2х1 (9м.), 1х2х0,5 (7м.), гофрированная ПВХ труба 16мм (25м), держатель-клипса для гофрированной трубы (50шт.).

Для задания №2:

Макет монтажной панели для установки оборудования, шуруповерт, комплект саморезов, бокорезы, клещи для снятия изоляции, набор отверток, тестер, изолента электрический инструмент, коммутирующие устройства для слаботочного электрооборудования, руководство по эксплуатации и монтажу завода изготовителя слаботочного оборудования, рулетка, канцелярский нож, прибор приемно-контрольный (1шт.), блок индикации (1шт.), резервированный источник питания (1шт.), извещатель ручной (2шт.), извещатель дымовой (1шт.), извещатель охранный магнитоуправляемый (1шт.), адресная метка (3шт.), адресный релейный модуль (2шт.), оповещатель охранно-пожарный световой (табло) (1шт.), оповещатель световой (2шт.), выключатель накладной (белый) (3шт.), коробка монтажная (3шт.), кабели КПСЭнг(А)-FRLS сеч. 2х2х0,75 (0,5м.), 1х2х1 (9м.), 1х2х0,5 (7м.), гофрированная ПВХ труба 16мм (20м), держатель-клипса для гофрированной трубы (40шт.).

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. высшее профильное образование

2. не менее 5 лет в области монтажа слаботочных систем

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

3. Требования к знаниям и умениям членов комиссии по оценке квалификации:

- знания НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- знания нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- знания методов оценки квалификации, определенных утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- знания требований и порядка проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- знания порядка работы с персональными данными и информацией ограниченного пользования (доступа);

- умения применять оценочные средства;

- умения анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- умение проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- умение проводить наблюдения за ходом профессионального экзамена;

- умение принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

-умения формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Наличие подтверждения квалификации экспертов со стороны Совета по профессиональным квалификациям по установленной форме.

5. Отсутствие ситуаций конфликта интереса в отношении конкретных соисателей.

9. Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий:

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте

# 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

- Сколько существует групп допуска по электробезопасности в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Две

2. Три

3. Четыре

4. Пять

- Какое изделие называется электрозащитным средством? Выберите правильный вариант ответа.

1. Средство, предназначенное для обеспечения электробезопасности

2. Средство для передачи электроэнергии

3. Средство для распределения электроэнергии

4. Средство, предназначенное для накопления электроэнергии

- В каких целях проводится заземление токоведущих частей? Выберите правильный вариант ответа.

1. Для нормальной работы электроустановки

2. Для защиты от поражения электрическим током

3. Для технологических процессов

4. Для безотказной работы электроустановки

- При возникновении аварийной ситуации на стройплощадке, кто из работников имеет право подавать сигнал «СТОП»? Выберите правильный вариант ответа.

1. Ответственный за подъем груза

2. Бригадир

3. Любой работник

4. Прораб

- Каким образом можно прокладывать кабели различной емкости при пересечении? Выберите правильный вариант ответа.

1. Кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху

2. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах

3. Допустимо применение любого из указанных выше способов

4. Не допустимо применение ни одного из указанных выше способов

- Кто осуществляет технический надзор за производством работ по монтажу слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности? Выберите правильный вариант ответа.

1. Ответственными представителями заказчика

2. Ответственными представителями монтажной организации

3. Ответственными представителями предприятий изготовителей

4. Непосредственно бригадиром монтажников, производящих работы

- Как необходимо выполнять подключение электропитания слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности? Выберите правильный вариант ответа.

1. От двух независимых источников переменного тока

2. Как минимум, от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей

3. От трех независимых источников переменного тока

4. Как минимум, от одного источника переменного тока

- На какой срок должна обеспечиваться работа слаботочного электрооборудования системы охраны и безопасности на резервном питании в режиме тревога? Выберите правильный вариант ответа.

1. Десять минут

2. Три часа

3. Двенадцать часов

4. Сутки

- Каким типом извещателей можно заблокировать металлический шкаф или сейф? Выберите правильный вариант ответа.

1. Ударно-контактным

2. Ёмкостным

3. Пьезоэлектрическим

4. Комбинированным

- Какие извещатели используют для контроля открытия-закрытия дверей-окон? Выберите правильный вариант ответа.

1. Магнитоконтактные

2. Ударно-контактные

3. Акустические

4. Пьезоэлектрические

- Какие извещатели не используют для контроля объема помещений? Выберите правильный вариант ответа.

1. Оптико-электронные

2. Ультразвуковые

3. Емкостные

4. Радиоволновые

- Для чего используется объектовый охранно-пожарный приемно-контрольный прибор? Выберите правильный вариант ответа.

1. для приема извещений от извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-контрольных приборов и передачи их на СЦН

2. для контроля прибытия нарядов в случае приема тревожных извещений

3. для приема извещений от извещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-контрольных приборов и контроля поступления команд с системы централизованного наблюдения

4. для контроля охраняемых параметров объекта

- За какие неисправности, установленного слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности монтажно-наладочная организация не несет ответственность? Выберите правильный вариант ответа.

1. За неисправности в монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, выявленные после завершения гарантийных обязательств монтажно-наладочной организации

2. За неисправности в монтаже слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности, выявленные после приемки их в эксплуатацию

3. За неисправности, возникшие в слаботочном электрооборудовании систем охраны и безопасности из-за несоблюдения правил их эксплуатации и за дефекты, возникшие в процессе эксплуатации слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности по вине предприятий-изготовителей

4. За дефекты, выявленные в работе самого слаботочного электрооборудования систем охраны и безопасности

- Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте более 2,5 м или через помещения, которые подлежат защите слаботочным электрооборудованием систем охраны и безопасности _________ выполняется скрытым способом или в металлических трубах. Выберите правильный вариант ответа.

1. Должны

2. Не должны

- Какое количество безадресных пожарных извещателей допускается к подключению в линии связи адресных модулей ввода при отсутствии адресных пожарных извещателей необходимного типа? Выбрать правильный вариант ответа.

  - Более одного

  - Не более одного

  - Не менее двух

  - Не более двух

- Выберете правильное описание алгоритма А принятия решения о возникновении пожара в заданной зоне контроля пожарной сигнализации. Указать правильный вариант ответа.

- Выполняется при срабатывании автоматического пожарного извещателя и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же зоны контроля пожарной сигнализации за время не более 60с, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса.

- Выполняется при срабатывании одного пожарного извещателя без осуществления процедуры перезапроса.

- Выполняется при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой зоны контроля пожарной сигнализации, расположенного в одном помещении.

- Какое общее количество пожарных извещателей допустимо к подключению к одному прибору приемно-контрольному пожарному? Выбрать правильный вариант ответа.

- Не более 600.

- 600.

- 520.

- 512.

- Какие помещения должны быть выделены в отдельные зоны контроля пожарной сигнализации? Выбрать правильные варианты ответа.

- Лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусора.

- Эвакуационные коридоры.

- Помещения хранения горючих веществ.

- Квартиры, гостиничные номера, находящиеся во временном пользовании

- Квартиры, гостиничные номера, иные помещения, находящиеся во временном или постоянном пользовании.

- Пространства за фальшпотолком.

- К какой категории надежности электроснабжения по степени обеспечения относятся системы противопожарной защиты? Выбрать правильный вариант ответа.

- I

- Iа

- II

- III

- Как производится монтаж узлов магнитоконтактных извещателей на металлической поверхности?

- Шурупами и клеем

- Только клеем

- Винтами и клеем

- Только винами

- Шурупами и винтами

- Какие расстояния должны соблюдаться при установке нескольких ПКП в ряд? Выбрать правильный ответ.

- Между ПКП в ряду - не менее 100 мм, между рядами – не менее 50 мм.

- Между ПКП в ряду – не менее 50 мм, между рядами – не менее 100 мм.

- Между ПКП в ряду – не менее 50 мм, между рядами – не менее 200 мм.

- Между ПКП в ряду – не менее 200 мм, между рядами – не менее 200 мм.

- Находясь под каким напряжением, все части конструкции ППК, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случая прикасания к ним во время эксплуатации и монтажа? Выбрать правильный ответ.

- 60

- 110

- 127

- 42

- На какой высоте от уровня пола следует производить монтаж приборов ПКП средней и большой информационной емкости? Выбрать правильный ответ.

- Не менее 0,5м

- Не менее 1 м

- Не менее1,2 м

- Не менее 1,5 м

- Как должна располагаться визуальная информация? Выбрать правильный ответ.

- На контрастном фоне с любыми размерами знаков.

- На контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания.

- На контрастном фоне с любыми размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания.

- Как должна быть расположена аппаратура привода звуковых сигнализаторов? Выбрать правильный ответ.

- Не менее чем за 1 м до предупреждаемого участка пути.

- Менее чем за 1 м до предупреждаемого участка пути.

- Не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.

- Менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.

- На какой высоте размещаются информирующие тактильные таблички? Выбрать правильный ответ.

- На высоте то 1,2 до 2 м.

- На высоте от 1,2 до 1,6 м.

- На высоте от 1 до 1,6 м.

- На высоте от 1 до 2 м.

- Какой из вариантов ответа содержит наиболее полное определение «системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)» согласно СП 3.13130.2009:

- Система сигнализации, обеспечивающая своевременное оповещение сотрудников спасательных служб о необходимости эвакуации людей из защищаемых помещений

- Система сигнализации, обеспечивающая своевременное оповещение сотрудников спасательных служб о наличии пожара и необходимости эвакуации людей из защищаемых помещений

- Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для предотвращения паники при возникновении пожара.

- Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

- Кем может производиться поверка и калибровка приборов и средств, используемых при производстве монтажных работ? Выберите правильный (-ые) вариант(-ы)  ответа:

- Заказчиком или привлекаемыми им специализированными организациями

- Ответственным лицом из числа работников подрядной организации.

- Монтажником слаботочных сетей

- Метрологической службой

- Все вышеперечисленное

- Как выполняются проходы небронированных кабелей через несгораемые стены (перегородки)? Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа:

- Выполняются в отрезках труб из негорючих материалов

- Выполняются в кабель-каналах из негорючих материалов

- Выполняются открытым способом

- Небронированный кабель недопустимо проводить через проходы в несгораемых стенах (перегородках)

- На каком расстоянии от уровня конструкции возможно размещение оповещателей? Выберите правильный (-ые) вариант(-ы)  ответа:

- Верхняя часть оповещателя должна быть на расстоянии не менее 2.3 м от пола

- Расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм

- Геометрический центр оповещателя должен быть на расстоянии не менее 2.3 м от пола

- Геометрический центр оповещателя должен быть не менее 150 мм от потолка

- Оповещатель должен располагаться на равном расстоянии от пола и потолка

- Для чего предусмотрены эвакуационные знаки пожарной безопасности? Выберите определение согласно СП 3.13130.2009:

- Для регулирования очередности эвакуации из помещений различных категорий пожарной опасности.

- Для регулирования очередности эвакуации из помещений различных категорий пожарной опасности и определения путей эвакуации из этих помещений.

- Для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации.

- Для разработки инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

- Какие требования выдвигаются к размещению пусковых элементов для дистанционного и местного запуска системы СОУЭ? Выберите правильный(-ые) вариант(-ы) ответа:

- Пусковые элементы должны быть размещены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к пожарным извещателям

- Пусковые элементы должны быть размещены на уровне глаз наблюдателя, чтобы обеспечить их наилучшую видимость

- Пусковые элементы должны быть размещены таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2.3 м от пола

- Пусковые элементы должны быть размещены на равном расстоянии от уровня верхней и нижней конструкций этажа.

- Ничего из вышеперечисленного

- В чем ведется прокладка кабелей систем электросвязи в технических подпольях и подвалах? Выбрать правильный ответ.

- В кабельных лотках.

- В кабельных каналах.

- В отдельных гофрированных ПВХ трубах.

- Какое расстояние должно быть между прокладкой кабелей систем электросвязи верхнего ряда и перекрытием или лотками силовых кабелей? Выбрать правильный ответ.

- Не менее 200 мм.

- Не менее 160 мм.

- Не менее 150 мм.

- В каких помещениях следует прокладывать стояки, полки и трубы магистральных участков распределительных сетей систем электросвязи? Выбрать правильные ответы.

- В пределах лестнично-лифтовых узлов.

- В помещениях электрощитовых.

- Коридорах.

- Техподпольях, технических этажей.

- Чердаках

- Какие условия должны соблюдаться при прокладке абонентских сетей электросвязи и электропроводки напряжением 220 В в электротехнических плинтусах? Выбрать правильные ответы.

- Запас емкости электротехнического плинтуса не менее 20%.

- Отделение электропроводки и абонентских проводов и кабелей перегородкой.

- Прокладка абонентских кабелей по отдельным полкам.

- На каком расстоянии должен находиться шкаф пожарного крана и устройство дистанционного пуска в случае установки вне шкафа? Выбрать правильный вариант ответа.

- Не более 0,3 м.

- Не более 0,4 м.

- Не более 0,5 м.

- Не более 0,6 м.

- Как размещаются устройства дистанционного пуска относительно защищаемых автоматическими установками газового, порошкового, аэрозольного и модульного водяного пожаротушения помещений? Выбрать правильные варианты ответа.

- У выходов из защищаемых помещений, ведущих на неохраняемую территорию.

- У входа в каждое защищаемое помещение.

- Внутри каждого защищаемого помещения.

- Перед каждой зоной контроля автоматических установок пожаротушения.

- Что такое точка доступа? Выберите определение, наиболее полно описывающее термин.

- Место, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например, дверь, турникет, кабина прохода и т.п)

- Место, где непосредственно размещается беспроводная базовая станция

- Совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

- Здание, помещение, территория, вход и (или) выход которых оборудования средствами контроля и управления доступом

- Какие расстояния должны соблюдаться при установке нескольких ПКП СКУД? Выберите правильный (-ые) вариант(-ы) ответа:

- Между ПКП в ряду – не менее 200 мм

- Между ПКП в ряду – не менее 50 мм

- Между рядами ПКП – не менее 200 мм

- Между рядами ПКП – не менее 50 мм

11.  Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |
|  |  | 1 балл |

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 100 заданий. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

ЗАДАНИЕ № 1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,
ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Трудовая функция:

	Монтаж кабельных трасс, соединительных устройств, коробок и кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи для комплексов технических средств охраны и безопасности

Трудовые действия:

	Монтаж кабельно-проводной продукции слаботочных линий связи согласно схеме размещения;

•	Монтаж соединительных устройств и кабельных трасс согласно схеме размещения;

•	Подключение кабельно-проводной продукции к соединительным устройствам, согласно схеме электрических соединений.

Задание: Монтаж оборудования для пуска насосов, схема №1  (См. Приложение 2).

Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания: имитационные условия, экзаменационная аудитория/полигон (монтаж производится на стенде).

2. Вы можете воспользоваться: перчатки диэлектрические, каска защитная, аптечка, руковицы х/б, плакаты и знаки безопасности, индивидуальный сигнализатор напряжения, лёгость (веревка), щётка металлическая, набор гаечных ключей, замок навесной, прибор Ф4103 (аналог), мегаомметр, указатели напряжении, штанга для наложения заземления, изолирующие накладки.

Максимальное время выполнения задания: 45 мин.

Критерии оценки

1. Соблюдение требований охраны труда.

2. Соблюдение правил (ПУЭ, ПТЭЭП, инструкции по пожарной безопасности и т.д.).

Проверка качества подключения кабельной продукции в соответствии с ПУЭ.

Опробование правильного функционирования макета:

- визуальный осмотр приборов индикации при запуске смонтированной системы в различных режимах, проверка индикации ламп работы приборов, отсутствие ошибок питания и шлейфов;

- проверка наличия питания на приборах смонтированной системы.

Световая индикация приборов системы при выполнении различных режимов работы должна соответствовать технической документации на изделия.

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности

(3 уровень квалификации)» принимается при выполнении всех критериев оценки.

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

1. ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

2. Р 071-2017 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.

3. ГОСТ 12.1030-81 Электробезопасность. Защитное заземление и зануление.

4. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

5. Р 064-2017 Методические рекомендации. Выбор и применение систем контроля и управления доступом.

6. РД78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

7. ПУЭ, 7-е издание. Правила устройства электроустановок.

8.ФЗ №123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

9. СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Система охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения, и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию.

10. ГОСТ Р 51241.2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

11. СП 484.131150.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

12. СП 134-.3330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

13. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

14. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

15. ТТК 2.3 Монтаж соединительных муфт. Сращивание силовых элементов и оптических волокон кабеля.

16. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

17.  Пособие к РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

18. ГОСТ Р 52436-2005 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

Приложение 1

Графические материалы для выполнения практических заданий

Содержание графических материалов приложения 1.

| Лист | Наименование листа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задание 1 |  |
| 2 | Спецификация оборудования и материалов для задания 1 |  |